Powiat Świebodziński 							Świebodzin, dnia  28.03.2023 r.

ul. Kolejowa 2

66-200 Świebodzin

ZMIANA TREŚCI ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT

Zawiadamia się o dokonaniu zmiany treści Zaproszenia do składania ofert na zadanie:

„Zakup i dostawa elementów wyposażenia dla osób ze szczególnymi potrzebami do I Liceum Ogólnokształcącego w Świebodzinie w ramach zadania pn. „Budowa platformy dla osób niepełnosprawnych – szyb samonośny przy budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Świebodzinie””

- Zmiana treści Zaproszenia do składania ofert – 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Było:

” Część II „Zakup i dostawa pętli indukcyjnej dla osób ze szczególnymi potrzebami do I Liceum Ogólnokształcącego w Świebodzinie w ramach zadania pn. „Budowa platformy dla osób niepełnosprawnych – szyb samonośny przy budynku I liceum Ogólnokształcącego w Świebodzinie””

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa oraz instalacja w szkole tj. I Liceum Ogólnokształcącym im. Henryka Sienkiewicza w Świebodzinie, Park Chopina 2, fabrycznie nowej pętli indukcyjnej 2 szt.

Parametry techniczne:

- Gotowa do użycia w przeciągu kilku sekund

- Prosta obsługa jednym przyciskiem Tworzy pole dźwiękowe o zasięgu min 1,2 m2

- Ładowarka w każdym zestawie

- Trwałość baterii przy zachowaniu właściwych warunków użytkowania / ładowania

- Wbudowany mikrofon odpowiedni dla wszystkich użytkowników o różnej sile głosu

- Wbudowany automatyczny wyłącznik

- Gniazdo mikrofonu zewnętrznego dla dodatkowego mikrofonu przy krawacie, lub na biurku

- Wskaźniki zasilania, mocy wejściowej, wymaganego ładowania oraz stanu ładowania.

Informacja: Pętla indukcyjna zainstalowana zostanie m.in. w sekretariacie szkoły. Pętla indukcyjna przeznaczona dla osób słabosłyszących. Stanowisko w sekretariacie winno być wyposażone w mikrofon, wzmacniacz oraz rozciągnięty pod blatem przewód, który przekazuje dźwięk przetworzony na sygnał elektro- magnetyczny. Sygnał taki odbierany jest bezpośrednio przez aparat słuchowy, dzięki czemu do ucha osoby słabosłyszącej dociera wyłącznie głos pracownika, bez zbędnych odgłosów otoczenia. Użytkownik aparatu słuchowego musi wiedzieć, że powinien przełączyć aparat w tryb odbioru sygnału pochodzącego z pętli indukcyjnej, dlatego ważne będzie odpowiednie oznaczenie stanowiska.”

Jest:

” Część II „Zakup i dostawa pętli indukcyjnej dla osób ze szczególnymi potrzebami do I Liceum Ogólnokształcącego w Świebodzinie w ramach zadania pn. „Budowa platformy dla osób niepełnosprawnych – szyb samonośny przy budynku I liceum Ogólnokształcącego w Świebodzinie””

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa oraz instalacja w szkole tj. I Liceum Ogólnokształcącym im. Henryka Sienkiewicza w Świebodzinie, Park Chopina 2, fabrycznie nowej pętli indukcyjnej 2 szt.

Parametry techniczne:

- Gotowa do użycia w przeciągu kilku sekund lub możliwość podłączenia na stałe w sekretariacie szkoły

- Prosta obsługa jednym przyciskiem Tworzy pole dźwiękowe o zasięgu min 1,2 m2, działanie przez szkło i meble;

- Ładowarka w każdym zestawie

- Trwałość baterii przy zachowaniu właściwych warunków użytkowania / ładowania

- Wbudowany mikrofon odpowiedni dla wszystkich użytkowników o różnej sile głosu lub mikrofon zewnętrzny

- Wbudowany automatyczny wyłącznik - zalecane rozwiązanie

- Gniazdo mikrofonu zewnętrznego dla  mikrofonu przy krawacie, lub na biurku oraz mikrofon zewnętrzny

- Wskaźniki zasilania, mocy wejściowej, wymaganego ładowania oraz stanu ładowania, wzmacniacz okablowanie, uchwyt montażowy.

Informacja: Pętla indukcyjna zainstalowana zostanie m.in. w sekretariacie szkoły. Pętla indukcyjna przeznaczona dla osób słabosłyszących. Stanowisko w sekretariacie winno być wyposażone w mikrofon, wzmacniacz oraz rozciągnięty pod blatem przewód, który przekazuje dźwięk przetworzony na sygnał elektro- magnetyczny. Sygnał taki odbierany jest bezpośrednio przez aparat słuchowy, dzięki czemu do ucha osoby słabosłyszącej dociera wyłącznie głos pracownika, bez zbędnych odgłosów otoczenia. Użytkownik aparatu słuchowego musi wiedzieć, że powinien przełączyć aparat w tryb odbioru sygnału pochodzącego z pętli indukcyjnej, dlatego ważne będzie odpowiednie oznaczenie stanowiska.”

Niniejszy dokument stanowi integralną część Zaproszenia do składania ofert.

Pozostałe warunki udziału w postępowaniu pozostają bez zmian.

/-/ Bogdan Nowakowski

Naczelnik Wydziału Inwestycji 
        i Zamówień Publicznych