# Karta informacyjna przedsięwzięcia

# zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
 oraz ocenach oddziaływania na środowisko

# (t.j.: Dz.U. 2021 poz. 247  ze zmianami)

Dotyczy przedsięwzięcia:

Budowa budynków magazynowo-produkcyjnych wraz z zapleczem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą techniczną i towarzyszącą na działkach nr 829, 835/1, 835/2, 835/3, 841, 846, 847/1, 847/2, 853 obręb Przylesie, gmina Olszanka

Rys. Zdjęcie poglądowe

- Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia

1.1.  Rodzaj przedsięwzięcia

Przedsięwzięcie, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 31, 37, 54, 58 rozporządzenia z dnia 
10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 
na środowisko (t.j.: Dz.U. 2019 poz. 1839) kwalifikuje się jako przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego sporządzenie raportu 
o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane.

Przedsięwzięcie polega na budowie obiektów produkcyjno-magazynowych przeznaczonych głównie do magazynowania materiałów oraz prostych czynności produkcyjnych polegających na składaniu, skręcaniu elementów ze sobą itp.. Poniżej docelowy plan zagospodarowania terenu:

Rys. 1.1/1 Plan zagospodarowania działek /poglądowy/

Zgodnie z rozporządzeniem z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j.: Dz.U. 2019 
poz. 1839) przedsięwzięcie to (rozumiane jako cały zakład) należy zaliczyć do:

54) zabudowa przemysłowa, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi, 
lub magazynowa, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż:

a) 0,5 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,
lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–3 tej ustawy,

b) 1 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a;

Powierzchnia zabudowy obliczona wg wytycznych zawartych w ww. rozporządzeniu wynosi ok. 15,91 ha > 1,0 ha – wzięto pod uwagę cały teren inwestycji z uwagi 
na fakt, iż pojęcie „powierzchni przekształconej w wyniku realizacji przedsięwzięcia” ma bardzo szerokie znacznie i nawet prowadzenie prac niwelacyjnych podlega 
pod ww obszar. Sama powierzchnia zajęta pod planowaną budowę obiektów kubaturowych to ok. 9,23 ha +/- 20% przy zachowaniu wymagań MPZP (zaplanowane są: 2 hale o powierzchni zabudowy odpowiednio ok. 1.51 ha i 7,72 ha oraz dodatkowo budynek portierni i pompowni ppoż. ze zbiornikiem pożarowym – ich powierzchnia zabudowy to ok. 0,05 ha +/- 20%).

58) garaże, parkingi samochodowe lub zespoły parkingów, w tym na potrzeby planowanych, realizowanych lub zrealizowanych przedsięwzięć, o których mowa 
w pkt 52, 54-57 i 59, wraz z towarzyszącą im infrastrukturą, o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż:

a) 0,2 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, 
lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy,

b) 0,5 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a;

Powierzchnia użytkowa parkingów samochodowych, miejsc postojowych 
wraz z infrastrukturą obliczona wg wytycznych zawartych w ww. rozporządzeniu wynosi: ok. 5,68 ha +/- 20% przy zachowaniu wymagań MPZP> 0,5 ha (jako powierzchnię użytkową brano pod uwagę powierzchnię miejsc postojowych oraz powierzchnię placów manewrowych (dojazdy) i dojścia, co odpowiada całości terenów utwardzonych).

31) instalacje do przesyłu gazu inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 20 oraz towarzyszące im tłocznie lub stacje redukcyjne, z wyłączeniem gazociągów o ciśnieniu nie większym niż 0,5 MPa i przyłączy do budynków; przy czym tłocznie lub stacje redukcyjne budowane, montowane lub przebudowywane przy istniejących instalacjach przesyłowych nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na środowisko;

oraz

37) instalacje do naziemnego magazynowania:

a) ropy naftowej,

b) produktów naftowych,

c) substancji lub mieszanin, w rozumieniu odpowiednio art. 3 pkt 1 i 2 rozporządzenia nr 1907/2006, niebędących produktami spożywczymi, d) gazów łatwopalnych, e) kopalnych surowców energetycznych innych niż wymienione w lit. a–d

– inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 22, z wyłączeniem instalacji 
do magazynowania paliw wykorzystywanych na potrzeby gospodarstw domowych, zbiorników na gaz płynny o łącznej pojemności nie większej niż 10 m3 oraz zbior-ników na olej o łącznej pojemności nie większej niż 3 m3, a także niezwiązanych 
z dystrybucją instalacji do magazynowania stałych surowców energetycznych;

Inwestycja będzie wyposażona w zespół zbiorników naziemnych 
do magazynowania LNG, gdzie łączna pojemność tych zbiorników będzie wynosić 
do  80 m3. Zbiorniki powstaną wyłącznie w sytuacji, gdy nie będzie możliwe/nie będzie opłacalne wykorzystanie gazu ziemnego w zakładanym zapotrzebowaniu.

1.2.   Skala przedsięwzięcia i jej cechy

Poniżej poglądowo przedstawiono docelowe zagospodarowanie terenu wraz z najbliższym otoczeniem terenu:

Rys. 1.2/1 Mapa lokalizacja obiektów

Przedmiotowa inwestycja stanowiąca zakres niniejszego wniosku obejmuje budowę obiektu który będzie przeznaczony do wynajęcia.

Podstawową funkcją hali będzie przeładunek materiałów lub ich składowanie  na  regałach  lub  na  posadzce.  Asortyment  zostanie określony na etapie wynajmu. Dopuszcza się wykorzystanie hali do działalności produkcyjnej o charakterze  
nie  stanowiącym  uciążliwości  dla otoczenia zakładu.

Istnieje możliwość wykonania dodatkowych podziałów wewnątrz hali 
na mniejsze przestrzenie magazynowe lub produkcyjne. Poszczególne powierzchnie na terenie hali powstałe w wyniku podziału muszą spełniać wszystkie obowiązujące przepisy w zakresie bhp i ppoż.

Towar  dostarczany  będzie  do  magazynów  bramami  dokowymi  
i  składowany  na  paletach umieszczonych  na  regałach  lub  w  stosach.  Projekt  rozstawienia  regałów  w  hali  będzie wykonywany indywidualnie przez każdego najemcę i dostosowany do wielkości wynajętego obszaru  hali.  W  hali  istnieje  możliwość  transportowania  składowanego  towaru  wózkami elektrycznymi.

Sposób składowania materiałów w halach – głównie w paletach na regałach lub w stosach na posadzce.  W  hali  mogą  być  prowadzone  także  czynności  poboczne takie  jak np. konfekcjonowanie,  etykietowanie, przepakowywanie  itp.  Obecnie  nie  da  się  określić  rodzaju  składowanych materiałów,  jednakże  ze  względu  na  przewidywany  standard  wyposażenia  w  instalacje wentylacyjne i  wodociągowe – można  stwierdzić,  iż  hala  nie  będzie  przystosowana  do  prowadzenia prac związanych z przepakowywaniem i przesypywaniem materiałów sypkich pylących lub składowania ich w formie luźnej, bez opakowań.

Nie przewiduje się ponadto działalności uciążliwych dla otoczenia, w tym 
w zakresie przetwarzania odpadów. Nie przewiduje się składowania substancji  niebezpiecznych  w rodzaju  i  ilości decydującej o zaliczeniu zakładu do obiektów 
o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

Dopuszczalna  jest  ewentualna  lekka  produkcja  typu  montowanie,  montaż  elementów  z komponentów  już  dostarczonych,  bez  przedsięwzięć  produkcyjnych  kwalifikowanych  do przedsięwzięć mogących potencjalnie lub zawsze znacząco oddziaływać na środowisko.

Przedmiotowa inwestycja, zaliczana jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, z uwagi na powierzchnię zabudowy projektowanego obiektu, przekraczającej 1 ha  co obliguje do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia.

Przewidywany rodzaj produkcji,  oraz magazynowanie produktów 
(z uwagi na ich rodzaj),  nie będą zaliczane do grupy:

- przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko ,

(w rozumieniu §2 ust. 1 Rozporządzenia Rady w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko)

- przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko,

(w rozumieniu §3 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów  w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko)

Poniżej przedstawiono dane w formie tabelarycznej dot. parametrów zabudowy:

##### Tabela 1.2/1

Powierzchnie podane są w zakresie umożliwiającym ich zmianę 
+/- 20%.. Sama inwestycja może być realizowana etapowo.

Poniżej planowane zapotrzebowanie na media oraz wielkość zatrudnienia

Tab. 1.2/2

Planowane zużycia mediów/zatrudnienie

Zużycie gazu [m3/rok]

Max. 675 m3/h

Zużycie energii elektrycznej

1280 MWh/rok

Zużycie wody [m3/d)

max. 43,995

Wielkość zatrudnienia

Ok. 900 osób

*Metodykę obliczeń przygotowało Biuro Projektowe odpowiedzialne za ww projekt

Niniejsze opracowanie służy do uzyskania docelowo decyzji o pozwoleniu 
na budowę.	Funkcję obiektów zaprojektowano w oparciu o uprzednio zdefiniowany, stworzony na podstawie danych pozyskanych od Inwestora program funkcjonalno- przestrzenny (wytyczne Inwestora dot. oczekiwań wobec nowego obiektu).

W skład inwestycji wejdą:

Tab. 1.2/3

| o. | Pozycja | pow.[m2] |
| --- | --- | --- |
| 1 | Obiekt nr 1 - hala | ok 1,5 ha |
| 2 | Obiekt nr 2 - hala | ok. 7,7 ha |
| 3 | Obiekt nr 3a i 3b - pompownia | 2 x ok. 125m2 |
| 4. | Obiekt nr 4a i 4b - portiernia | 2 x ok. 20 m2 |

Wysokość tych hal (planowana ok. 12 m) będzie zgodna z wymaganiami mpzp dla budynków produkcyjnych, usługowych i magazynowych.,

Podane powierzchnie podane są w zakresie umożliwiającym ich zmianę +/- 20%.

Cechy inwestycji

Inwestycja planowana jest do zrealizowania niezwłocznie po uzyskaniu stosownych decyzji. Korzyści z realizacji inwestycji będą polegać na zwiększaniu możliwości magazynowych dla firm zlokalizowanych na terenie Gminy Olszanka przy równoczesnej poprawie rozplanowania operacji logistycznych

Zakład nie będzie się starał o uzyskanie pozwolenia zintegrowanego.

1.3.   Usytuowanie przedsięwzięcia

Inwestycja będzie położona na następujących działkach obecnie użytkowanych rolniczo:

| identyfikator | województwo | powiat | gmina | obręb | numer | Pow. [ha] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 160106_2.0955.829 | opolskie | brzeski | Olszanka | Przylesie | 829 | 3,33 |  |
| 160106_2.0955.835/2 | opolskie | brzeski | Olszanka | Przylesie | 835/2 | 0,82 |  |
| 160106_2.0955.835/1 | opolskie | brzeski | Olszanka | Przylesie | 835/1 | 1,83 |  |
| 160106_2.0955.835/3 | opolskie | brzeski | Olszanka | Przylesie | 835/3 | 4,79 |  |
| 160106_2.0955.841 | opolskie | brzeski | Olszanka | Przylesie | 841 | 2,83 |  |
| 160106_2.0955.846 | opolskie | brzeski | Olszanka | Przylesie | 846 | 3,49 |  |
| 160106_2.0955.847/1 | opolskie | brzeski | Olszanka | Przylesie | 847/1 | 3,15 |  |
| 160106_2.0955.847/2 | opolskie | brzeski | Olszanka | Przylesie | 847/2 | 1,82 | SUMA: |
| 160106_2.0955.853 | opolskie | brzeski | Olszanka | Przylesie | 853 | 1,95 | 24,01 |

Rys. 1.3/1 Teren działek inwestycyjnych

W okolicy przedsięwzięcia występuje:

- od strony zachodniej – tereny użytków rolnych /wg stanu faktycznego; wg MPZP są to tereny zabudowy usługowej/;

- od strony południowej – tereny użytków rolnych /wg stanu faktycznego; wg MPZP są to tereny zabudowy produkcyjno-usługowej/;

- od strony północnej – tereny użytków rolnych /wg stanu faktycznego; wg MPZP droga publiczna i tereny zieleni publicznej/;

- od strony – wschodniej – tereny użytków rolnych /wg stanu faktycznego; wg MPZP droga publiczna i tereny zieleni publicznej/;

Rys. 1.3/2 Mapa lokalizacja obiektów

Przedsięwzięcie planowane jest na obszarze terenu planowanej strefy przemysłowej w Przylesiu.

Przedmiotowe przedsięwzięcie znajduje się (licząc teren całego zakładu 
jako obszar przedsięwzięcia) w odległości około 2,5 km od zjazdu drogowego 
na autostradę A4 /odległość od ww autostrady w linii prostej to wyłącznie 0,25 km/. Otoczenie terenu, na którym zlokalizowane będzie przedsięwzięcie, stanowią wyłącznie pola uprawne. Wg docelowego zagospodarowania tego terenu zostaną tu zlokalizowane głównie obiekty przemysłowe, a także zabudowa usługowo-magazynowa.

Brak jest zwartej zabudowy wiejskiej i miejskiej – występuje wyłącznie pojedyncza zabudowa mieszkaniowa, z czego najbliższa zabudowa tego typu jest w odległości ok. 600 metrów w kierunku północnym /pojedyncze zabudowanie/ oraz teren miejscowości Przylesie w odległości ok. 900 metrów w kierunku północno-wschodnim.

Rys. 1.3/3 Mapa lokalizacja obiektów

Teren inwestycji jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Olszanka (uchwała nr XXX/297/2020 Rady Gminy Olszanka z dnia 22.03.2002r.) przedmiotowe działki oznaczone są symbolami 19 P,S,B,UH,UR,UI,K; 19 KUz; 14 UH,P,S,B,UR,K,UI; 17 P,S,B,UR,UH,K; 23 KUL; 11 KUz – tereny projektowanej zabudowy produkcyjno-usługowej, w tym zakładów przemysłowych, drobnej wytwórczości, składów hurtowych, magazynów, baz budowlanych, baz sprzętowo-transportowych, przedsiębiorstw komunalnych oraz inne bazy i zaplecza; teren projektowanych dróg i ulic ruchu zbiorczego; teren projektowanych dróg i ulic ruchu lokalnego; teren projektowanych dróg i ulic ruchu zbiorczego.

Sama zabudowa kubaturowa zostanie zrealizowana na terenie przeznaczonym  w MPZP pod działalność „projektowanej zabudowy produkcyjno-usługowej, w tym zakładów przemysłowych, drobnej wytwórczości, składów hurtowych, magazynów, baz budowlanych, baz sprzętowo-transportowych, przedsiębiorstw komunalnych oraz inne bazy i zaplecza”. Dodatkowo część działek inwestycyjnych zostanie docelowo przeznaczona pod drogi oraz ogólnodostępny parking położony w centralnej części terenu inwestycji, jednak to przedsięwzięcie nie jest objęte niniejszym wnioskiem.

Rys. 1.3/4 Wyrys z MPZP z oznaczeniem terenu inwestycji i tras komunikacyjnych

2.   Obsługa komunikacyjna:

2.1.  Lokalizacja wjazdu i wyjazdu

Na planie sytuacyjnym przedstawiono istniejący przebieg dojazdów. Zjazd drogowy z planowanej zabudowy kubaturowej będzie zlokalizowany w centralnej części działki, a następnie poprzez drogi publiczne planowane do zrealizowania zostanie skomunikowana z węzłem autostradowym przy drodze A4.

Rys. 2.1/1 Mapa poglądowa

Sam układ komunikacyjne na terenie planowanych obiektów jest rozwiązany w sposób umożliwiający prowadzenie do miejsc rozładunku na teren zakładu  wzdłuż budynków. Powstaną również zjazdy na parkingi dla pracowników oraz klientów. Układ komunikacyjny na terenie zakładu został przygotowany głownie dla ruchu samochodów ciężarowych i dostawczych. Wszystkie dojazdy i place manewrowe to trakty pieszo-jezdne.

Rys. 2.1/2 Mapa poglądowa

2.2.  Ilość miejsc parkingowych na terenie  i wyjazdu objętym inwestycją 
i na obszarach przyległych

W związku z realizacją inwestycji planowane jest utworzenie max. 510 miejsc parkingowych dla pojazdów osobowych i dodatkowo max.  33 miejsca parkingowe dla pojazdów typu TIR) – powyższa ilość miejsc parkingowych jest znacznie wyższa niż wynikałoby to z potrzeb planowanego obiektu, jednak na obecnym etapie inwestycji przygotowano ilość miejsc parkingowych ze znacznym zapasem.

3.  Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu

budowlanego oraz dotychczasowy sposób ich wykorzystywania

i pokrycie nieruchomości szatą roślinną

3.1.  Stan dotychczasowy

Działki nr ewid.: 829, 835/1, 835/2, 835/3, 841, 846, 847/1, 847/2, 853 obręb Przylesie, gmina Olszanka pozostają w chwili obecnej zagospodarowane. Jest to obecnie teren użytków rolnych.  Strzałkami oznaczono poniżej kierunek w jakim wykonano zdjęcia widoczne na kolejnej stronie:

Rys. 3.1/1 Mapa poglądowa

ZDJĘCIE NR 1

ZDJĘCIE NR 2

ZDJĘCIE NR 3

ZDJĘCIE NR 4

ZDJĘCIE NR 5

ZDJĘCIE NR 6

ZDJĘCIE NR 7

ZDJĘCIE NR 8

3.2.  Stan docelowy

Projektowana inwestycja zakłada budowę:

- zespołu zabudowy produkcyjno-magazynowej wraz z zapleczami socjalno-biurowymi, instalacji elektroenergetycznej, gazowej, wod-kan, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, wentylacji i klimatyzacji, c.o.

- zewnętrznych instalacji: gazowej, energoelektrycznej, wod-kan, kanalizacji deszczowej i teletechnicznej

- placów manewrowych i miejsc postojowych

- zabudowanie części powierzchni dachu panelami fotowoltaicznymi,

- budowa pompowni wraz ze zbiornikami wody pożarowej, portierniami,

Nie przewiduje się wycinki drzew i krzewów.

Zakres dokumentacji projektowej obejmuje:

Tab. 3.2/1

Powierzchnie podane są w zakresie umożliwiającym ich zmianę 
+/- 20% przy zachowaniu wymagań MPZP.

Wysokość tych obiektów będzie zgodna z wymaganiami mpzp.

Podane powierzchnie podane są orientacyjne

Dodatkowo – niezależnie od budowy nowych obiektów – planowane jest wykonanie utwardzeń terenu, budowa zbiorników retencyjnych oraz wykonanie infrastruktury technicznej (rozbudowa o przyłącza).

Ze względu na planowaną technologię, posadowienie budynków będzie zrealizowane bezpośrednio lub pośrednio za pomocą pali fundamentowych. Bezpośrednio na gruncie, lub palach oparta zostanie płyta fundamentowa przenosząca główne obciążenia technologiczne.

4. Rodzaj technologii (w odniesieniu do istniejącej i planowanej

działalności – ogólna charakterystyka istniejącego i planowanego

przedsięwzięcia):

4.1 Ogólna charakterystyka przedsięwzięcia – planowana część 	W analizowanym zespole hal magazynowane będą towary o charakterze uniwersalnym, o neutralnym wpływie na środowisko takie jak np.:

- 	produkty z papieru i kartonu,

- 	materiały biurowe,

- 	sprzęt i elementy AGD,

- 	elementy / produkty stalowe,

- 	elementy / części samochodowe,

- 	elementy plastikowe,

-	farmaceutyki

- 	produkty spożywcze w tym również te wymagające przechowywania w warunkach kontrolowanej temperatury, stąd planuje się zastosowanie chłodni i mroźni) W chłodni składowane będą produkty nabiałowe, w części mięsne, tłuszcze roślinne, zwierzęce oraz owoce i warzywa.

- 	produkty przemysłowe (w tym kosmetyki, chemia gospodarcza: proszki do prania, mydła, artykuły higieniczne itp.)

Towar będzie składowany na paletach, na standardowych regałach wysokiego składowania. Możliwe jest, że w poszczególnych częściach hal odbywać się będzie praca polegająca na montażu gotowych komponentów w całe układy, np. składanie liczników samochodowych, podzespołów elektronicznych, zabawek, rowerów itd. Działalność taka nie będzie miała znamion zakładu produkcyjnego, który mogłaby oddziaływać na otoczenie poprzez emisję hałasu, odprowadzenia ścieków technologicznych, czy zanieczyszczenia powietrza.

Przewiduje się także prowadzenie procesu produkcyjnego, polegającego na konfekcjonowaniu lub składaniu gotowych elementów. Pod pojęciem konfekcjonowania, w analizowanym kontekście, rozumie się czynności techniczne wykonywane w procesach logistycznych, polegające na zestawianiu, pakowaniu, przepakowywaniu i oznaczaniu produktu zgodnie z wymogami klienta. Proces będzie polegać na dzieleniu wyrobów na porcje oraz na pakowaniu logistycznym – nie zawierającym się w definicji §3 ust 1 pkt 1 Rozporządzenia OOŚ rozumianego jako „instalacja do wytwarzania produktów przez mieszanie, emulgowanie lub konfekcjonowanie chemiczne półproduktów lub produktów podstawowych”.

W obrębie hal przeznaczonych pod produkcję zlokalizowane zostaną stoły montażowe, na których pracownicy prowadzić będą ręczne bądź z użyciem narzędzi, montaż i konfekcjonowanie na produktach dostarczanych przez dostawców (zamawiających) takie jak:

- klejenie na zimno

sklejanie pudełek, opakowań, klejenie kartonów, niestandardowych produktów poligraficznych.

Używany klej PA – 32 należy do grupy klejów dyspersyjnych, które są zawiesiną nierozpuszczalnych żywic, będących w formie drobnych cząsteczek dokładnie wymieszanych z wodą. Wiązanie tego typu kleju odbywa się przez odparowanie wody, która jest jedyną substancją wprowadzaną do powietrza podczas procesu klejenia.

Szacuje się, że rocznie będzie zużywane ok. 200 kg kleju.

- bigowanie

ręczne robienie wgnieceń (bigów) w postaci rowków w celu ułatwienia późniejszego zginania papieru

- etykietowanie

naklejanie etykiet samoprzylepnych, etykiet adresowych, zdrapek, taśm zabezpieczających, metkowanie, itp.

- foliowanie

opakowania foliowe, pakowanie produktu w worki foliowe, folię typu stretch, pakowanie w folię termokurczliwą

- pakietowane

łączenie produktów w zestaw promocyjny w pudełku, obkurczanie w tunelu.

- pakowanie zbiorcze

Używane narzędzia/sprzęt :

- zgrzewarki do folii termokurczliwej PVC;

- zgrzewarki liniowe umożliwiające pakowanie w gotowe woreczki;

- precyzyjne wagi pozwalające na liczenie ilości sztuk produktu;

- maszyna opinającą taśmą PP;

- falcerka gwarantująca powtarzalność zagięć arkuszy

- przewidywany jest również zakup i montaż – zainstalowanie maszyn do foliowania i belowania, kompaktowania opakowań kartonowych.

Praca na terenie hal będzie polegała na rozładunku i dostawie produktów do części przeznaczonych na magazynowanie. Zakłada się możliwość wynajęcia fragmentu/ów hal lub całości klientowi zajmującemu się sprzedażą farmaceutyków w celu magazynowania. Bierze się również pod uwagę wydzielenie części hal do magazynowania artykułów spożywczych (np. przetworów, produktów suchych), nie wymagających specjalnych warunków przechowywania oraz  pod chłodnie i mroźnie, wykorzystywane przez przedsiębiorców zajmujących się handlem żywnością.

Zastosowane procesy produkcyjne/montażowe nie będą stanowiły źródła emisji wymagających odprowadzenia substancji zanieczyszczających poza obręb hal – brak jest procesów powodujących powstawanie zanieczyszczeń pyłami, gazami, produktami spalania.

Nie będą powstawały ścieki technologiczne z ww. produkcji.

Planowana produkcja będzie miała charakter nieuciążliwy, ten rodzaj przedsięwzięcia nie jest wymieniony w rozporządzeniu w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko z dnia 10 września 2019 r.

W ramach analizowanego przedsięwzięcia rozważana jest również możliwość produkcji energii elektrycznej z energii słonecznej z użyciem ogniw fotowoltaicznych o mocy elektrycznej na poziomie ok. 1 MWp. Ogniwa zlokalizowana będą na dachach planowanych budynków hal magazynowo-produkcyjno-usługowych. Powierzchnia instalacji na dachu ok. 12000 m2, nie zwiększa powierzchni zabudowy, falowniki wewnątrz budynku, brak negatywnego oddziaływania (brak hałasu ponieważ zlokalizowane w pomieszczeniach technicznych, brak przekroczeń normatywnych poziomów pola elektromagnetycznego). Instalacja w pełni pasywna i bezobsługowa, brak odpadów i zanieczyszczeń. Zintegrowana z budynkiem i wkomponowana w obiekt, niewyróżniająca się w krajobrazie dzięki swoim niskim gabarytom i lokalizacji na dachu obiektu.

Planowane jest zasilenie przedsięwzięcia w gaz z zewnętrznej sieci gazowej. Jednakże w razie utrudnień lub opóźnień związanych z przyłączeniem gazociągu z gazem ziemnym, rozważana jest możliwość zastosowania wewnętrznej sieci zasilania gazowego przy pomocy instalacji do magazynowania LNG lub LPG o łącznej pojemności zbiorników do 80 m3. Zakładana instalacja służyłaby do zasilenia projektowanych promienników oraz kotłów gazowych, będących źródłem ciepła dla projektowanych obiektów lub na potrzeby procesów technologicznych. Łączna moc cieplna projektowanych urządzeń wynosi ok. 6,75 MW.

Zakłada się możliwość zastosowania agregatu/ów prądotwórczego/ych. Ewentualny/e agregat/y będzie/będą zlokalizowany/e na zewnątrz lub w wydzielonym pożarowo pomieszczeniu wewnątrz hal. Standardowym elementem wyposażenia w/w agregatów będzie/będą zbiornik/ki zapasu paliwa na ok. 6 do 8 godz. pracy znamionowej o pojemości około 2000 litrów dla każdego agregatu.

## 4.2. Wytwarzanie energii cieplnej

Energia cieplna potrzebna jest:

a) do celów grzewczych ( c.o. i c.w.u. ).

Energia cieplna wytwarzana jest:

a) z energii powstającej przy spalaniu gazu ziemnego lub LNG,

Zapotrzebowanie na moc niezbędną do zapewnienia komfortu cieplnego będzie wynosić ok. 6,75 MW.

5.  Ewentualne warianty przedsięwzięcia

## 5.1. Wariant  „zerowy”

Oznacza, że przedsięwzięcie nie powstanie, a stan lokalnego środowiska nie ulegnie zasadniczej zmianie. Wariant polegający na niepodejmowaniu przedsięwzięcia jest wariantem gorszym od zamierzenia inwestycyjnego z uwagi 
na atrakcyjność położenia terenu oraz jego założoną – zgodnie z MPZP – funkcję produkcyjną.

## 5.1. Wariant  przewidziany do realizacji

Koncepcja przewiduje budowę jednej hali oraz infrastruktury towarzyszącej jak portiernia, place manewrowe, instalacja fotowoltaiczna itp..

Media potrzebne do działalności przedsięwzięcia będą dostarczane z sieci zewnętrznych w oparciu o zawarte umowy.

Jedynym stosowanym paliwem do wytwarzania energii cieplnej będzie gaz ziemny lub LNG.

Oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko zamknie się w granicach działek, na których zostanie zlokalizowany.

## 5.2. Wariant  alternatywny

Biorąc pod uwagę charakter przedsięwzięcia oraz jego zakładane funkcje nie istnieją przesłanki ekologiczne stwarzające konieczność poszukiwania alternatywnego wariantu lokalizacyjnego.

Inwestor rozważał również wykorzystanie oleju opałowego zamiast gazu ziemnego jako paliwa w kotłowni nowego części zakładu. Z uwagi jednak na względy technologiczne oraz ekologiczne odszedł od tego zamierzenia – wielkość emisji pochodząca ze spalania oleju opałowego byłaby znacznie większa w porównaniu 
do gazu ziemnego/LNG.

Przygotowując koncepcję zagospodarowania, analizowano warianty polegające na różnej wielkości poszczególnych budynków przy takiej samej powierzchni użytkowej oraz podziału takiej samej ilości miejsc parkingowych. Wariant analizowany (alternatywny 1) to zespół 4 hal. W analizowanym wariancie całkowita ilość miejsc była praktycznie taka sama.

Przy założonej powierzchni użytkowej, a co za tym idzie i miejsc parkingowych, warianty charakteryzują się zbliżonymi parametrami inwestycji, porównywalnymi emisjami, a tym samym jednakowym oddziaływaniem na środowisko i jego wykorzystaniem. Planowana powierzchnia zabudowy wynosiłaby ok. 8 ha.

Dodatkowo należy stwierdzić iż.

- w zakresie emisji do powietrza – analizowane przez inwestora rozwiązania takie jak budowa 4 hal, skutkować będzie podwyższoną emisją substancji zanieczyszczających do powietrza w związku większa kubaturą hal).

- w zakresie emisji hałasu – oddziaływanie wariantów w zakresie gospodarki odpadami będzie zasadniczo na porównywalnym poziomie.

- w zakresie gospodarki odpadami – oddziaływanie wybranego oraz analizowanych wariantów w zakresie gospodarki odpadami będzie zasadniczo na porównywalnym poziomie.

- w zakresie gospodarki wodno – ściekowej - oddziaływanie wybranego oraz analizowanych wariantów w zakresie gospodarki wodno-ściekowej będzie zasadniczo na porównywalnym poziomie.

- w zakresie oddziaływania na zieleń – analizowane warianty nie mają wpływu na zieleń, formy ochrony przyrody

Inny układ hal nie miałyby istotnego wpływu na klimat i nie wystąpiłoby oddziaływanie transgraniczne.

Rozważano również wykorzystanie wody „szarej” z dachów, która może być użyta do sprzątania, spłukiwania wody w toalecie. Według szacunków ilość powstającej wody szarej w takim obiekcie jak powyżej może wynieść co najmniej 500 litrów/m2 dachu rocznie, co oznacza przy tej wielkości dachu ilość wody do wykorzystania na poziomie ok. 37500 m3, co przekładałoby się na zmniejszone zapotrzebowanie na wodę do ww celów lub też – przy większej pojemności bufora wody szarej – całkowite oparcie się do celów sprzątania spłukiwania wody w toalecie tylko z ww wody. Zagospodarowania takiej wody w całości mogłoby oznaczać oszczędność ok. 375 000 zł rocznie. Z uwagi jednak na ograniczenia techniczne i technologicznie związane z realizacją takiego zaplecze odstąpiono od ww rozwiązania na obecnym etapie inwestycji.

## 5.3.  Wariant najkorzystniejszy dla środowiska

Stwierdzić można, że wariant realizacji przedsięwzięcia zaproponowany przez Wnioskodawcę stanowi wariant najkorzystniejszy dla środowiska.

W zakresie oddziaływań na poszczególne komponenty środowiska, biorąc pod uwagę podstawę prawną sporządzenia opracowania, inwestycja w planowanym wariancie:

  - nie przyczyni się do pogorszenia stanu gruntów,

  - nie stanowi zagrożenia dla środowiska wodnego z uwagi 
na odpowiednie zabezpieczenia,

  - nie stanowi zagrożenia dla stanu wód powierzchniowych z uwagi 
na odprowadzenie ścieków do wewnętrznej kanalizacji sanitarnej,

  - nie stanowi zagrożenia dla wód podziemnych z uwagi na właściwą gospodarkę ściekami oraz wodami opadowymi, które odprowadzane będą do wewnętrznej kanalizacji (w przypadku wód opadowych po ich uprzednim podczyszczaniu w separatorze substancji ropopochodnych przyczyniającym się do poprawy jakości ścieków pochodzących 
z powierzchni terenów utwardzonych).

  - nie stanowi zagrożenia dla jakości powietrza atmosferycznego w rejonie inwestycji.

  - nie stanowi zagrożenia dla klimatu akustycznego,

  - nie stanowi zagrożenia dla pozostałych komponentów środowiska 
oraz zabytków.

Planowana działalność na przedmiotowej działce będzie zgodna z jej przeznaczeniem określonym w miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

W poszczególnych rozdziałach niniejszego opracowania przedstawiono dokładną charakterystykę oddziaływania tego wariantu na środowisko.

6. Przewidywana ilość wykorzystywanej wody i innych

wykorzystywanych surowców, materiałów, paliw oraz energii

## 6.1.  Przewidywane zapotrzebowanie zużycie wody

Szacunkowe zapotrzebowanie na wodę po realizacji inwestycji wyniesie 43,995m3/doba (tyle samo co dotychczas) w tym w całości na:

- potrzeby socjalno – bytowe  ok. 43,995 m3/doba.

Tab 6.1/1

| Opis | Ilość osób | Zużycie jednostkowe [dm3/(os.*d)] | Ilość wody |
| --- | --- | --- | --- |
| Pracownicy biurowi | 225 | 15 | 3375 | [dm3/d] |
| Pracownicy magazynowi | 677 | 60 | 40620 | [dm3/d] |
| Średnie dobowe zapotrzebowanie |  |  | 43,995 | [m3/d] |
| Średnia dobowa ilość odprowadzanych ścieków |  | 43,995 | [m3/d] |

Zapotrzebowanie na wodę na etapie budowy będzie wynosić ok. 200 m3/etap i będzie realizowane z wykorzystaniem beczkowozów dostarczających wodę na teren inwestycji.

Założono, że ilość ścieków będzie wynosiła prawie 100% poboru wody.

## 6.2.   Zapotrzebowanie innych surowców

Przewidywane ilości wykorzystywanych surowców, materiałów, paliw 
i energii na etapie realizacji przedsięwzięcia

Tab 6.2/1

| Beton | 7 500 m3 |
| --- | --- |
| Stal | 750 Mg |
| Płyty warstwowe | 12 000 m2 |
| Paliwa (ON) | 6 m3 |
| Energia | 50 MWh |

Szacunkowe zużycie głównych surowców na etapie użytkowania wyniesie:

Tab. 6.2/2

| Lp. | Surowce/materiały | zużycie [rok] | Zastosowanie / uwagi ( do czego, rodzaj opakowania) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Opakowania z tworzyw sztucznych | Mg | 75 | Opakowanie transportowe |
| 2. | Opakowania z papieru i tektury | Mg | 75 | Opakowanie transportowe |
| 3. | Drewno | Mg | 150 | Opakowania transportowe |

## 6.3.  Zapotrzebowanie i przewidywane zużycie paliw

W zakładzie firmy wytwarzane jest ciepło na potrzeby grzewcze. 
W analizowanym przedsięwzięciu zainstalowane są źródła gazowe służące 
do ogrzewania hal produkcyjnych, produkcji ciepłej wody użytkowej.

Szacuje się. że całkowite zużycie gazu zależne od zewnętrznych warunków atmosferycznych  będzie wynosiło  około 675 m3/h dla całego zakładu (zaokrąglenie w górę). W wariancie alternatywnym rozważa się wykorzystanie gazu LNG z instalacji zbiornikowej zlokalizowanej na terenie inwestycji.

## 6.4.   Zapotrzebowanie energii elektrycznej

Zapotrzebowanie na energię elektryczną wyniesie:

Ok. 1280 MWh/rok (dane prognozowane na rok 2023)

7.   Rozwiązania chroniące środowisko

Uruchomienie przedsięwzięcia (obiekty magazynowo-produkcyjne) 
na analizowanym terenie  spowoduje wzrost ilości powstających zanieczyszczeń (związane będzie głównie ze spalaniem paliw do celów grzewczych oraz ruchem pojazdów). Zakład (jako całość) będzie oddziaływał na następujące elementy środowiska:

- powietrze w zakresie:

- substancji chemicznych

(węglowodory alifatyczne, węglowodory aromatyczne,

tlenki azotu, tlenek węgla, dwutlenek siarki)

W przedmiotowej inwestycji zanieczyszczenia powietrza pochodzić będą z źródeł wykorzystywanych na cele grzewcze Emisja  zanieczyszczeń  pochodzić  będzie  również z  pojazdów poruszających się po drogach wewnętrznych i korzystających 
z parkingu.

- emisji hałasu,

- wody i ścieków w zakresie:

      - poboru wody,

      - wytwarzania ścieków socjalno – bytowych,

      - powstawaniu ścieków wód opadowych i roztopowych,

- powstawania odpadów.

Koncepcja rozwiązania konstrukcyjnego i technologicznego przewiduje wypełnienie wszystkich norm i standardów środowiskowych, ale także zaprojektowanie obiektów zgodnie z wymogami zrównoważonego rozwoju w tym oszczędne gospodarowanie zasobami naturalnymi i energią oraz dążenie 
do ograniczania powstawania odpadów. Ochrona powietrza przed nadmierną emisją zanieczyszczeń jest realizowana poprzez zastosowanie odpowiedniej technologii ograniczającej wielkość emisji zanieczyszczeń. Należy tu wymienić:

- stosowanie nowoczesnych urządzeń grzewczych opartych o gaz ziemny/LNG

- stosowanie efektywnej izolacji cieplnej i akustycznej (konstrukcja ścian).

Podstawowe oddziaływanie na środowisko gruntowo – wodne wynikać będzie 
z wykonania wykopów fundamentowych w celu posadowienia budynku. Zalecane jest wykonywanie prac etapami, z jak najszybszym wykonaniem fundamentów. Szczegółowe rozwiązania wykonania wykopów fundamentowych i fundamentów zostaną określone w projekcie budowlanym

Podczas wykonywania fundamentów budynków konieczne może się okazać odwadnianie wykopów wyłącznie z wód opadowych. W przypadku odprowadzenia wód z odwadniania wykopów zostaną one odprowadzone do kanalizacji (wymagane będzie uzgodnienia z dysponentem tej kanalizacji).

Przewiduje się następujące działania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację negatywnych oddziaływań na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia:

- Na etapie budowy obiektów i przystosowania ich do planowanego wykorzystania:

- wyznaczenie i przystosowanie miejsca do gromadzenia (w miarę możliwości selektywnego) powstających odpadów,

- zabezpieczenie magazynowanych materiałów sypkich przed pyleniem (zraszanie lub przechowywanie materiałów w silosach),

- organizacja frontu robót w sposób minimalizujący negatywny wpływ na klimat akustyczny i powietrze atmosferyczne (ograniczanie pracy maszyn na biegu jałowym, ograniczanie ilości przejazdów),

- Na etapie eksploatacji:

- sprawdzanie szczelności instalacji c.w.u. i usuwanie ewentualnych usterek niekontrolowanych ubytków ciepłej wody,

- okresowe kontrolowanie planowanych do zainstalowania separatorów (raz na pół roku).

Wody deszczowe z terenu projektowanej inwestycji ujęte zostaną w szczelny układ kanalizacyjny. Zretencjonowane wody opadowe zostaną odprowadzone 
do odbiornika na warunkach zarządcy lub do zbiornika bezodpływowego – parownika lub też zostaną rozsączone na terenie inwestycji /pod warunkiem potwierdzenia korzystnych warunków geologicznych/. Wody opadowe zostaną oczyszczone w separatorze substancji ropopochodnych i osadniku. Odwodnienie parkingów i dróg dojazdowych wpustami ulicznymi i odwodnieniami liniowymi. W projekcie uwzględniono odwodnienie zadaszeń i wycieraczek nad wejściami do obiektu. Do oczyszczania wód opadowych dobrano separator zintegrowany z osadnikiem.

8.  Rodzaje i przewidywane  ilości wprowadzanych do środowiska

substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących

środowisko

## 8.1. Emisje zanieczyszczeń pyłowo – gazowych do powietrza

8.1.1.   Oddziaływanie na jakość powietrza w fazie realizacji inwestycji

Biorąc pod uwagę zakres robót, powietrze nie będzie zanieczyszczane  
w zauważalnym stopniu z uwagi na brak źródeł o znaczącej emisji zanieczyszczeń. Emisja niezorganizowana (środki transportu, pylenie magazynowanych materiałów) towarzysząca pracom budowlano - montażowym i transportowym będzie ograniczona do terenu prac.

8.1.2.  Oddziaływanie na jakość powietrza w fazie eksploatacji inwestycji

W przypadku przedmiotowego przedsięwzięcia źródłami emisji do powietrza będą:

a) palniki gazowe wytwarzające energię cieplną – emisja zorganizowana,

b) ruch samochodów osobowych i ciężarowych po parkingach naziemnych

drogach wewnętrznych i placach manewrowych  -  emisja niezorganizowana.

8.1.2.3.  Emisja niezorganizowana ( zanieczyszczenia komunikacyjne )

Emisje zanieczyszczeń powietrza stanowią spaliny z pojazdów wjeżdżających 
na drogę wewnętrzną oraz wykonujące manewry na polu manewrowym i parkingu. Są to również spaliny z silników pracujących na biegu jałowym (w ograniczonym stopniu).

Zanieczyszczenia komunikacyjne są emitowane przez poruszające się 
po drodze dojazdowej pojazdy. Emisja ta jest emisją niezorganizowaną ze źródeł liniowych.

Do oszacowania wielkości emisji przyjęto następujące założenia:

- emisja spalin ma miejsce jedynie podczas wjazdu i wyjazdu pojazdów oraz prac załadunkowo/rozładunkowych,

- pojazdy w trakcie operacji wjazdu/wyjazdu zużywają średnio po 0,08 kg paliwa/cykl dla pojazdów osobowych oraz 0,4 kg/cykl dla pojazdów dostawczych i ciężarowych.

Przy założeniu, że każdy odbędzie pełen cykl to jest:

- wjazd na działkę,

- rozładunek/załadunek (w przypadku pojazdów osobowych jedynie manewr parkowania)

- wyjazd z działki

to zgodnie z powyżej przedstawionymi założeniami ilość spalonego w ciągu dnia roboczego paliwa wyniesie kilkadziesiąt kg/dzień:

Wskaźniki emisji zanieczyszczeń ze spalonego paliwa przyjęto z opracowania „Pollutant emissions from Road transport, 1990 to 2035” (Federal Office for the Environment FOEN) służącego obliczaniu wielkości emisji z poruszających się pojazdów. Wskaźniki przedstawiono poniższej w tabeli.

Tabela 8.1.2.3/1

| Rodzaj pojazdu | [g/km] |
| --- | --- |
|  | CO | NO2 | NOx | PM | HC |
| Samochody osobowe (uśrednione) | 11,94 | 0,05 | 0,96 | 0,01 | 2,34 |
| Samochody dostawcze i ciężarowe (uśrednione) | 3,37 | 0,88 | 12,51 | 0,59 | 1,34 |

Emisja zanieczyszczeń powstałych ze spalania paliwa wyniesie:

Tabela 8.1.2.3/2

| Emitory liniowe |
| --- |
| Lp. | Zanieczyszczenie | Wielkość emisji - pora dnia* [kg/h] |
|  |  | Emitor L-1 | Emitor L-2 |  |
| 1 | CO | 0,02383 | 0,00310 |  |
| 2 | NOx | 0,01984 | 0,00060 |  |
| 3 | PM | 0,00056 | 0,00005 |  |
| 4 | HC | 0,00288 | 0,00045 |  |
| 5 | Benzen | 0,00020 | 0,00003 |  |

Wielkość emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych powstałych w wyniku działalności zakładu jest nieznaczna oraz dodatkowo znacznie mniejsza 
od wartości emisji pochodzącej ze źródeł komunikacyjnych przejeżdżających drogami lokalnymi.

Poniżej zamieszczam podsumowanie otrzymanych wyników:

Wartości odniesienia substancji poddanych analizie rozprzestrzeniania w powietrzu

Tabela 8.1.2.3/3

| L.p. | Zanieczyszczenie | Stężenia maksymalne godzinowe | Stężenia maksymalne średnioroczne |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wynik obliczeń | Wartość odniesienia | Wynik obliczeń | Wartość odniesienia |
| 1 | pył PM10 | 1,132 | 280 | 0,0715 | 40 |
| 2 | dwutlenek siarki | 2,652 | 350 | 0,0905 | 20 |
| 3 | tlenki azotu jako NO2 | 44,408 | 200 | 4,2226 | 40 |
| 4 | tlenek węgla | 41,384 | 30000 | 2,3801 | - |
| 5 | benzen | 0,296 | 30 | 0,0143 | 5 |
| 6 | węglowodory aromatyczne | 4,886 | 1000 | 0,2362 | 43 |
| 7 | węglowodory alifatyczne | 4,886 | 3000 | 0,2362 | 1000 |

## Wartości stężeń w siatce dodatkowej (zabudowa chroniona) są niższe od wartości w podstawowej siatce odniesieni. W przypadku pyłu PM2.5 wartość stężeń jest w graniach błędu pomiaru.

Tło zanieczyszczeń przekazane przez GIOŚ w załączniku nr 3.

## 8.2.  Emisja hałasu

Klimat akustyczny na terenie planowanej inwestycji kształtowany będzie 
w głównej mierze poprzez ruch samochodów poruszających się po terenie inwestycji
 oraz hałas generowany przez urządzenia wentylacji mechanicznej i klimatyzacji zamontowane na dachu projektowanego budynku (emisja hałasu ze źródła typu budynek będzie marginalnym źródłem hałasu).

Modelowanie emisji hałasu wykonano referencyjnym programem służącym 
do określania zasięgu hałasu przemysłowego  i drogowego emitowanego 
do środowiska naturalnego. Program uwzględnia źródła punktowe wszech-kierunkowe,  kierunkowe,  źródła liniowe, powierzchniowe,  źródła –  budynki 
oraz  ruch drogowy.

Wymagania Unii Europejskiej

Dyrektywa UE 2002/49/EC zaleca krajom członkowskim obliczanie propagacji hałasu przemysłowego zgodnie  z  normą ISO 9613-2 oraz obliczanie propagacji hałasu drogowego w oparciu  o normę francuską XPS 31-133.

Norma  XPS 31-133 zaleca wyznaczanie emisji hałasu drogowego  w oparciu 
o opracowanie  „Guide du Bruit des Transportes Terrestres – Fascicule  Prevision des Niveaux  Sonores”, zaś  wyznaczanie  imisji  hałasu  drogowego zgodnie 
z   modelem  obliczeniowym  NMPB-Routes 96,  obowiązującym  we Francji  od roku 1997.

Na dzień dzisiejszy wartości dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku reguluje Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 ( t.j.: Dz.U. 2014 poz. 112) r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu 
w środowisku  wzorowane na rozwiązaniach niektórych państw członkowskich Unii Europejskiej. Rozporządzenie wprowadza zróżnicowane poziomy hałasu
w środowisku w zależności od rodzaju źródła hałasu i na poziomie porównywalnym ze standardami obowiązującymi w tych państwach. Generalnie, jako tereny chronione akustycznie załącznik do rozporządzenia wyszczególnia tereny 
pod zabudowę budynkami mieszkalnymi, budynkami zamieszkania zbiorowego, budynkami użyteczności publicznej przeznaczonych do wykonywania funkcji społecznej, służby zdrowia i związanych ze stałym wielogodzinnym  pobytem dzieci    i młodzieży, tereny uzdrowiskowe oraz tereny wypoczynkowo-rekreacyjne  poza miastem.

Poniżej przedstawione zostały w postaci tabeli dopuszczalne poziomy hałasu                 w środowisku, które stanowią załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska       
 z dnia 14 czerwca 2007 r. (t.j.: Dz.U. 2014 poz. 112).

##### Tabela 8.2/1

##### Załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r – wypis

| L.p. | Przeznaczenie terenu | Dopuszczalny poziom hałasu w dB |
| --- | --- | --- |
|  |  | Pozostałe obiekty i działalność będąca źródłem hałasu |
|  |  | LAeq D | LAeq N |
|  |  | pora dnia – przedział czasu odniesienia równy 8 najmniej korzystnym godzinom dnia kolejno po sobie następującym | pora nocy – przedział czasu odniesienia równy 1 najmniej korzystnej godzinie nocy |
| 1 | Strefa ochronna „A” uzdrowiska Tereny szpitali poza miastem | 45 | 40 |
| 2 | Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej Tereny zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży Tereny domów opieki społecznej Tereny szpitali w miastach | 50 | 40 |
| 3 | Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego Tereny zabudowy zagrodowej Tereny rekreacyjnowy - wypoczynkowe Tereny mieszkaniowo- usługowe | 55 | 45 |
| 4 | Tereny w strefie śródmiejskiej miast powyżej 100 tys. mieszkańców | 55 | 45 |

W analizowanym obszarze brak jest strefy ochronnej „A” uzdrowiska, czy też terenów szpitali poza miastem. Brak jest również terenów zabudowy mieszkaniowej. Najbliższe tereny chronione akustycznie znajdują się w odległości ok. 600 m, a na dodatkowe ograniczenie wielkości emisji hałasu będą miały obiekty kubaturowe zlokalizowane docelowo pomiędzy przedmiotową inwestycją, a zabudową chronioną akustycznie

Sama charakterystyka planowanych do zastosowania źródeł wskazuje na mały wpływ przedmiotowej inwestycji na małe oddziaływanie na środowisko akustyczne planowanej inwestycji na tereny chronione akustycznie:

Poniżej moce akustyczne planowanych do zastosowania ww urządzeń:

- Moc akustyczna dla poj. wentylatora dachowego moc akustyczna wynosi 73 dB(A).

- Moc akustyczna poj. centrali nawiewno-wywiewnej to około 80 dB(A).

Tym samym można stwierdzić, że działalność przedmiotowej inwestycji będzie zgodna z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony klimatu akustycznego – z przeprowadzonej analizy wyciągnąć można następujące wnioski:

- Najbliższe tereny podlegające ochronie przed hałasem to tereny zabudowy mieszkaniowej zlokalizowane w kierunku zachodnim.

- Prognozowany poziom hałasu, emitowanego do środowiska z terenu zakładu, o wartości 50 dB w porze dnia i w porze nocy 40 dB nie obejmuje swoim zasięgiem terenów chronionych akustycznie – obliczenia wykazały, iż poziom hałasu będzie znacznie niższy od dopuszczalnej normy.

- Przedmiotowa inwestycja nie spowoduje ponad-normatywnego oddziaływania na klimat akustyczny w rejonie najbliższej zabudowy mieszkaniowej /z uwagi na znaczną odległość inwestycji od terenów chronionych akustycznie oraz rodzaj planowanych do zastosowania urządzeń odstąpiono od wykonywania analizy akustycznej/.

## 8.3.  Ochrona wody i środowiska przed ściekami

8.3.1.   Ścieki

Na terenie zakładu powstają następujące rodzaje ścieków:

- ścieki sanitarne ( socjalno – bytowe ),

- wody opadowe.

Założono, że ilość ścieków będzie wynosiła ok. 100% poboru wody tj. 43,995 m3/doba. Nie przewiduje się powstawania ścieków technologicznych związanych z nową inwestycją (w przypadku wykorzystania szorowarki na mokro ilość ścieków może wynieść ok. 20-30 m3/rok). W przypadku wykorzystywania środków chemicznych zawierających w swoim składzie substancje wymienione w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (Dz.U. 2019 poz. 1220) zostanie uzyskane na taki zrzut ścieków dodatkowe pozwolenie wodno-prawne.

      - Ścieki socjalno – bytowe

Ścieki bytowe podczas realizacji inwestycji będą odprowadzone 
do szczelnego, bezodpływowego zbiornika i będą odpierane przez firmę asenizacyjną. Ilość wytwarzanych ścieków wynosić będzie ok. 200 m3/etap.

Ścieki sanitarne ( bytowo-socjalne ) podczas eksploatacji inwestycji odprowadzane będą do lokalnej sieci kanalizacji sanitarnej lub do szczelnych bezodpływowych zbiorników w przypadku braku zatwierdzenia warunków przyłączy do kanalizacji gminnej. Ilość wytwarzanych ścieków wynosić będzie ok. 43,995 m3/doba.

      - Wody opadowe

Wody opadowe i roztopowe będą odprowadzone do budowanego zbiornika retencyjnego, a z niego do rowu melioracyjnego lub zbiornik retencyjny będzie zbiornikiem bezodpływowym – parownikiem lub rozsączone na terenie inwestycji. Wody opadowe i roztopowe odprowadzane do rowu melioracyjnego odprowadzane będą przez regulator odpływu. Dodatkowe obliczenia zostaną przeprowadzone po otrzymaniu szczegółowych warunków dotyczących zasad odprowadzenia ww wód – wstępne założono maksymalną ilość wód opadowych w wysokości 50 l/s, jednak są to wyłącznie „wstępne” założenia, które mogą ulec zmianie. Zasadnicze znaczenie dla określania pojemności zbiornika ma również zastosowana metoda – to również będzie miało wpływ na końcowe wyliczenia. Obliczona powyżej minimalna pojemność może w związku z powyższym ulec zmianie w zależności od otrzymanych warunków i możliwego jednostkowego odpływu ze zbiornika. Wielkość zbiornika retencyjnego zostanie ostatecznie określona na etapie pozyskiwania pozwolenia na budowę, bowiem równolegle konieczne będzie wystąpienie  o pozwolenie wodno-prawne (wtedy też będą już znane dokładne parametry budowlane inwestycji, które teraz są założone +/- 20%). Sama wielkość terenu inwestycji pozwala na zaprojektowanie zbiornika retencyjnego o znacznej powierzchni zależnych od końcowych danych w zakresie możliwości odprowadzenia wód, które będą określone w pozwoleniu wodno-prawnym.

Szacunkową ilość wód opadowych i roztopowych odprowadzanych z terenu przedmiotowej inwestycji oraz obliczenia pojemności zbiornika retencyjnego zamieszczono poniżej.

Zestawienie odwadnianych powierzchni:

Tab. e/1

| Lp. | Rodzaj powierzchni | Powierzchnia [ha] | Powierzchnia zredukowana [ha] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pow. zabudowy | 9,5* | 9,025 |
| 2 | Pow. dróg, placów, parkingów | 7,0* | 5,95 |
| 3 | Pow. terenów zielonych | 4,29 | 0,6435 |
| RAZEM: | 20,79* | 15,6185 |

*wartości z zaokrągleniem w górę

Wytyczne obliczeniowe z warunków odprowadzenia wód opadowych:

Tab. e/2

| Czas trwania deszczu | Natężenie deszczu q [l/s/ha] | Dopływ do zbiornika | Odpływ ze zbiornika | Objętość zbiornika Vzb [m3] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| t [min] |  | Qdop [l/s] | Qodp [l/s] |  |
| 5 | 446,3698 | 6972,2963 | 50 | 2076,6889 |
| 15 | 201,2713 | 3143,8577 | 50 | 2784,4719 |
| 30 | 121,7685 | 1902,024 | 50 | 3333,6431 |
| 45 | 90,75466 | 1417,5878 | 50 | 3692,487 |
| 60 | 73,66961 | 1150,7193 | 50 | 3962,5895 |
| 90 | 54,9063 | 857,63641 | 50 | 4361,2366 |
| 120 | 44,5699 | 696,18184 | 50 | 4652,5092 |
| 180 | 33,21815 | 518,8675 | 50 | 5063,769 |
| 240 | 26,96466 | 421,18799 | 50 | 5345,107 |
| 300 | 22,93692 | 358,27469 | 50 | 5548,9444 |
| 360 | 20,09688 | 313,91327 | 50 | 5700,5265 |
| 480 | 16,31354 | 254,81749 | 50 | 5898,7439 |
| 720 | 12,15855 | 189,91655 | 50 | 6044,395 |
| 960 | 9,869641 | 154,16379 | 50 | 5999,8344 |
| 1080 | 9,061828 | 141,54575 | 50 | 5932,1648 |
| 1320 | 7,834872 | 122,3807 | 50 | 5732,5515 |
| 1440 | 7,35589 | 114,899 | 50 | 5607,2738 |
| 1800 | 6,257134 | 97,736433 | 50 | 5155,5348 |
| 2160 | 5,482379 | 85,63476 | 50 | 4618,2649 |
| 2520 | 4,90267 | 76,579705 | 50 | 4018,8515 |
| 2880 | 4,450292 | 69,513561 | 50 | 3371,9433 |
| 3600 | 3,785548 | 59,13026 | 50 | 1972,1361 |
| 4320 | 3,316823 | 51,808775 | 50 | 468,83455 |

W tym wariancie /odpływ wód deszczowych do kanalizacji zewnętrznej/rowu melioracyjnego/ zaprojektowany zostanie zbiornik/zbiorniki retencyjny/-e o pojemności retencyjnej minimum 7000 [m3]. Ze względu na zabezpieczenie terenu Inwestycji przed zalaniem Inwestor będzie mógł wykonać zbiornik retencyjny o większej pojemności.

W przypadku wykorzystania zbiornika/zbiorników bezodpływowych bez przelewu awaryjnego zakładana pojemność retencji będzie wynosić  min. 14000 m3 i będzie uwzględniać w tym wariancie również retencję rurową.. Zaznacza się, iż zakłada się wykorzystanie zbiornika retencyjnego jako zbiornika bezodpływowego tylko i wyłącznie do czasu uzyskania stosownego pozwolenia wodno-prawnego, o które Wnioskodawca będzie występował równolegle z wystąpieniem o wydanie pozwolenia na budowę – jest to więc wyłącznie rozwiązanie tymczasowe na wypadek, gdyby przedłużało się postępowanie w sprawie uzyskania pozwolenia wodno-prawnego. Dodatkowo, gdyby otrzymano pozytywne uzgodnienie ws. możliwości przyłącza do kanalizacji miejskiej w ww zakresie, to takie rozwiązanie będzie brane jako rozwiązanie priorytetowe.

Ustalenia wynikające z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza

Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania dziedzinie polityki wodnej, tzw. Ramowa Dyrektywa Wodna (dalej RDW) wprowadziła zintegrowaną politykę wodną mająca na celu zapewnienie ludziom dostępu do czystej wody pitnej po rozsądnej cenie, która umożliwi rozwój gospodarczy i społeczny 
przy równoczesnym poszanowaniu potrzeb środowiska. Głównym celem RDW jest osiągnięcie dobrego stanu wszystkich części wód, poprzez określenie i wdrożenie koniecznych działań w ramach zintegrowanych programów działań w państwach członkowskich. Zgodnie z przepisami RDW planowanie gospodarowaniem wodami odbywa się w podziale na obszary dorzeczy. Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne w chwili obecnej na obszarze Polski wyznaczonych jest 10 obszarów dorzeczy: Wisły, Odry, Dniestru, Dunaju, Jarftu, Łaby, Niemna, Pregoły, Świeżej i Ucker. Dla każdego obszaru dorzecza opracowuje się plan gospodarowania wodami. Dokumentem określającym warunki korzystania z wód jest zatem w przypadku przedmiotowej inwestycji “Plan gospodarowania wodami 
na obszarze dorzecza Odry”.  W punkcie 8 powyższego dokumentu zostały określone cele środowiskowe dla wód powierzchniowych. W pierwszym cyklu planowania gospodarowania wodami w Polsce, cele środowiskowe dla części wód zostały oparte głównie na wartościach granicznych poszczególnych wskaźników fizyko-chemicznych, biologicznych i hydromorfologicznych określających stan ekologiczny wód powierzchniowych oraz wskaźników chemicznych świadczących 
o stanie chemicznym wody, odpowiadających warunkom osiągnięcia przez te wody dobrego stanu, z uwzględnieniem kategorii wód, wg rozporządzenia w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych. Przy ustalaniu celów środowiskowych dla jednolitych części wód powierzchniowych brano 
pod uwagę aktualny stan JCWP w związku z wymaganym zgodnie z RDW warunkiem niepogarszania ich stanu. Dla jednolitych części wód, będących obecnie w bardzo dobrym stanie/potencjale ekologicznym, celem środowiskowym będzie utrzymanie tego stanu/potencjału. Ponadto, ustalając cele uwzględniano także różnicę pomiędzy naturalnymi, a silnie zmienionymi oraz sztucznymi częściami wód. Dla naturalnych części wód celem będzie osiągnięcie co najmniej dobrego stanu ekologicznego, dla silnie zmienionych i sztucznych części wód - co najmniej dobrego potencjału ekologicznego. Ponadto, w obydwu przypadkach, w celu osiągnięcia dobrego stanu/potencjału konieczne będzie dodatkowo utrzymanie co najmniej dobrego stanu chemicznego.

W przypadku przedmiotowej lokalizacji inwestycji znajduje się ona na terenie JCWP o numerze Psarski Potok RW6000161334659., która została wyznaczona jako silnie zmieniona część  wód. W Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, osiągnięcie celów środowiskowych tj. osiągnięcie dobrego stanu wód uznano za zagrożone (w chwili obecnej stan wód jest zły), a jednocześnie wskazano derogację dla przedmiotowej JCWP (brak możliwości technicznych oraz dysproporcjonalne koszty). Dla w/w wód celem będzie osiągnięcie co najmniej dobrego stanu ekologicznego.

Z uwagi na zastosowanie odpowiednich rozwiązań technicznych:

- szczelne nawierzchnie parkingu/hal produkcyjno-magazynowych,

- odprowadzanie ścieków sanitarnych do wewnętrznej kanalizacji sanitarnej,

- odprowadzanie części wód opadowych do szczelnego zbiornika retencyjnego po ich uprzednim podczyszczeniu

- odpowiedni sposób magazynowania odpadów niebezpiecznych – wyłącznie w obrębie hali.

realizacja planowanej inwestycji w przedstawionej formie nie spowoduje negatywnego oddziaływania na JCW.

Rys. 8.3.1.2/1 Mapa lokalizacja obiektów na tle JCWP

W przypadku oceny stanu ilościowego i chemicznego JCWPd posłużono się wybranymi załącznikami graficznymi do “Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły” .

Zgodnie z definicją umieszczoną w Ramowej Dyrektywie Wodnej dobry stan wód podziemnych oznacza stan osiągnięty przez część wód podziemnych, jeżeli zarówno jej stan ilościowy, jak i chemiczny jest określony, jako co najmniej „dobry".

Dla spełnienia wymogu niepogarszania stanu części wód, dla części wód będących w co najmniej dobrym stanie chemicznym i ilościowym, celem środowiskowym będzie utrzymanie tego stanu.

### JCWPd nr PLGW6000109

#### Stan wód podziemnych

| chemiczny | dobry |
| --- | --- |
| ilościowy | dobry |

Rys. 8.3.1.2/1 Mapa lokalizacja obiektów na tle JCWPd

W przypadku przedmiotowej inwestycji z uwagi na planowane zastosowanie odpowiednich rozwiązań (opisanych powyżej) oraz brak poboru wody podziemnej nie przewiduje się oddziaływania na wody podziemne.

## 8.4.  Odpady

8.4.1. Rodzaj, przewidywane ilości i sposób postępowania z odpadami

Zgodnie z ustawą o odpadach wytwórca i posiadacz odpadów, w pierwszej kolejności zobowiązany jest do zapobiegania powstawania odpadów, ograniczania ilości i negatywnego oddziaływania na środowisko. Ponadto powinien zapewnić odzysk i unieszkodliwianie odpadów, a także ograniczać negatywne oddziaływanie na środowisko lub zagrożenie życia i zdrowia ludzi. Działania Inwestora powodujące lub mogące powodować powstanie odpadów będą planowane, projektowane              i prowadzone tak, aby:

- zapobiegać powstawaniu odpadów,

- zapewnić bezpieczne dla środowiska wykorzystanie odpadów, jeżeli nie udało się zapobiec ich powstaniu,

- zapewnić zgodny z zasadami ochrony środowiska sposób postępowania 
z odpadami, których powstaniu nie udało się zapobiec, lub których nie udało się wykorzystać.

Wytwórcą odpadów w przypadku przedmiotowego przedsięwzięcia jest:

- dla odpadów powstających na etapie realizacji przedsięwzięcia (odpady pochodzące z budowy) – wykonawca ( firma budowlana ),

- dla odpadów powstających na etapie eksploatacji przedsięwzięcia – prowadzący działalność.

Wytwórca odpadów przed przystąpieniem do realizacji przedsięwzięcia zobowiązany jest wystąpić do odpowiedniego dla rangi przedsięwzięcia organu administracyjnego określonego w prawie ochrony środowiska o uregulowanie stanu formalno-prawnego. Podczas realizacji przedmiotowej inwestycji powstaną przede wszystkim odpady z budowy, a podczas jej użytkowania odpady związane z działalnością produkcyjna oraz odpady komunalne.

# 8.4.1.1. Etap prac budowlanych

Zgodnie z art. 2 ustawy o odpadach nie zanieczyszczonej gleby i innych materiałów występujących w stanie naturalnym, wydobytych w trakcie robót budowlanych, pod warunkiem, że materiał ten zostanie wykorzystany do celów budowlanych w stanie naturalnym na terenie, na którym został wydobyty. Bilans mas ziemnych dla terenu inwestycji przygotowano przez Zespół Projektowy wykazał, iż ww masy ziemne zostaną zagospodarowana na terenie inwestycji.

Zgodnie z ustawą o odpadach wszystkie powstające odpady, które nie zagrażają środowisku, a ich zastosowanie nie spowoduje przekroczeń wymaganych standardów jakości gleby i ziemi, należy w maksymalnym stopniu wykorzystać           w miejscu powstania. Rodzaje odpadów z grupy 17, które spełniają warunki odzysku określone obowiązującymi przepisami rozporządzenia Ministra w sprawie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami i urządzeniami można wykorzystać do takich celów jak:

- budowy wałów, nasypów kolejowych i drogowych, podbudowy dróg                  i autostrad, fundamentów – 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07 (po ich skruszeniu i pod warunkiem, że zostało to uwzględnione w decyzji wydanej
 na podstawie przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
lub prawa budowlanego),

- utwardzanie powierzchni terenu – 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 05 04, 17 05 08, po wypełnieniu przepisów Prawa budowlanego oraz cytowanego wyżej rozporządzenia w sprawie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami i urządzeniami,

- wypełniania terenów niekorzystnie przekształconych – 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 05 04,

przy czym, wytwórca odpadów, który prowadzi działalność w zakresie odzysku odpadów jw. Zobowiązany jest do uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności w takim zakresie.

Tabela nr 8.4.1.1/1

Rodzaje odpadów przewidzianych do wytwarzania na etapie prac budowlanych

| Lp. | Rodzaj odpadu | Kod: | Ilość przewidziana do wytwarzania: [Mg] |
| --- | --- | --- | --- |
| Odpady niebezpieczne |
| 1 | Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone | 15 01 10* | 0,100 |
| 2 | Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte ze zużytych urządzeń (ze sprzętu budowlanego) | 16 02 15* | 0,100 |
| 3 | Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy5)inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 | 16 02 13* | 0,050 |

| Odpady inne niż niebezpieczne |
| --- |
| 4 | Opakowania z papieru i tektury | 15 01 01 | 1,5 |
| 5 | Opakowania z tworzyw sztucznych | 15 01 02 | 0,5 |
| 6 | Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 | 17 01 07 | 5,0 |
| 7 | Szkło | 17 02 02 | 0,1 |
| 8 | Żelazo i stal | 17 04 05 | 5,0 |
| 9 | Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 | 15 02 03 | 1,0 |
| 10 | Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne | 20 03 01 | 10,0 |

Przystępując do prac budowlanych należy też wyznaczyć i przystosować miejsca do gromadzenia powstających odpadów zarówno komunalnych, w tym niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych [20 03 01], jak również z budowy.

W miarę możliwości należy zapewnić warunki do selektywnego magazynowania odpadów, umożliwiającego późniejsze ich wykorzystanie (makulatura, złom, szkło, tworzywa sztuczne itp.). Do tego celu należy przeznaczyć oddzielne kontenery, z których wysegregowane surowce wtórne zostaną przekazane do zbiornic lub miejsc ich przerobu. Odpady będą magazynowane nie dłużej niż przez rok od czasu wytworzenia.

Magazynowane ewentualnie materiały sypkie, takie jak piasek, grysy, mączki, 
kruszywa – o ile nie są przechowywane w silosach – należy zabezpieczyć przed nadmiernym pyleniem i rozprzestrzenianiem się pyłów po sąsiednim terenie. Ponieważ część surowców i materiałów budowlanych dostarczana będzie w różnego rodzaju opakowaniach jednostkowych lub zbiorczych, na tym etapie powstaną również odpady opakowaniowe [15 01 10*], które należy usunąć porządkując teren, zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach poprzez ich przekazanie uprawnionym odbiorcom.

Masy ziemne zostaną wykorzystane do niwelacji terenu lub przekazane uprawnionym podmiotom do ich dalszego zagospodarowania zgodnie z ustawą 
o odpadach.

W przypadku prac budowlanych powstanie zaplecze dla pracowników stanowiące zaplecze socjalne, które będzie stanowił zespół obiektów kontenerowych.

Droga dojazdowa do terenu inwestycji będzie regularnie czyszczona, 
a samochody wyjeżdżające z inwestycji będą miały czyszczone koła.

8.4.1.2.  Etap eksploatacji

Z uwagi na przeznaczenie obiektów należy stwierdzić, że dominujące w strumieniu odpadów będą odpady opakowaniowe z grupy 15. Powstające odpady będą magazynowane w warunkach zgodnych z obowiązującymi przepisami. Będą one przekazywane do dalszego zagospodarowania przez firmy posiadające specjalistyczne uprawnienia (tj. zezwolenia na  zbieranie odpadów).  Poniżej przedstawiono rodzaje przewidywanych do wytwarzania odpadów:

Tabela nr 8.4.1.1/1

Rodzaje odpadów przewidzianych do wytwarzania na etapie eksploatacji

| Lp. | Kod | Rodzaje odpadów | Ilość [Mg/rok] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 13 05 01* | Odpady stałe z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach | 9 |
| 2 | 13 05 02* | Szlamy z odwadniania olejów w separatorach | 9 |
| 3 | 13 05 06* | Olej z odwadniania olejów w separatorach | 9 |
| 4 | 13 05 07* | Zaolejona woda z odwadniania olejów w separatorach | 9 |
| 5 | 15 01 10* | Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności - bardzo toksyczne i toksyczne) | 0,5 |
| 6 | 15 02 02* | Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) | 0,2 |
| 7 | 16 02 13* | Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy (1) inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 | 0,1 |
| 8 | 16 02 15* | Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte z zużytych urządzeń | 0,1 |
| 9 | 16 06 01* | Baterie i akumulatory ołowiowe | 0,75 |
| 10 | 16 06 02* | Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe | 0,15 |
| 11 | 15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury | 45 |
| 12 | 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych | 45 |
| 13 | 15 01 03 | Opakowania z drewna | 120 |
| 14 | 15 01 04 | Opakowania z metali | 5 |
| 15 | 15 01 05 | Opakowania wielomateriałowe | 5 |
| 16 | 15 01 06 | Zmieszane odpady opakowaniowe | 60 |
| 17 | 15 01 07 | Opakowania ze szkła | 0,15 |
| 18 | 15 01 09 | Opakowania z tekstyliów | 0,15 |
| 19 | 16 02 14 | Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 | 1,5 |
| 20 | 16 02 16 | Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15 | 0,75 |
| 21 | 16 06 04 | Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03) | 0,015 |
| 22 | 16 80 01 | Magnetyczne i optyczne nośniki informacji | 0,015 |
| 23 | 20 01 01 | Papier i tektura | 7,2 |
| 24 | 20 01 02 | Szkło | 3,6 |
| 25 | 20 01 39 | Tworzywa sztuczne | 7,2 |
| 26 | 20 01 40 | Metale | 3,6 |
| 27 | 20 03 01 | Nie segregowane (zmieszane) odpady komunalne | 120,0 |

Postępowanie z odpadami

Wytworzone odpady będą magazynowane w wyznaczonych miejscach w sposób selektywny. Odpady będą magazynowane w sposób zgodny z wymaganiami ustawy o odpadach.

Wytwarzane odpady będą magazynowane selektywnie w odpowiednich kontenerach i pojemnikach dostarczanych przez firmę zewnętrzną zajmującą się działalnością w zakresie gospodarki odpadami. Ilość magazynowanych odpadów na w/w terenie będzie dostosowana do możliwości organizacyjnych i technicznych planowanego zaplecza magazynowego. Odpady będą magazynowane w sposób uniemożliwiający dostęp osobom postronnym. Miejsce magazynowania odpadów zostanie odpowiednio oznaczone oraz wyposażone w sprzęt gaśniczy. Poszczególne kontenery/pojemniki zostaną odpowiednio odpisane zgodnie z obowiązującym katalogiem odpadów. Zebrane odpady będą przekazywane jedynie podmiotom, które posiadają stosowne zezwolenia na zbieranie, transport oraz dalsze zagospodarowanie odpadów wydane przez właściwe organy ochrony środowiska.  Tym samym nie przewiduje się negatywnego wpływu na środowisko.

Transport wytworzonych odpadów do miejsc ich zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania będzie zlecany podmiotom legitymującym się stosownym uprawnieniem na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów jak też i dostarczany transportem własnym. Wnioskodawca w przypadku zlecanie firmie zewnętrznej odbioru odpadów jest zobowiązana wskazać zleceniobiorcy – firmie legitymującej się zezwoleniem właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów – miejsce odbioru odpadów oraz posiadacza odpadów, do którego ma je dostarczyć.

Postępowanie z odpadami będzie tak zaplanowane, aby odbywało się zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami - art. 17 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2021, poz. 779 ze zm.).

Wytworzone odpady będą magazynowane w wyznaczonych miejscach w sposób selektywny. Odpady będą magazynowane w sposób zgodny z wymaganiami ustawy o odpadach.

Zbierane odpady będą magazynowane selektywnie w odpowiednich kontenerach i pojemnikach dostarczanych przez firmę zewnętrzną zajmującą się działalnością w zakresie goapodarki odpadami. Ilość magazynowanych odpadów na w/w terenie będzie dostosowana do możliwości organizacyjnych i technicznych planowanego zaplecza magazynowego. Odpady będą magazynowane w sposób uniemożliwiający dostęp osobom postronnym. Miejsce magazynowania odpadów zostanie odpowiednio oznaczone oraz wyposażone w sprzęt gaśniczy. Poszczególne kontenery/pojemniki zostaną odpowiednio odpisane zgodnie z obowiązującym katalogiem odpadów.

Poniżej dodatkowy opis dot. sposobu magazynowania odpadów:

Tabela nr 8.4.1.2/2

| Lp. | Kod | Rodzaj magazynowania |
| --- | --- | --- |
| 1 | 13 05 01* | Magazynowane selektywnie w sposób zabezpieczający środowisko przed negatywnym oddziaływaniem w/w rodzajów odpadów. Odpady te będą magazynowane w szczelnych beczkach lub innych pojemnikach z napisem "Olej odpadowy" w wydzielonym miejscu na terenie zakładu. |
| 2 | 13 05 02* | Magazynowane selektywnie w sposób zabezpieczający środowisko przed negatywnym oddziaływaniem w/w rodzajów odpadów. Odpady te będą magazynowane w szczelnych beczkach lub innych pojemnikach z napisem "Olej odpadowy" w wydzielonym miejscu na terenie zakładu. |
| 3 | 13 05 06* | Magazynowane selektywnie w sposób zabezpieczający środowisko przed negatywnym oddziaływaniem w/w rodzajów odpadów. Odpady te będą magazynowane w szczelnych beczkach lub innych pojemnikach z napisem "Olej odpadowy" w wydzielonym miejscu na terenie zakładu. |
| 4 | 13 05 07* | Magazynowane selektywnie w sposób zabezpieczający środowisko przed negatywnym oddziaływaniem w/w rodzajów odpadów. Odpady te będą magazynowane w szczelnych beczkach lub innych pojemnikach z napisem "Olej odpadowy" w wydzielonym miejscu na terenie zakładu. |
| 5 | 15 01 10* | Magazynowane selektywnie w odpowiednich pojemnikach, workach, kontenerach lub ustawione luzem w sposób zabezpieczający przed ewentualnym wyciekiem pozostałości substancji przechowywanych w danych pojemnikach w wydzielonym miejscu na terenie zakładu |
| 6 | 16 02 13* | Magazynowane selektywnie w sposób zabezpieczający środowisko przed negatywnym oddziaływaniem w/w rodzajów odpadów w wydzielonym miejscu na terenie zakładu |
| 7 | 16 02 15* | Magazynowane selektywnie w sposób zabezpieczający środowisko przed negatywnym oddziaływaniem w/w rodzajów odpadów w wydzielonym miejscu na terenie zakładu |
| 8 | 16 06 01* | Magazynowane selektywnie w sposób zabezpieczający środowisko przed negatywnym oddziaływaniem w/w rodzajów odpadów tj. w pojemnikach odpornych na działanie składników niebezpiecznych zawartych w bateriach i akumulatorach w wydzielonym miejscu na terenie zakładu |
| 9 | 16 06 02* | Magazynowane selektywnie w sposób zabezpieczający środowisko przed negatywnym oddziaływaniem w/w rodzajów odpadów tj. w pojemnikach odpornych na działanie składników niebezpiecznych zawartych w bateriach i akumulatorach w wydzielonym miejscu na terenie zakładu |

Każdy z wyszczególnionych odpadów powstający na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia będzie przekazywany do dalszego zagospodarowania podmiotom posiadającym stosowne uprawnienia do ich dalszego zagospodarowania tj. stosowne zezwolenia w zakresie zbierania i przetwarzania odpadów, a także w zaresie ich składowania pamiętając przy tym o zasadzie hierarchi postępowania z odpadami/.

Wytwarzającym odpady, i tym samym odpowiedzialnym za odpady wytworzone na terenie inwestycji, będzie najemca obiektu. W przypadku odpadów komunalnych wypełniana jest zbiorcza deklaracja dla wszystkich najemców obiektu. Natomiast gospodarowanie odpadami wynikającymi z działalności najemcy będzie leżeć w jego gestii.

Odpady magazynowane będą selektywnie w wyznaczonym miejscu na terenie inwestycji, na utwardzonym placu zapewniającym bezpieczne dla środowiska ich gromadzenie. Odpady będą tymczasowo przechowywane w pojemnikach lub kontenerach dostosowanych do ich składu, właściwości oraz ilości, po czym będą przekazywane do zagospodarowania upoważnionym posiadaczom, zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach. W związku z powyższym nie przewiduje się możliwości ich przedostania się do środowiska ani współoddziaływania.

Zaprojektowano utwardzone place do ustawiania kontenerów z zamykanymi otworami wrzutowymi w odległości większej niż 10 m od okien i drzwi do budynków biurowych, większej niż 3 m od granicy działki budowlanej oraz w odległości nie większej niż 80 m od najdalszego wejścia do budynku biurowego.

8.5 Ilości i rodzaje zainstalowanych i planowanych maszyn, urządzeń

emitujących hałas, zanieczyszczenia powietrza, odpady, ścieki, pola

elektromagnetyczne lub innych elementów powodujących uciążliwości

Zainstalowane urządzenia w omawianym przedsięwzięciu spełnią istotne 
z punkty widzenia ochrony środowiska wymagania, ponieważ:

- nie stosują substancji o wysokim potencjale zagrożenia,

- efektywnie wykorzystują wytwarzaną energię cieplną,

- zapewniają minimalne zużycie wody, materiałów i paliw oraz racjonalne  zużycie surowców,

- stosują technologie małoodpadowe,

- wielkość emisji zanieczyszczeń do powietrza jest znikomo mała, dzięki  czemu zasięg emisji nie przekracza granic działki na której znajduje się  analizowana instalacja,

- wykorzystują procesy, które zostały skutecznie zastosowane w skali  przemysłowej,

- wykorzystują postęp naukowo – techniczny.

- MOŻLIWE TRANSGRANICZNE ODDZIAŁYWANIE NA

ŚRODOWISKO.

Realizacja przedsięwzięcia nie spowoduje oddziaływań transgranicznych 
ze względu na małe emisje do środowiska oraz znaczną odległość od granicy Państwa ( ponad 45 km ) – nie zachodzą przesłanki do przeprowadzenia postępowania w sprawie ooś w kontekście transgranicznym, zgodnie z Konwencją 
o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym.

- OBSZARY PODLEGAJĄCE OCHRONIE NA PODSTAWIE

USTAWY Z DNIA 16 KWIETNIA 2004 O OCHRONIE PRZYRODY

ORAZ KORYTARZE EKOLOGICZNE ZNAJDUJĄCE SIĘ 
W ZASIĘGU ZNACZĄCEGO ODDZIAŁYWANIA

PRZEDSIĘWZIĘCIA.

Najbliższej położone obszary chronione w odniesieniu do planowanej lokalizacji przedsięwzięcia stanowią:

Tabela nr 10/1

| Rezerwaty |
| --- |
| Nazwa | [km] |
| Przylesie | 2.10 |

| Parki krajobrazowe |
| --- |
| Nazwa | [km] |
| Stobrawski Park Krajobrazowy | 12.22 |

| Obszary chronionego krajobrazu |
| --- |
| Nazwa | [km] |
| Bory Niemodlińskie | 13.37 |
| Wzgórza Niemczańsko-Strzelińskie | 16.91 |

| Zespóły przyrodniczo-krajobrazowe |
| --- |
| Nazwa | [km] |
| Wzgórza Strzelińskie | 12.48 |

| Natura 2000 Obszary specjalnej ochrony |
| --- |
| Nazwa | [km] |
| Grądy Odrzańskie PLB020002 | 11.71 |

| Natura 2000 Specjalne obszary ochrony |
| --- |
| Nazwa | [km] |
| Opolska Dolina Nysy Kłodzkiej PLH160014 | 9.38 |
| Karszówek PLH020098 | 11.96 |

| Stanowiska dokumentacyjne |
| --- |
| Nazwa | [km] |
| Koniak | 16.21 |
| Piaski | 24.00 |

| Użytek ekologiczny |
| --- |
| Nazwa | [km] |
| Kanał Młyński | 10.95 |
| Iglica | 12.13 |

Najbliższe formy ochrony przyrody są w odległości ok. 2,1 km – rezerwat przyrody. Sam teren inwestycji oraz tereny sąsiednie to teren intensywnej uprawy rolnej wobec czego szata przyrodnicza jest uboga, w tym na miedzach między działkami.

Nie swierdzono w rejonie oddziaływania inwestycji dziko występujących gatunków roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną.

Oddziaływanie inwestycji nie spowoduje ponad-normatywnego oddziaływania na terenach sąsiednich. Sam teren inwestycji to działka wykorzystywana na cele rolne.

Teren inwestycji zostanie wygrodzony na czas realizacji inwestycji.

Nie stwierdzono występowania w rejonie inwestycji chronionych gatunków roślin, grzybów, zwierząt i/lub funkcjonowanie lokalnego korytarza migracyjnego.

Odległość tych obszarów od miejsca realizacji przedsięwzięcia wyklucza wpływ funkcjonowania przedsięwzięcia na występujące w nich warunki siedliskowe.

Istotne oddziaływanie zakładu sprowadza się przede wszystkim 
do generowania w niewielkich ilościach zanieczyszczeń powietrza oraz hałasu,
a więc emisji oddziaływań tego samego typu jakie mają miejsce w związku
z użytkowaniem okolicznych zakładów oraz dróg kołowych, do których okoliczna flora i fauna jest przystosowana.

W otoczeniu inwestycji brak jest korytarzy ekologicznych.

Zasięg niekorzystnego oddziaływania zakładu zgodnie z obowiązującymi przepisami zamknie się w granicach działek na których zostanie zlokalizowany.

Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym i planowanym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych ikrajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – uwzględniające:

a) obszary wodno-błotne, inne obszary opłytkim zaleganiu wód podziemnych, wt ym siedliska łęgowe oraz ujścia rzek, /inwestycja położona poza ww obszarami/.

b) obszary wybrzeży iśrodowisko morskie, /inwestycja położona poza ww obszarami/.

c) obszary górskie lub leśne, /inwestycja położona poza ww obszarami/.

d) obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych, /inwestycja położona poza ww obszarami/.

e) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, wtym obszary Natura 2000, oraz pozostałe formy ochrony przyrody, /inwestycja położona poza ww obszarami/.

f) obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia, /inwestycja położona poza ww obszarami/.

g) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, /inwestycja położona poza ww obszarami/.

h) gęstość zaludnienia, /jest to teren podmiejski o niskiej gęstości zaludnienia/.

i) obszary przylegające do jezior, /inwestycja położona poza ww obszarami/.

j) uzdrowiska iobszary ochrony uzdrowiskowej, /inwestycja położona poza ww obszarami/.

k) wody i obowiązujące dla nich cele środowiskowe; /opisano w KIP/

- DANE DOTYCZĄCE UTWORZENIA OBSZARU

OGRANICZONEGO  UŻYTKOWANIA

Zgodnie z art. 135 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska obszar ograniczonego użytkowania może zostać utworzony tylko dla niektórych obiektów, takich jak:

- oczyszczalnia ścieków,

- składowisko odpadów komunalnych,

- kompostownia,

- trasa komunikacyjna,

- lotnisko,

- linia i stacja elektroenergetyczna,

- instalacja radiokomunikacyjna, radionawigacyjna 
i radiolokacyjna.

Przedmiotowa inwestycja nie jest żadnym z w/w obiektów. Tym samym kryterium dotyczące sprawdzenia, czy planowane przedsięwzięcie wymaga ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania nie dotyczy przedmiotowej inwestycji.

# 12. Wpływ planowanej drogi na bezpieczeństwo ruchu drogowego w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej,

Nie dotyczy – inwestycja nie polega na budowie drogi.

# 13. Przedsięwzięcia realizowane i zrealizowane, znajdujące się na terenie, 
na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się 
w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia – w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań 
z planowanym przedsięwzięciem,

Obszar oddziaływania przedsięwzięcia zamknie się w granicach działek, 
na których jest planowana inwestycja i nie wystąpi oddziaływanie skumulowane 
z innymi przedsięwzięciami.

# 14. Ryzyko wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej,

Na terenie obiektu nie są przewidziane żadne instalacje, które mogłyby spowodować wystąpienie poważnej awarii lub katastrofy naturalnej. W przypadku katastrofy budowlanej jest to również praktycznie niemożliwe z uwagi na zakres prac oraz zastosowane materiały, a także wykonywanie wszelkich prac (zarówno projektowych, jak i budowlanych) przez osoby posiadające stosowną wiedzę 
i doświadczenie. Prowadzony będzie również odpowiedni nadzór przez Kierownika Budowy co ma celu wyeliminowanie takiej możliwości. Sytuację awaryjną i związane z nią zagrożenie dla ludzi i środowiska może stanowić pożar, przed którym chronić mają rozwiązania konstrukcyjno-techniczne i użyte niepalne lub trudnopalne materiały budowlane oraz środki ochrony przeciwpożarowej.

Powstanie również zbiornik przeciwpożarowy o poj. min. 800 m3 wraz z odpowiednią pompownią ppoż /2 szt./.

# 15. Prace rozbiórkowe dotyczące przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko – z uwzględnieniem dostępnych wyników innych ocen wpływu na środowisko, przeprowadzonych na podstawie odrębnych przepisów.

Prace rozbiórkowe nie będą prowadzone.

W bezpośrednim sąsiedztwie planowanego przedsięwzięcia nie znajdują się zabytki objęte ochroną na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003r o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz.1568 z 2003r z póź.zm).

..

Autor opracowania: (21.03.2022)

mgr Wawszczak Łukasz – specjalista z zakresu ochrony środowiska