Projekt wykonawczy

Nazwa inwestycji:

Przebudowa drogi wewnętrznej dz. Nr ewid. 362, 369/5, 369/8, 1403/1, 1403/8 w m. Niegłowice

Inwestor:

Gmina Jasło

38-200 Jasło, ul. Słowackiego 4

Branża:

DROGOWA

Projektant branża drogowa:

mgr inż. Bartłomiej Rysz

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń

w specjalności inżynieryjnej drogowej

nr: PDK/0039/POOD/22

Projektant branża sanitarna:

mgr inż. Wojciech Kras

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych

Nr ewid. S – 128/01

Projektant branża elektryczna:

mgr inż. Grzegorz Byczek

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej: w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

nr: PDK/0133/PWOE/10

Data opracowania: lipiec 2022 r.

Spis treści:

- Opis techniczny

- Plan orientacyjny w skali 1:10000 – rysunek 1

- Plan sytuacyjny w skali 1:500 – rysunek 2 – arkusze 1 do 3

- Przekroje poprzeczne w skali 1:50 – rysunek nr 3

- Profil podłużny zabudowy rowu  strona lewa w skali 1:100/500 – rysunek  4

OPIS  TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora

- Mapa do celów projektowych w skali 1:500

- Obowiązujące przepisy i normy techniczne

- Uzgodnienia z Inwestorem

- Wizja lokalna i pomiary w terenie

2. Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest  projekt techniczny przebudowy  drogi wewnętrznej dz. nr ewid. 362, 369/5, 369/8, 1403/1, 1403/8 w m. Niegłowice.

Celem opracowania jest wykonanie projektu technicznego koniecznego do wykonania robót związanych z przebudową wewnętrznej dz. nr ewid. 362, 369/5, 369/8, 1403/1, 1403/8 w m. Niegłowice.

Przebudowa obejmować będzie odcinek w km 0+000 – 0+537,50. Droga zlokalizowana jest na dz. o nr ewid. 362, 369/5, 369/8, 1403/1, 1403/8 oraz na działce 601/4 – zjazd na przedmiotową drogę w km 0+000.

Zakres opracowania obejmuje wykonanie poszerzenia istniejącej jezdni drogi wraz z obramowaniem odcinka jezdni obustronnie krawężnikiem, budowę odcinka lewostronnego chodnika, wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej pod projektowanym chodnikiem na istniejących odcinkach rowu oraz poboczy, wymianę materiału przepustu pod zjazdem na przedmiotową drogę, wykonanie oświetlenia ulicznego, wykonanie nowej nawierzchni drogi, wykonanie prawostronnego gruntowego utwardzonego pobocza na odcinku gdzie projektowany jest chodnik oraz obustronnych poboczy utwardzonych kruszywem łamanym na odcinku drogi bez chodnika.

3. Opis stanu istniejącego

Przewidziany do przebudowy odcinek drogi położony jest na obszarze gminy Jasło 
w miejscowości Niegłowice. Droga rozpoczyna się od skrzyżowania z drogą wewnętrzną dz. nr ewid. 601/4 w m. Niegłowice. Przewidziany odcinek drogi kończy się w km 0+537,50 na granicy Gminy Jasło i Gminy Dębowiec, dalej droga przebiega przez teren gminy Dębowiec i kończy się na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1871R w m. Osobnica. Przebudowywany odcinek drogi przebiega przez tereny zabudowy jednorodzinnej i tereny przewidziane pod zabudowę jednorodzinną. Droga posiada  nawierzchnię klińcowi, żwirową i gruntową o szerokości od 3,0m do 3,5m, stan nawierzchni niezadowalający. Nawierzchnia drogi jest częściowo zdeformowana w wyniku braku regularnego odwodnienia drogi. Jezdnia ma nieregularną i nienormatywną szerokość, brak spadków poprzecznych. Obustronne pobocza drogi są zawyżone i posiadają zmienną szerokość wynoszącą od 0,75-1,0m. Przy drodze występują obustronne odcinkowe przydrożne rowy otwarte. Istniejące zjazdy indywidualne posiadają nawierzchnię gruntową, oraz z kruszyw naturalnych i łamanych. Przepust pod zjazdem na przedmiotową drogę wykonany z rur betonowych. Przepust zamulony, kręgi betonowe przepust są porozsuwane względem siebie co powoduje zapadanie się nawierzchni nad przepustem.

Droga w obecnym stanie wymaga poszerzenia jezdni i wykonania nowej nawierzchni, wymaga poprawy systemu jej odwodnienia. Ze względu na gęstą zabudowę mieszkaniową wymaga też poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych poprzez budowę odcinka jednostronnego chodnika.

4. Opis robót budowlanych

Przebudowa drogi  polegać będzie na:

- poszerzeniu jezdni do 5m,

- wykonaniu nowej nawierzchni drogi na całej szerokości,

- budowie odcinka lewostronnego chodnika o szerokości 2m bez obramowań,

- wykonaniu prawostronnego pobocza na odcinku gdzie projektowany jest chodnik jako gruntowego ulepszenogo z obramowaniem krawędzi jezdni krawężnikiem, szerokość pobocza 0,75m,

- wykonaniu obustronnych poboczy utwardzonych kruszywem łamanym o szerokości 0,75m – odcinek bez chodnika

- zabudowie lewostronnego odcinka rowu oraz pobocza kolektorem kanalizacji deszczowej w miejscu projektowanego chodnika,

- wymianie istniejącego materiału przepustu pod zjazdem na przedmiotową drogę,

- wykonanie podbudowy i nawierzchni na zjazdach indywidualnych,

- wykonanie oświetlenia drogi

- wykonanie regulacji istniejących studzienek  rewizyjnych kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w drodze

Parametry techniczne przebudowywanej drogi:

- klasa drogi – D – po przebudowie

- kategoria ruchu – KR1

- przekrój drogowy jednojezdniowy, daszkowy o spadku 2%,

- szerokość pasów ruchu 2 x 2,5m

- pobocza –  szerokość 0,75m

- chodnik – szerokość 2m (bez obramowania)

4.1 Szczegółowy opis robót budowlanych

Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze:

- zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej o gr. 15cm pod poszerzenie jezdni, budowę chodnika, pobocza, z nawierzchni gruntowej drogi,

- cięcie krawędzi jezdni na początku odcinka drogi w celu połączenia z drogą wewnętrzną nr 601/4

- zerwanie istniejącej odciętej nawierzchni bitumicznej drogi,  grubość 5cm,

- rozebranie ścianek czołowych betonowych przepustu pod zjazdem,

- rozebranie nawierzchni z betonu na zjeździe na drogę,

- rozebranie przepustu pod zjazdem wraz z zasypką do poziomu posadowienia nowego przepustu,

- rozebranie nawierzchni żwirowych i klińcowych na zjazdach indywidualnych,

- regulacja istniejących studzienek rewizyjnych kanalizacji sanitarnej, studzienki zlokalizowane w jezdni, wymiana włazów na włazy żeliwne teleskopowe D400 oraz montaż pierścieni odciążających,

Roboty związane z odwodnieniem drogi:

- wykonanie wykopów pod kanalizację deszczową i przepust,

- wymiana przepustu pod zjazdem na przedmiotową drogę na przepust z rur PCV K2-Kan SN 8 Fi 600 mm, przepust posadowiony na podsypce z pospółki o grubości 20cm, zasypka przepustu piaskiem do wysokości 10 cm ponad przepust, ścianki czołowe przepustu z prefabrykowanych płyt skośnych ze skrzydełkami i dnem,

- wykonanie studni rewizyjnych z kręgów betonowych fi 1200, studnie 
z dnem i stopniami, nakrywa żelbetowa, pierścień odciążający dla studni S1 
w nawierzchni jezdni, włazy żeliwne 12t w chodniku, 40t w jezdni,  studnie posadowione na ławie z kruszywa naturalnego gr. 20cm, zasypanie ziemią do wysokości pod podbudowę chodnika, studnia S1 w drodze obsypana piaskiem do wysokości podbudowy pod nawierzchnie drogi,

- wykonanie kanalizacji deszczowej z rur PVC K-2Kan SN8 o średnicy 400mm, 500mm, kolektor układany na podsypce z pospółki o grubości 20cm, zasypka kolektora ziemią z wykopu,

- wykonanie studzienek ściekowych z osadnikiem z dnem z kręgów betonowych 
fi 500, pierścień odciążający, nakrywa, właz żeliwny 40t, posadowienie studzienek na betonie gr. 10cm, zasypanie studzienek z mieszanki kruszywa łamanego,

- wykonanie przykanalików z rur PVC K-2Kan SN8 o średnicy 200mm, przykanaliki układane na podsypce z pospółki o grubości 20cm, zasypka piaskiem i kruszywem naturalnym do wysokości pod podbudowę jezdni,

Roboty związane z wykonaniem poszerzenia jezdni i nowej konstrukcji jezdni:

- wykonanie koryta w miejscach poszerzenia istniejącej drogi i pod nową konstrukcję – średnia grubość 65cm w miejscu wymiany konstrukcji i poszerzeniu jezdni na odcinku gdzie projektowany jest chodnik, średnia grubość 40cm na poszerzeniu drogi na odcinku bez chodnika,

- wykonanie nasypów pod pobocza  - odcinek bez chodnika,

- profilowanie i zagęszczenie dna koryta pod warstwy podbudowy,

- wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego gr. 35cm,

- wykonanie obramowania lewostronnej i prawostronnej krawędzi jezdni na odcinku drogi na którym projektowany jest chodnik, krawężnik 15x30x100 układany na ławie betonowej gr. 10cm z oporem, odkrycie krawężnika 10 do 14cm, krawężniki w miejscu występowania zjazdów należy zaniżyć do 3cm ponad krawędź jezdni, obniżenie wykonać na długości 2m,

- wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki kruszywa łamanego gr. 20cm,

Roboty związane z wykonaniem nawierzchni drogi:

- oczyszczenie podbudowy

- skropienie warstwy podbudowy  z mieszanki kruszywa łamanego,

- wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-bitumicznej o grubości 5cm,

- wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej o grubości 4cm,

- uzupełnienie zawężonych i zaniżonych poboczy ziemią,

- wykonanie prawostronnego pobocza gruntowego ulepszonego na odcinku gdzie występuje chodnik, szerokość 0,75m, grubość 10cm, pobocze należy wyprofilować do istniejącego terenu,

- wykonanie obustronnych poboczy utwardzonych mieszanką kruszywa łamanego, szerokość 2 x 0,75m, grubość 10cm,

Roboty związane z budową chodnika

- wykonanie koryta pod chodnik, średnia grubość 40cm,

- ułożenie obrzeży 8x30x100 na ławie z betonu, w miejscu występowania zjazdów indywidualnych należ dostosować wysokość obrzeża do wysokości zjazdu,

- wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego gr. 20cm,

- wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa łamanego gr. 10cm i 20cm na zjazdach przez chodnik,

- ułożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 6cm w kolorze szarym 
i kolorze czerwonym na trzech rzędach przy krawężniku, nawierzchnia na zjazdach z kostki gr. 8cm w kolorze czerwonym,

- formowanie opaski ziemnej oraz terenu poza obrzeżem do wysokości istniejącego terenu.

Roboty związane z przebudową zjazdów – zjazdy po stronie jezdni bez chodnika

- wykonanie koryta pod podbudowę na zjazdach, średnia grubość 0,25cm,

- wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa łamanego gr. 30cm,

- wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-bitumicznej o grubości 3cm,

- wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej o grubości 4cm,

- wykonanie obustronnych poboczy o szerokości 75 cm z mieszanki  kruszywa łamanego 0-31,5, grubości warstwy 6cm.

Załamanie krawędzi nawierzchni zjazdu skosem 1:1 dla zjazdów indywidualnych i promieniem 5 m dla zjazdów publicznych. Na zjazdach przez chodnik skosy 1:1.

Roboty wykończeniowe

- Plantowanie i obrobienie terenu i skarp na czysto

- Humusowanie i zasianie trawy

5. Uwagi końcowe

Roboty należy prowadzić w oparciu o dostarczoną dokumentację, aktualne przepisy, normy oraz uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru. Roboty w obrębie ewentualnego występowania urządzeń infrastruktury technicznej (kable energetyczne, teletechniczne, instalacje i urządzenia gazowe, instalacje kanalizacji sanitarnej wodnej i deszczowej) należy prowadzić  z zachowaniem  należytej  ostrożności pod nadzorem właściciela urządzenia. Zniszczenia urządzeń infrastruktury technicznej obciążają wykonawcę robót.

Materiały z rozbiórki nadające się do powtórnego wbudowania należy odwieść na miejsce wskazane przez Inwestora. Pozostałe materiały nieprzydatne do ponownego użycia stają się własnością Wykonawcy.