FORMULARZ OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Parametry techniczno-użytkowe i wymagania minimalne dla lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego.

| Lp. | WYMAGANIA DLA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | PODAĆ WYMAGANE INFORMACJE LUB PARAMETRY ALBO POTWIERDZIĆ SPEŁNIENIE WARUNKÓW |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | WYMAGANIA OGÓLNE |
| 1.1 | Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. „Prawo o ruchu drogowym” (Dz.U. z 2021 r., poz. 720) wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy, w tym Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia z dnia 31 grudnia 2002 r. (Dz.U. z 2020 r., poz. 1886 z póżn. zm.) | spełnia / nie spełnia |
| 1.2 | Podwozie pojazdu musi posiadać aktualne świadectwo homologacji typu lub świadectwo zgodności WE, | spełnia / nie spełnia |
| 1.3 | Pojazd musi posiadać zaświadczenie z upoważnionej stacji kontroli pojazdów wraz z opisem o przeprowadzeniu badań technicznych jako pojazd specjalny – pożarniczy i uprzywilejowany w ruchu. Zamawiający dopuszcza możliwość rejestracji pojazdu na oferenta w celu przeprowadzenia badania technicznego. | spełnia / nie spełnia Dokumenty potwierdzające spełnienie wymogu muszą być przekazane przez Wykonawcę podczas odbioru końcowego. |
| 1.4 | Pojazd musi być oznakowany numerami operacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z zarządzeniem nr 3 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 9 marca 2021 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP rok 2021, poz. 4, z późn. zm.). Dane dotyczące oznakowania zostaną podane przez Zamawiającego w trakcie realizacji zamówienia na wniosek Wykonawcy. Pas czerwony wzdłuż pojazdu, numery operacyjne nazwa miejscowości. | spełnia / nie spełnia |
| 2 | WYMAGANIA TECHNICZNO – UŻYTKOWE |
| 2.1 | Pojazd fabrycznie nowy – rok produkcji 2022. Przebieg pojazdu nie większy niż 50 km. | spełnia / nie spełnia |
| 2.2 | Nadwozie typu furgon, kolor czerwony (dopuszcza się oklejenie), zderzaki białe. | spełnia / nie spełnia |
| 2.3 | Wymiary / masy pojazdu: długość: maksymalna 5310 mm szerokość (bez lusterek bocznych): min. 1900 mm wysokość pojazdu nie obciążonego (bez sygnalizacji uprzywilejowania i bagażnika dachowego: max. 2000 mm, rozstaw osi: min. 3000 mm, dopuszczalna masa całkowita: do 3500 kg, | spełnia / nie spełnia |
| 2.4 | Silnik / napęd pojazdu: silnik wysokoprężny z turbodoładowaniem, pojemność silnika - min. 1950 cm3, moc maksymalna - min. 140 KM, maksymalny moment obrotowy – min. 320 Nm, norma emisji spalin Euro 6, skrzynia biegów: manualna, układ napędowy: 4x2, napęd na oś przednią. | spełnia / nie spełnia |
| 2.5 | Zbiornik paliwa o pojemności zapewniającej zasięg min. 500 km (wg zużycia paliwa w cyklu mieszanym). | spełnia / nie spełnia |
| 2.6 | Wszystkie płyny eksploatacyjne, w tym paliwo, uzupełnione „do pełna” | spełnia / nie spełnia |
| 2.7 | Układ kierowniczy ze wspomaganiem. | spełnia / nie spełnia |
| 2.8 | System stabilizacji toru jazdy (ESP). | spełnia / nie spełnia |
| 2.9 | Układ hamulcowy: hamulce tarczowe minimum na osi przedniej, układ hamulcowy wyposażony w ABS, korektor siły hamowania. | spełnia / nie spełnia |
| 2.10 | Inne systemy zwiększające bezpieczeństwo. | ……………………………………………….. Wskazać dodatkowe systemy bezpieczeństwa. Nie wskazanie żadnego dodatkowego systemu zwiększającego bezpieczeństwo nie powoduje odrzucenia oferty. |
| 2.11 | Przynajmniej jedno zabezpieczenie antykradzieżowe (immobilizer, autoalarm itp.). | spełnia / nie spełnia |
| 2.12 | Nadwozie: typu furgon , minimum 5-osobowe, układ siedzeń (1+1 + szafka z instalacją elektryczną umożliwiająca ładowanie latarek i rediotelefonów przenośnych oraz miejsce na dokumentację)+3 lub (1+2)+3 wszystkie fotele/miejsca wyposażone w 3-punktowe pasy bezpieczeństwa, kabina kierowcy i przedział załogi wyłożone elementami tapicerskimi, tapicerka drzwi i siedzenia wyłożone wykładziną odporną na zabrudzenia i uszkodzenia mechaniczne, łatwą do utrzymania w czystości, tapicerka w kolorze ciemnym, lusterka boczne sterowane elektrycznie i podgrzewane, szyby w drzwiach przednich sterowane elektrycznie drzwi boczne prawe odsuwane z szybą, dopuszcza się również drzwi odsuwane z szybą odsuwaną z obu stron, drzwi tylne dwuskrzydłowe | spełnia / nie spełnia |
| 2.13 | Kierownica po lewej stronie z blokadą i regulacją ustawienia, przynajmniej w płaszczyźnie góra-dół | spełnia / nie spełnia |
| 2.14 | Poduszki gazowe minimum dla kierowcy i pasażera. | spełnia / nie spełnia |
| 2.15 | Centralny zamek z min. 2 kluczykami (min. 1 kluczyk z pilotem). | spełnia / nie spełnia |
| 2.16 | Klimatyzacja z przodu minimum manualna | spełnia / nie spełnia |
| 2.17 | Radioodtwarzacz mp3 z głośnikami, | spełnia / nie spełnia |
| 2.21 | Światła oświetlające pole pracy po obu bokach i z tyłu pojazdu. | spełnia / nie spełnia |
| 2.22 | Agregat wodno – pianowy AWP 50/40, wydajność 50 l/min przy ciśnieniu 40 bar. Linia szybkiego natarcia min 60 mb, przekładnia kątowa. Agregat posiadający aktualne Świadectwo Dopuszczenia CNBOP. Zbiornik wody wykonany z polipropylenu lub innego tworzywa sztucznego o pojemności min 180l. + zbiornik na środek pianotwórczy 10%. Ze względu na charakterystykę pracy agregatu nie dopuszcza się zbiorników wykonanych ze stali lub aluminium. | Spełnia / nie spełnia |
| 2.23 | Gniazda 12 V (zapalniczki) w kabinie/przedziale załogi, min. 2 szt. | spełnia / nie spełnia |
| 2.24 | Moc alternatora i pojemność akumulatorów musi zapewnić pełne pokrycie zapotrzebowania na energię elektryczną przy maksymalnym obciążeniu (radiotelefon, dodatkowa sygnalizacja świetlna i dźwiękowa). | Spełnia / nie spełnia |
| 2.25 | Koła: koła letnie na felgach stalowych min 16 cali, wszystkie opony fabrycznie nowe i homologowane, pełnowymiarowe koło zapasowe z opona letnią. | Spełnia / nie spełnia |
| 2.26 | Pojazd wyposażony w urządzenia sygnalizacyjno-ostrzegawcze, świetlne i dźwiękowe wymagane dla uprzywilejowanego w ruchu, a w szczególności: belka sygnałowa nisko profilowa z dwoma niebieskimi lampami wysyłającymi sygnał błyskowy, z podświetlanym, czerwonym napisem „STRAŻ” na białym tle, mocowana na przedniej części dachu pojazdu, dwa światła/lampy sygnalizacyjne niebieskie wysyłające sygnał błyskowy, mocowane z tyłu pojazdu, dwa światła/lampy sygnalizacyjne niebieskie wysyłające sygnał błyskowy, mocowane z przodu pojazdu, w grillu, generator sygnałów dźwiękowych o mocy wzmacniacza min. 100 W, z głośnikiem skierowanym do przodu pojazdu i zamontowanym pod zderzakiem przednim, umożliwiający emitowanie modulowanych sygnałów dźwiękowych (min. 3 rodzaje modulacji) i nadawanie komunikatów słownych na zewnątrz pojazdu, pilot sterujący światłami sygnalizacyjnymi, modulacją dźwięku i mikrofonem wyprowadzony do kabiny kierowcy, długość przewodu umożliwiająca korzystanie przez pasażera. Wszystkie lampy wykonane w technologii LED. Lampy umieszczone na dachu pojazdu nie mogą wystawać poza jego obrys, powinny być zamontowane w sposób jak najmniej ingerujący w strukturę pojazdu. Wszystkie urządzenia muszą posiadać obowiązujące dopuszczenia i homologacje. | Spełnia / nie spełnia |
| 2.27 | W kabinie zamontowany radiotelefon przewoźny z anteną na dachu pojazdu (antena ¼ λ). Radiotelefon antenę i montaż zapewni wykonawca. Wykonawca zapewni uzyskanie współczynnika SWR poniżej 1.4 dla zamontowanej instalacji antenowej – wydruk przekazać Zamawiającemu w dniu odbioru pojazdu | spełnia / nie spełnia |
| 2.28 | Główny wyłącznik prądu odłączający urządzenia dodatkowe / pozafabryczne. Gniazdo z wtyczką umożliwiające podtrzymanie poziomu naładowania akumulatora na zewnątrz pojazdu. | Spełnia / nie spełnia |
| 2.29 | Pojazd wyposażony w zestaw podręcznych narzędzi, w którego skład wchodzi, co najmniej: podnośnik samochodowy dostosowany do masy pojazdu po zabudowie, klucz do kół, trójkąt ostrzegawczy, gaśnica, dwie ramki na tablice rejestracyjne zamontowane na pojeździe. | Spełnia / nie spełnia |
| 2.30 | Urządzenia dodatkowe zamontowane w sposób nie utrudniający kierowcy prowadzenia / obsługi pojazdu i nie ograniczający widoczności. Sposób i miejsce montażu zostanie ustalone pomiędzy stronami na etapie realizacji zamówienia, na wniosek Wykonawcy. | Spełnia / nie spełnia |
| 2.31 | Przedział sprzętowy wyposażony w minimum 4 szt. półek, podłoga zabezpieczona blachą ryflowaną, przedział sprzętowy oddzielony od przedziału załogi ścianą grodziową. Jedna szuflada wysuwana poziomo lub pionowo z mocowaniami na sprzęt ratowniczy. Mocowania na sprzęt zapewnia Wykonawca, na sprzęt dostarczony przez Zamawiającego. | Spełnia / nie spełnia |
| 3 | WYMAGANIA DODATKOWE |
| 3.1 | Dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdu jako samochód uprzywilejowany, w tym: świadectwo homologacji / zgodności WE, karta pojazdu, zaświadczenie z upoważnionej stacji kontroli o przeprowadzeniu badań technicznych przed dopuszczeniem do ruchu pojazdu rodzaj specjalny – pożarniczy. Dokumenty, sporządzone w języku polskim, powinny być dostarczone najpóźniej w dniu odbioru końcowego. | spełnia / nie spełnia |
| 3.2 | Inne dokumenty, w tym: książka gwarancyjna / przeglądów gwarancyjnych, harmonogram przeglądów gwarancyjnych, wykaz punktów serwisowych, wykaz wyposażenia, instrukcja obsługi pojazdu, Dokumenty, sporządzone w języku polskim, powinny być dostarczone najpóźniej w dniu odbioru końcowego. | spełnia / nie spełnia |
| 3.3 | Na zewnątrz samochodu naklejka: oznakowania zakupionego sprzętu znakiem firmowym Dotującego i adnotacją o dofinansowaniu wskazaną przez Nabywcę. | spełnia / nie spełnia |
| 4 | WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |
| 4.1 | Gwarancja mechaniczna na cały pojazd oraz rękojmia - ……………… miesiące (zgodnie z ofertą Wykonawcy) bez ograniczenia przebiegu. | spełnia / nie spełnia |
| 4.2 | Gwarancja na powłokę lakierniczą – …………………. miesiące (zgodnie z ofertą Wykonawcy) | spełnia / nie spełnia |
| 4.3 | Gwarancja na perforację nadwozia – min. 60 miesięcy | spełnia / nie spełnia |
| 4.4 | Gwarancja na wyposażenie dodatkowe – ………….miesiące (zgodnie z ofertą Wykonawcy) | spełnia / nie spełnia |
| 4.5 | Zmiany adaptacyjne pojazdu dotyczące ewentualnej przebudowy i montażu wyposażenia w tym wyposażenia specjalnego nie mogą powodować utraty ani ograniczenia uprawnień wynikających z gwarancji, w tym fabrycznej gwarancji mechanicznej, na powłokę lakierniczą i na perforację nadwozia. | spełnia / nie spełnia |

…………………………………………….

Podpis 	Wykonawcy