Maków Mazowiecki, dnia 03.07.2019 r.

Załącznik do Zaproszenia do składania ofert i umowy

na wykonanie zamówienia

WARUNKI TECHNICZNE REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Dostosowanie baz danych ewidencji gruntów i budynków do modelu pojęciowego określonego w przepisach szczególnych wydanych na podstawie przepisów ustawy  Prawo Geodezyjne i Kartograficzne, a w szczególności do standardów umożliwiających wymianę danych z  Zintegrowanym Systemem Informacji o Nieruchomościach (ZSiN- art. 24b Ustawy PGiK) - Etap I

Przedmiot prac

Utworzenie graficznej bazy danych ewidencji gruntów i budynków w formacie baz danych FDB prowadzonych w systemie Ewmapa dla 2 jednostek ewidencyjnych powiatu makowskiego

Charakterystyka przedmiotu prac, dane orientacyjne

- jednostki ewidencyjne podlegających opracowaniu: 141107_5 Różan-obszar wiejski, 141109_2 Sypniewo

- dane liczbowe jednostek ewidencyjnych podlegających opracowaniu:

- Jednostka ewidencyjna 141107_5 Różan-obszar wiejski:

- 2690 budynków, w tym 733 budynki mieszkalne, 694 innych budynków niemieszkalnych

- liczba działek: 8133,

- powierzchnia jednostki ewidencyjnej: 7 812 ha

- Jednostka ewidencyjna 141109_2 Sypniewo:

- 3128 budynków, w tym 1028 budynków mieszkalnych, 131 innych budynków niemieszkalnych

- liczba działek: 8188,

- powierzchnia jednostki ewidencyjnej: 12 848 ha

- System informatyczny do prowadzenia baz EGiB: EWOPIS 7.09, EWMAPA 12.26  („Geobid” Katowice)

- Graficzna baza danych ewidencji gruntów i budynków prowadzona w plikowych bazach danych dla jednostek ewidencyjnych objętych opracowaniem. Dla każdej jednostki ewidencyjnej istnieje plikowa baza danych dotycząca działek, plikowa baza danych dotycząca konturów klasyfikacyjnych oraz folder z warstwami zawierający dane dotyczące budynków, numery adresowe, dane dotyczące podziału administracyjnego

- Istniejąca mapa zasadnicza dla jednostek ewidencyjnych objętych opracowaniem, prowadzona w systemie plikowym programu Ewmapa

- Dla każdej jednostki ewidencyjnej założono bazy danych BDOT500 i GESUT w formacie baz danych FDB prowadzonych w programie Ewmapa

- Istniejąca plikowa baza danych PRG prowadzona dla całego powiatu

Zakres prac

- Utworzenie graficznej bazy danych ewidencji gruntów i budynków w formacie FDB dla każdej jednostki ewidencyjnej objętej opracowaniem

- Czynności wstępne porządkujące, wykonane przy tworzeniu baz danych

- dla bazy działek:

- przeprowadzenie analiz dostępnych w programie Ewmapa tzn. analizy przecinania się połączeń, analizy numerów działek pod względem występowania liter                      w numerach i zgodności z rozporządzeniem, analizy numerów punktów pod względem występowania liter w numerach i zgodności z rozporządzeniem,

- porównanie numeracji i ilości działek występujących w części graficznej egib                      z częścią opisową egib. Z działania takiego należy sporządzić tabelaryczny raport                   z rozbieżnościami zawierający kolumny ze stanem wg części opisowej egib i stanem wg części graficznej egib oraz kolumnę  z opisem podjętych działań, w celu usunięcia rozbieżności, zaakceptowanych przez geodetę powiatowego

- dla bazy konturów:

- przeprowadzenie analiz dostępnych w programie Ewmapa tzn. analizy małych kątów, analizy przecinania się połączeń, analizy numerów konturów pod względem występowania liter w numerach i zgodności z rozporządzeniem, analizy numerów punktów pod względem występowania liter w numerach i zgodności                                    z rozporządzeniem, analizę powtarzających się numerów konturów

- zamianę oznaczenia gruntów rolnych zabudowanych z oznaczenia B na Br

- ujednolicenie wraz z zamianą zapisu numeracji konturów dotyczące znaku „/ ” na znak „- ”  (np. 11-102/B/RVI zamienić na 11-102/Br-RVI)

- dla bazy budynków:

- porównanie ilości i numeracji budynków występujących w części graficznej egib z częścią opisową egib. Z działania takiego należy sporządzić tabelaryczny raport z rozbieżnościami zawierający kolumny ze stanem wg części opisowej egib i stanem wg części graficznej egib oraz kolumnę z opisem podjętych działań, w celu usunięcia rozbieżności, zaakceptowanych przez geodetę powiatowego

- Czynności główne, wykonane przy tworzeniu baz danych

- dla działek i konturów wykonanie importu danych do bazy EGIB.FDB

- dla bazy budynków wykonać import budynków do bazy EGIB.FDB

- Na podstawie istniejącej mapy zasadniczej utworzenie elementów towarzyszącym budynkom (schody, tarasy, werandy, ganki, wiatrołapy, podpory, rampy itp.) jako podobiekty do zobiektowanych budynków. Przy tworzeniu podobiektów używać generatora wypełnień. Każdy element towarzyszący budynków należy umieścić na odpowiedniej podwarstwie warstwy w Ewmapie, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz.U.2015.2028) np. schody warstwa EGBE, podwarstwa EGBS10 , taras warstwa EGBE, podwarstwa EGBT07

- Na podstawie istniejących danych o numerach adresowych budynków zawartych na warstwach Ewmapy, utworzyć numery adresowe jako obiekty bazy danych EGIB.FDB. Istniejące dane należy porównać z bazą danych: ewidencją miejscowości nazw ulic i adresów prowadzoną przez gminy, w celu uzupełnienia i poprawienia błędów. Wypełnianie pola Nazwa ulicy w bazie danych dodatkowych obiektu punkt adresowy nie jest obowiązkowe i powinno być wypełniane tylko w sytuacji gdy budynek posiada dwa takie same numery adresowe należące do różnych ulic, nazwa wprowadzona w tym polu powinna odpowiadać nazwie skróconej ulicy z programu Ewopis. W celu poprawnego eksportu danych do formatu GML numery adresowe należy umieścić wewnątrz budynku, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Utworzenie bazy danych PRG w formacie FDB na podstawie istniejącej plikowej bazy danych oraz aktualizacja przebiegu granic obrębów, gmin i powiatu na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków

- Czynności wstępne porządkujące, wykonane przy tworzeniu baz danych PRG

- aktualizacja danych PRG nastąpi w oparciu o odpowiednie dane źródłowe dotyczące punktów i linii granicznych zawarte w topologicznych bazach działek ewidencyjnych (baza EGiB) prowadzonych w układzie jednostek ewidencyjnych w systemie EWMAPA

- aktualizacja będzie obejmować granicę powiatu, jednostek ewidencyjnych i obrębów ewidencyjnych dla 2 jednostek ewidencyjnych objętych opracowaniem

- Czynności główne, wykonane przy tworzeniu baz danych

- utworzenie bazy danych Państwowego Rejestru Granic w formacie baz danych FDB w pliku o nazwie 1411_PRG.FDB

- utworzone linie granic obrębów, jednostki ewidencyjnej, powiatu należy umieścić na odpowiedniej warstwie i podwarstwie w Ewmapie, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz.U.2015.2028)

- Sporządzenie operatu technicznego z wykonania prac. W skład operatu wejdą następujące dokumenty: sprawozdanie techniczne z wykonania prac, tabelaryczne raporty z rozbieżnościami, o których mowa w punkcie 1 dotyczącym czynności wstępnych wykonywanych przy tworzeniu baz danych, płyta CD zawierająca pierwotne bazy danych pozyskane do opracowania, bazy danych po wykonaniu czynności wstępnych porządkujących, utworzone bazy danych w formacie FDB

Wymogi dodatkowe

- W trakcie wykonywania konwersji bazy danych ze struktury plikowej bazy danych do bazy danych FDB konieczne jest zachowanie identyfikatora materiału zasobu stanowiącego podstawę wprowadzenia danych do bazy

- Bazy danych w formacie FDB powinny być przekazane w formie plików o nazwach: 141107_5_EGIB.FDB, 141109_2_EGIB.FDB

- Przy wykonywaniu prac Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać następującego harmonogramu wykonania prac:

- W przeciągu 30 dni od podpisania umowy Wykonawca wykona czynności wstępne porządkujące dla jednostek ewidencyjnych objętych opracowaniem

- W przeciągu 60 dniu od podpisania umowy Wykonawca przedstawi do kontroli jedną jednostkę ewidencyjną w celu monitorowania poprawności wykonywania prac

Opracował: Krzysztof Koczara

Zatwierdził

J. Iwiński

geodeta powiatowy