IM.272.2.9.2020

Załącznik nr 1a do SIWZ

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Część 2 Zakup zestawu diagnostyczno-terapeutycznego do wykonywania i prowadzenia procedury ECMO- 1 sztuka

| Lp | Nazwa parametru |
| --- | --- |
| 1 | Certyfikat CE |
| 2 | Gwarancja min. 36 miesiące, w tym: -pełną bezpłatną obsługę serwisową oferowanego sprzętu w tym przeglądy techniczne wymagane przez producenta aparatu i naprawy. Naprawa wykonywana bezpośrednio po zdiagnozowaniu uszkodzenia przez użytkownika. |
| 3 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski |
| 4 | Autoryzacje przez Producenta na sprzedaż aparatu i serwis na terenie Polski |
| 5 | Trzykrotna naprawa tego samego podzespołu urządzenia w okresie gwarancji powoduje wymianę na nowe nieużywane |
| 6 | Każda interwencja gwarancyjna powoduje wydłużenie gwarancji ponad podstawowy okres gwarancji o czas wyłączenia przedmiotu umowy z eksploatacji, trwający powyżej terminów przewidzianych na usunięcie wady. Wydłużeniu nie podlegają planowe przeglądy zgodne z wymaganiami producenta |
| 7 | W czasie gwarancji, w okresie przestoju aparatu (awaria, naprawa, przegląd) trwającego dłużej niż 5 dni roboczych Wykonawca zobowiązany jest wstawić aparat o podobnych parametrach na swój koszt do czasu zakończenia naprawy |
| 8 | Wykonawca w ramach umowy wykona w okresie gwarancji przeglądy zgodnie z zaleceniami producenta. Poda ilość przeglądów. |
| 9 | Założenie „Paszportu technicznego” z wpisaniem danych o urządzeniu i informacji o instalacji , uruchomieniu i dopuszczeniu do użytkowania, w Paszporcie technicznym obowiązującym w szpitalu. Paszport Techniczny do wypełnienia przez Wykonawcę dostarczy Zamawiający w dniu instalacji aparatu. |
| 10 | Podać rodzaje przeglądów i ich częstotliwość i kolejność |
| 11 | Dołączyć listę kontrolną czynności wykonywana w czasie poszczególnych przeglądów |
| 12 | Sprzedaż części zamiennych i akcesoriów użytkownikowi |
| 13 | Dostawa, instalacja, montaż i uruchomienie |
| 14 | Instrukcje obsługi w języku polskim |
| 15 | Oprogramowanie i aplikacje w języku polskim |
| 16 | Szkolenie personelu obsługi, |
| 17 | Dostępność i sprzedaż części zamiennych i akcesoriów 7 lat |
| 18 | Aparat nowy nieużywany, nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, rok produkcji 2020 |
| 19 | Aparat mobilny ECMO - kompletny |
| 20 | Aparat przystosowany fabrycznie do pracy w karetce (zasilanie 12-28V) oraz sieci szpitalnej 220V |
| 21 | Zasilanie awaryjne min. na 90 min. przy pełnym obciążeniu -baterie litowo-jonowe, (Typ 2 x Li-ion), -monitorowanie: czasu pracy baterii, procentowy i przybliżony pozostały czas pracy baterii Alarmy alarmy akustyczne. |
| 22 | Awaryjny napęd głowicy |
| 23 | Czujnik przepływu i mikrozatorów z oznaczeniem kierunku przepływu, (montowany na linii tętniczej) |
| 24 | Konsola pompy centryfugalnej z możliwością transportu, masa maks. 12 kg |
| 25 | Wyświetlacz LCD |
| 26 | Wyświetlacz prędkości przepływów głowicy: -tryb RPM- obroty na minutę -tryb LPM - litry na minutę |
| 27 | Zakres przepływu w zakresie min.:0 l/min do 10 l/min |
| 28 | Zakres pomiaru ciśnienia: od -500 do 900 mmHg |
| 29 | Konsola wyposażona w system automatycznych, aktywnych interwencji urządzenia z możliwością ich aktywacji i dezaktywacji. |
| 30 | Prewencja przepływu zwrotnego: automatyczna aktywacja trybu przepływu zerowego (0 l/min) |
| 31 | Konsola pompy centryfugalnej umożliwiająca pomiar min. 4 ciśnień |
| 32 | Konsola pompy centryfugalnej umożliwiająca pomiar min 4 temperatur |
| 33 | Żylna głowica pomiarowa (technologia : podczerwień, optyczna) monitoring poziomu min: -Hemoglobiny -Hematokrytu -saturacji krwi żylnej -temperatura żylna pomiar parametrów bezinwazyjny |
| 34 | Konsola pompy centryfugalnej z wejściem USB do zbierania danych pacjenta podczas procedury ECMO. |
| 35 | Aktualizacja systemu do najnowszych wersji oprogramowania |
| 36 | Dostępne aplikacje do różnych procedur min: -ECMO V-V (żylno-żylne) -ECMO A-V (żylno-tętnicze) oraz w jednostkach: OR, ICU, IMC,ER CATH LAB, HYBRID OR |
| 37 | PODGRZEWACZ WODNY 1 SZT |
| 38 | Podgrzewacz wodny z zestawem drenów połączeniowych do oksygenatora ze złączkami typu:Hansen (kątowe 90°), przewody wodne 3m |
| 39 | KONSOLA JEZDNA 1 SZT |
| 40 | Konsola jezdna do transportu całego zestawu, wraz z pólkami i masztem infuzyjnym |
| 41 | MIESZACZ GAZÓW - 1 SZT |
| 42 | Mieszacz gazów tlen-powietrze dwuzakresowy. |
| 43 | Procentowe ustawienie mieszaniny gazów FiO2., zakres pomiarowy: 21 – 100 % |
| 44 | Dwie skale przepływu mieszaniny gazów: od 100 ml/min do 1000 ml/min od 500 ml/min do 10 000 ml/min. |
| 45 | Węże przyłączeniowe, kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego systemem do podłączenia gazów. |
| 46 | Uchwyt na butlę z tlenem kompatybilny z oferowanym urządzeniem, butla z tlenem i reduktorem |
| 47 | Zestaw jednorazowy -startowy (kaniule min. 2 sztuki) |
| 48 | Agregometr |
| 49 | Aparat do oceny funkcji płytek wskutek działania leków blokujących ich działanie |
| 50 | Metoda LTA lub równoważna |
| 51 | Automatyczna kalibracja oraz kontrola testów |
| 52 | Aparat nie wymaga obsługi przez diagnostę laboratoryjnego |
| 53 | System kartridżowy lub równoważny |
| 54 | Test na inhibitor receptora P2Y12 lub równowazny |
| 55 | Zestaw startowy |
| 56 | Aparat do oznaczenia ACT |
| 57 | Oznaczanie PT i APTT z możliwością oznaczanie niskich stężeń ACT poniżej 2 u/ml krwi lub równoważne |
| 58 | System kartridżowy |
| 59 | Aparat nie wymaga obsługi przez diagnostę laboratoryjnego |
| 60 | Zasilanie na baterie lub zasilanie sieciowe 230 V |
| 61 | Automatyczna elektroniczna kalibracja bez zastosowania dodatkowych kaset testowych lub równoważna |
| 62 | Zestaw startowy |

Uwaga: Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca  dołączy firmowe materiały i informacje z parametrami technicznymi (w języku polskim) w których winny być potwierdzone informacje spełniające wymagane parametry.