Gmina Kaczory

I.7012.25.2017

Przedmiot zamówienia;

„Modernizacja budynku Publicznego Przedszkola

w Dziembowie”

### ZATWIERDZAM

Wójt Gminy Kaczory – p. Brunon Wolski

Kaczory, dnia 30 czerwca 2017r.

..................................................................

I .    NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

- Gmina Kaczory

ul. Dworcowa 22

64-810 Kaczory

Telefon/fax:	           (67) 2842 371 / (67) 2841 233

E-mail:	                       sekretariat@kaczory.com.pl

strona internetowa:	bip.kaczory.com.pl

NIP:                                  7642630545

REGON:                           570791193

Godziny pracy:

Poniedziałek – Piątek od 7.15 do 15.15

II.    TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, działając na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy                   z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 późn. zm.)

III.    OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Dziembowie.

Zakres robót remontowych:

1. Pokrycie i konstrukcja dachu

Istniejące pokrycie dachowe należy wymienić na nowe z dachówki karpiówki ceramicznej w kolorze naturalnym, układanej pojedynczo „w łuskę”. W celu wykonania prawidłowego, szczelnego pokrycia należy wymienić ołacenie dachu i zamontować membranę wstępnego krycia o paroprzepuszczalności min. 2400 g/m2. Kontrłaty 4/2 cm, łaty główne 6/4 cm. Rozstaw dopasować do instrukcji producenta dachówki.

Skorodowane elementy więźby dachowej należy wymienić lub wzmocnić poprzez nadbitki z desek równych szerokości krokwi. Wzmocnienie wykonać na długości min. 0,5 mb poza skorodowany element.

Opierzenia kominów i system rynnowy wykonać z blachy tytanowo - cynkowej, gr. blachy min 0,55 mm. Gzymsy mansardowe wykonać z desek impregnowanych i pomalować lakierobejcą na kolor palisander. Kształt gzymsów należy odtworzyć do istniejących.

Daszki bocznych wejść do piwnicy należy zabezpieczyć emulsją bitumiczną, przystosowaną do wykonania szlichty cementowej. Na tak przygotowaną powierzchnię zamontować dachówki ceramiczne na klej mrozoodporny, w celu dopasowania wizualnego daszków piwnicy do całej połaci. Przed przyklejeniem dachówek odciąć „noski” montażowe w celu stworzenia jednolitej płaszczyzny styku w klejem.

2. Elewacja

W celu wykonania prawidłowej struktury elewacji należy skuć zmurszałe tynki oraz oczyścić z luźnych pozostałości miejsca ubytków. Braki uzupełnić tynkiem cementowych w standardzie tynku III kat. Po wykonaniu uzupełnień tynków, całość elewacji wzmocnić warstwą zaprawy klejowej z wtopioną siatką z włókna, jak dla technologii BSO. Po wykonaniu warstwy szczepnej np. CERPLAST, należy wykonać tynk strukturalny cienkowarstwowy typ BARANEK, o uziarnieniu 1,5 mm. Zaleca się wykonać tynk silikatowy strukturalny, metodą natryskową. Kolorystyka wg palety RGB 229/202/173. Jako referencyjny produkt do wykonania warstwy strukturalnej elewacji przyjęto CAPAROL Sylitol Fassadenputz R+K w kolorze HAVANNA 15. Dopuszcza się zastosowanie innego systemu o niegorszych parametrach.

Elementy drewniane konstrukcji muru szkieletowego zabezpieczyć przeciwgrzybicznie. Nabić elementy ozdobne z desek szerokości odpowiadającej wymiarom elementów konstrukcyjnych. Grubość desek min. 2,5 cm, krawędzie fazowane, wyoblone. Elementy drewniane zaimpregnować i pomalować lakierobejcą w kolorze palisander. Deski należy zamontować trwale do konstrukcji drewnianej, tak, aby licowały z wykończoną płaszczyzną elewacji.

UWAGI:

 wszystkie prace należy wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych - tom I, wyd. Arkady oraz z wytycznymi producentów materiałów

 wszelkie wątpliwości i nieścisłości dokumentacji wyjaśnić z Projektantem

 przed zamontowaniem materiałów na budynku należy uzyskać pisemna zgodę Zamawiającego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, które są załącznikami do specyfikacji  i są dostępne na stronie internetowej Zamawiającego.

Do wykonania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest użyć materiałów gwarantujących odpowiednią jakość, o parametrach technicznych i jakościowych odpowiadających właściwościom materiałów przyjętych w projekcie.

Użyte w dokumentacjach projektowych nazwy materiałów i urządzeń nie są obowiązujące i należy je traktować, jako propozycje projektanta. Wykonawca może zastosować materiały i urządzenia równoważne o parametrach techniczno – użytkowych odpowiadających co najmniej parametrom materiałów i urządzeń zaproponowanych w projektach.

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

IV.  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania zamówienia: do dnia  13.10.2017r.

V.  GWARANCJA

Wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji – min. 36 miesiące licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót.

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

  - posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej

  - spełnia warunki udziału w postępowaniu zgodnie z oświadczeniem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ

  - Wykonawca spełni warunek jeśli dysponuje kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane        (Dz. U. z 2016r. poz. 290) do kierowania, nadzorowania i kontrolowania robót w specjalności drogowej lub uprawnienia równoważne wydane według wcześniejszych przepisów w wymaganej specjalności dla prowadzonych robót,

VII. WYMAGANE DOKUMENTY SKŁADAJĄCE SIĘ NA OFERTĘ

      - Formularz OFERTA – Załącznik nr 1 do SIWZ.

      - Pełnomocnictwo w przypadku podpisania dokumentów lub poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy.

      - Do oferty Wykonawca dołącza oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ.

VIII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMNETÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

- Zamawiający urzęduje w dniach i godzinach określonych w rozdziale                 I niniejszej SIWZ.

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający               i Wykonawca przekazują e-mailem na adres: inwestycje@kaczory.com.pl .

- Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują ww. oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje drogą mailową , każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Dowód transmisji danych oznacza, że Wykonawca otrzymał korespondencję faksem lub drogą mailową w momencie jej przekazania przez Zamawiającego, niezależnie od ewentualnego potwierdzenia faktu ich otrzymania. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niesprawne działanie urządzeń komputerowych lub faksu Wykonawcy.

- Wszelka korespondencja związana z przedmiotem zamówienia prowadzona jest w języku polskim na adres Zamawiającego, wskazany w rozdziale I SIWZ.

- Wszelkie informacje dotyczące postępowania przetargowego Zamawiający będzie publikował na własnej stronie internetowej:

- Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami są: Aleksandra Oleszczyk, Monika Baszczyn.

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Termin związania ofertą – 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

- Wymogi formalne:

  - Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

  - Na ofertę składają się:

- formularz ofertowy  - zał. nr 1 do SIWZ,

-   oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – zał. nr 2 do SIWZ,

- pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik.

  - Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny. Oferta musi być sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności, na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie długopisem.

  - Dokumenty należy złożyć w formie oryginałów lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, tj. z dopiskiem „za zgodność z oryginałem” lub innym równoznacznym i podpisem Wykonawcy za wyjątkiem pełnomocnictwa, które należy złożyć w formie oryginału tj. z własnoręcznym podpisem mocodawcy.

  - Oferta winna być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, figurującą/e we właściwym rejestrze.

  - Jeżeli oferta będzie podpisana przez inną osobę niż wymienioną powyżej, do oferty należy dołączyć prawidłowo podpisane pełnomocnictwo określające jego zakres oraz podpisane przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentacji Wykonawcy figurującą/e w rejestrze lub wypisie z ewidencji działalności gospodarczej.

  - Podpis Wykonawcy winien być czytelny bądź opatrzony pieczęcią identyfikującą osobę składającą podpis.

  - Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. Dokumenty sporządzone w języku obcym bez wymaganych tłumaczeń nie będą brane pod uwagę.

  - W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w innej walucie niż PLN, Zamawiający, jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu. Ten sam kurs Zamawiający przyjmie przy przeliczaniu wszelkich innych danych finansowych. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu nie będzie publikowany średni kurs NBP Zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed publikacją ogłoszenia o zamówieniu.

  - Wszelkie poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie powinny być naniesione czytelnie oraz parafowane przez Wykonawcę.

  - Zaleca się połączenie w sposób trwały.

  - Wszystkie niezapisane, wykropkowane, bądź inne puste/oznaczone miejsca w ofercie, Wykonawca uzupełnia (wpis, postawienie pieczęci, itp.) lub wykreśla. W przypadku, gdy jakakolwiek część dokumentów nie dotyczy Wykonawcy – Wykonawca wpisuje: „nie dotyczy".

- Koszt przygotowania oferty:

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Opakowanie oferty:

  - Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu (np. kopercie) uniemożliwiającym otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert.

  - Opakowanie oferty winno zostać oznaczone nazwą (firmą), siedzibą i adresem Wykonawcy oraz opisane następująco:

Gmina Kaczory

OFERTA W POSTĘPOWANIU NA:

„Modernizacja budynku Publicznego Przedszkola

w Dziembowie”

NIE OTWIERAĆ PRZED GODZ 12 15 DNIA 19.07.2017r.

XI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

- Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w nieprzekraczalnym terminie do dnia  19.07.2017r. do godz. 12:00.

Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy niezwłocznie.

- Miejsce i termin otwarcia ofert:

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – sali narad  w dniu 19.07.2016r. o godz. 12:15.

- Tryb otwarcia ofert:

  - Otwarcie ofert jest jawne.

  - Podczas otwarcia ofert odczytane zostaną: nazwy (firmy) oraz adresy (siedziby) Wykonawców, ceny a także informacje zawarte w ofercie dotyczące okresu gwarancji.

    - Skuteczność zmian lub wycofania złożonej oferty:

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania ofert.

- Zmiana złożonej oferty:

Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane opakowanie zmiany oferty należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "ZMIANA". W przypadku złożenia kilku zmian opakowanie każdej zmiany należy dodatkowo opatrzyć napisem „ZMIANA NR .....”.

- Wycofanie złożonej oferty:

Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty.

XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

  - Wykonawca określi cenę oferty brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za realizację całego przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku).

  - Cenę oferty należy podać w formie wynagrodzenia ryczałtowego (art. 632 Kodeksu cywilnego).

  - Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z dokumentacji projektowej, jak również w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany w cenie oferty uwzględnić także załatwienie wszelkich innych formalności dotyczących budowy i kosztów z tym związanych.

  - Podstawą do opracowania ceny ryczałtowej jest dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

Załączone przedmiary robót wskazują na zakres rzeczowy robót do wykonania. Wykonawca ma obowiązek wycenić wszystkie roboty wynikające z dokumentacji projektowej w zakresie rzeczowym objętym przedmiarami robót.

  - Zgodnie z istotą wynagrodzenia ryczałtowego przedmiar robót do wyliczenia ceny oferty winien sporządzić Wykonawca na podstawie dokumentacji projektowej. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.

XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

- Kryterium oceny ofert stanowi:

| Lp. | Nazwa kryterium | Waga |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cena | 100 % |

XIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi jednocześnie Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną oferentom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

- Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni;

- Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone;

- Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny.

- Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany jest dopełnić następujących formalności:

- przedłożyć kosztorys ofertowy,

XV. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- Wszelkie postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ.

- Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wybory Wykonawcy.

XXIV. INFORMACJE O PODWYKONAWCACH

1) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedmiotowego zamówienia zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo jest obowiązany w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy;

2) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej;

3) umowa o podwykonawstwo musi zawierać szczegółowy opis części zamówienia, którą ma wykonać podwykonawca;

4) Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia projektu umowy o podwykonawstwo zgłasza pisemne zastrzeżenia do umowy:

- niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w pkt 2,

- gdy umowa o podwykonawstwo przewiduje zapłatę podwykonawcy wyższego wynagrodzenia za realizację części zamówienia objętego umową o podwykonawstwo niż kwota wynagrodzenia należna Wykonawcy za tę część zamówienia, wynikająca z treści złożonej oferty;

5) niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo w terminie określonym w pkt 4 uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego;

6) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia;

7) Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia umowy o podwykonawstwo zgłasza pisemny sprzeciw do umowy w przypadkach, o których mowa w pkt 4. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo w tym terminie uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego;

8) Wykonawca jest zobowiązany terminowo regulować wszelkie wierzytelności wynikające z umów zawartych z podwykonawcami. Wypłata wynagrodzenia Wykonawcy uzależniona będzie od uregulowania należności podwykonawcom powstałych w związku z realizacją robót będących przedmiotem niniejszej umowy.

9) jeżeli w terminie określonym w umowie z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą zaakceptowanej przez Zamawiającego Wykonawca nie dokona zapłaty podwykonawcy, a podwykonawca zwróci się z żądaniem zapłaty tego wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego i udokumentuje zasadność takiego żądania fakturą zaakceptowaną przez Wykonawcę i dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór fakturowanych robót, Zamawiający z zastrzeżeniem pkt 12 zapłaci na rzecz podwykonawcy kwotę będącą przedmiotem tego żądania;

10) wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 8, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo;

11) bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy;

12) przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiający wyznaczy termin na zgłoszenie uwag co najmniej 7 dni od dnia doręczenia tej informacji;

13) w przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w pkt 12, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego  co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty;

14) w przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w pkt 9, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

XXV. ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ

Załącznik nr 1 - formularz oferty,

Załącznik nr 2 - oświadczenie dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu,

Załącznik nr 3 – projekt umowy,

Załącznik nr 4 – wzór oświadczenia gwarancyjnego,

Załącznik nr 5 – dokumentacja projektowa.

# Text boxes

Specyfikacja

istotnych warunków zamówienia

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy