2024-04-17

| Inwestor: Alexander Harris ul. Ks. Brzóski 3a 08-108 Korczew Forma prawna: |  |
| --- | --- |

OBMIAR

Nazwa budowy: Odrestaurowanie zabytkowego Pałacu w Korczewie - elewacja

Adres budowy: ul. Ks. Brzóski 3a, 08-108 Korczew

Rodzaj robót: budowlane

Podstawa opracowania:KNR 2-02, TZKNBK 1908, TZKNBK 1909, KNR 4-01, TZKNBK 1904, TZKNBK 1915

Waluta:PLN

Książka przedmiarów/obmiarów

| 1. ELEWACJA |
| --- |
| 1 | TZKNBK 1908 0101-0010-050 Uzupełnienie tynków zewnętrznych kat.III z przygotowaniem zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej o powierzchni do 1 m2 krotność= 1,00 | 254,10 m2 |
| 1. | (1,2+0,8)*38,5*2+17,9*0,8*2+(17,4*3,8)*0,5+(0,6+0,18+0,12+0,1)*18+(6,8*1,0)*3 |  |  |  | 254,10 |
| 2 | TZKNBK 1908 0301-0840-040 Tynki zewnętrzne profili ciągnionych z zaprawy z przygotowaniem zaprawy. Profile ciągnione zwykłe o szerokości do 40 cm krotność= 1,00 | 61,80 m |
| 1. | (38,5+17,9)*2*0,5+1,8*3 |  |  |  | 61,80 |
| 3 | KNR 4-01 0722-02-050 Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych /wapno gaszone/ na ścianach,loggiach,balkonach. III kategoria tynku krotność= 1,00 | 871,11 m2 |
| 1. | 1125,21-254,1 |  |  |  | 871,11 |
| 4 | TZKNBK 1909 3501-0010-020 Konsole i wsporniki gładkie o wymiarach do 50x20x15 cm. Wykonanie modelu ALTERNATYWA - wykonanie wymiany okładziny wsporników gzymsu z przygotowaniem pod malowanie (65% wymiany) krotność= 1,00 | 159,00 szt |
| 1. | 200/2+22 |  |  |  | 122,00 |
| 5 | TZKNBK 1915 0102-0060-050 Malowanie elewacji kolorami jasnymi z uprzednim zagruntowaniem kolorem - dwukrotne krotność= 1,00 | 1 125,21 m2 |
| 1. | (38,5+17,9)*8,0*2-(9,0*5,4+4,5*1,7)*2+3,0*8,0*2+6,8*3+12,6*1,2*2+7,1*2,1*2+17,4*3,5*0,5+2,7*8,0*2+6,8*1,0*3+(0,6+0,18+0,12+0,1)*112,8 |  |  |  | 1 125,21 |
| 6 | TZKNBK 1909 4403-0010-020 Głowice doryckie o wymiarach (wysokość X średnica) do 50x100 cm. Wykonanie modelu krotność= 1,00 | 5,00 szt |
| 1. | 5 |  |  |  | 5,00 |
| 7 | TZKNBK 1909 4003-0010-020 Bazy prostokątne pilastrowe o wymiarach (wysokość X szerokość) do 50x100 cm. Wykonanie modelu krotność= 1,00 | 4,00 szt |
| 1. | 4 |  |  |  | 4,00 |
| 8 | TZKNBK 1904 0501-0640-050 Naprawa pęknięć w murach grubych z cegły gotyckiej. Głębokość przeszycia 1/2 cegły. Wykucie cegieł, oczyszczenie bruzdy i zwilżenie wodą. Montaż kotwy z drutu spiralnego (stal nierdzewna) fi 10 krotność= 1,00 | 111,00 m2 |
| 1. | 35*3*1+3,0*2 |  |  |  | 111,00 |
| 9 | TZKNBK 1909 0206-0020-040 Listwy dekoracyjne o rysunku prostym. Wysokość detalu mierzona w rzucie do 25 cm, wgłębienie do 0,1 h. Wykonanie formy wieloklinowej krotność= 1,00 | 19,60 m |
| 1. | 6,8*2+3,0*2 |  |  |  | 19,60 |
| 10 | KNR 2-02U 2030-02-050 Dwuwarstwowe sufity podwieszone na ruszcie metalowym (Orgbud W-wa) krotność= 1,00 | 20,40 m2 |
| 1. | 6,8*3 |  |  |  | 20,40 |
| 11 | KNKRB 02 1502-01-050 Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m krotność= 1,00 | 771,61 m2 |
| 1. | (8,89-1,5)*(38,48+14,17+14,06+4,56*2+4+2,9*2)+(17,13*7,4-(9,04*5,48+9,04*1,73*0,5))*2 |  |  |  | 771,61 |