## Slide 1
Przydomowe oczyszczalnie ścieków - przykład

## Slide 2: Obowiązki mieszkańca
Uregulowany stan prawny działki
Złożenie deklaracji udziału w projekcie
Podpisanie oświadczenia dla Wójta Gminy o prawie dysponowania nieruchomością w zakresie realizacji inwestycji,
Wniesienie udziału własnego na wskazane przez Gminę konto

## Slide 3: Plan zagospodarowania - odległości
2 m od granicy działki, drogi (ulicy) lub ciągu pieszego,
15 m od studni – zbiornik oczyszczalni,
30 m od studni – do miejsca, gdzie oczyszczone ścieki wprowadzane są do gruntu,
1,5 m od wodociągów
5 m od domu

## Slide 4: Plan zagospodarowania działki-odległości

## Slide 5: Piec gazowy a oczyszczalnia
Popłuczyny z pieca gazowego, jako kwaśny kondensat, nie mogą trafić do przydomowej oczyszczalni ścieków, ponieważ zniszczą pożyteczne bakterie i zaburzą proces oczyszczania.
Prawidłowym rozwiązaniem jest odprowadzenie kondensatu do osobnego odpływu
lub zamontowanie neutralizatora kondensatu przed jego odprowadzeniem do oczyszczalni.

## Slide 6: Zmiękczacz wody a oczyszczalnia
Czy można zamontować zmiękczacz wody posiadając przydomową oczyszczalnię ?
nie ma przeciwwskazań do montażu zmiękczacza wody przy użytkowaniu POŚ, ale wiele jednak zależy od ilości solanki wprowadzanej do układu oraz jego wielkości,

## Slide 7: Zmiękczacz wody, a oczyszczalnia
Stosować należy zasadę – im większa przydomowa oczyszczalnia ścieków i mniej popłuczyn solankowych, tym lepiej dla systemu.
ilość wprowadzanej soli zależy z kolei od stopnia twardości wody oraz wydajności urządzenia do uzdatniania.
Każdą instalację zmiękczającą wodę należy przeanalizować oddzielnie – zadanie dla projektanta

## Slide 8: Schemat instalacji I

## Slide 9: Schemat II

## Slide 10: Oczyszczalnia materiał
Najczęściej do produkcji przydomowych oczyszczalni stosuje się:
polietylen średniej gęstości – tworzywo sztuczne , konstrukcyjne - oznaczane jako PE
polietylen wysokiej gęstości – tworzywo sztuczne oznaczane również jako PEHD lub HDPE
tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym – oznaczane jako GRP

## Slide 11: Oczyszczalnia materiał
Polska Norma dopuszcza również inne materiały takie jak beton czy stal

## Slide 12: Właściwości materiału
wysoka wytrzymałość mechaniczna
odporność na warunki atmosferyczne
niska masa
wysoka twardość powierzchni ścian

## Slide 13: Oczyszczalnie technologia
Najczęściej stosowana technologia to:
oczyszczalnie z użyciem osadu czynnego
oczyszczalnia z użyciem osadu czynnego
i złoża biologicznego

## Slide 14: Oczyszczalnia z osadem czynnym
Zalety
wysoki stopień redukcji zanieczyszczeń zawartych w ściekach,
mała powierzchnia wymagana do montażu.
Wada:
Oczyszczalnia cechuje się dużą wrażliwością na nierównomierny dopływ ścieków, jak też przerw w dostawie prądu. W razie przerw istnieje duże ryzyko zaburzenia efektywności pracy urządzenia.

## Slide 15: Oczyszczalnia ze złożem biologicznym
Oczyszczalnia ze złożem biologicznym może być oparta o:
zatopione złoże biologiczne
obrotowe złoże tarczowe
złoże zraszane.

## Slide 16: Oczyszczalnia ze złożem biologicznym
Zalety:
przepływ ścieków przez oczyszczalnię biologiczną odbywa się w sposób grawitacyjny, co znacząco ogranicza zużycie energii,
odporna na wszelkie nierówności w dopływie ścieków,
wysoka redukcja zanieczyszczeń,
niewielka powierzchnia do zamontowania systemu.

## Slide 17: Oczyszczalnia ze złożem biologicznym
wada – wrażliwość na przerwy w dostawie prądu

## Slide 18: Najważniejsze cechy oczyszczalni
jeden zbiornik - mała powierzchnia montażu,
materiał – tworzywo sztuczne (PE, PEHD) lub tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym – GRP,
możliwość montażu pod terenem przejezdnym,
jeden właz rewizyjny zamykany na klucz - bezpieczeństwo i estetyka,

## Slide 22: Odprowadzanie ścieków
Oczyszczone ścieki odprowadza się najczęściej do gruntu poprzez:
studnię chłonną,
tunele rozsączające
drenaż.
Alternatywą jest odprowadzanie ścieków do zbiornika bezodpływowego.

## Slide 23: Studnia chłonna parametry
Studnie chłonne są najprostszymi urządzeniami służącymi do odprowadzania oczyszczonych ścieków do gruntu.
Studnia posiada:
> kształt odwróconego dzwonu bez dna,
> przepuszczalne otwory w dolnej części,
>wymagana powierzchnia pola rozsączającego na mieszkańca to minimum 2-2,5 m kw.

## Slide 24: studnia chłonna

## Slide 25: System tunelowy

## Slide 26: Drenaż
Drenaż rozsączający to układ perforowanych rur, ułożonych pod powierzchnią terenu, którymi oczyszczone ścieki są równomiernie rozprowadzane do gruntu.
Długość rury na 1 RLM 15 mb
Odległość między rurami 1,5 m
Dla 4 mieszkańców tunel 18 mb długość , szerokość minimum 6,5 m