IM.272.2.9.2020

Załącznik nr 1 do SIWZ

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Część 1 Zakup urządzenia do dekontaminacji stref i pomieszczeń gazową formą nadtlenku wodoru -                   1 sztuka

| Lp | Nazwa parametru |
| --- | --- |
| 1 | Certyfikat CE |
| 2 | Gwarancja min. 36 miesiące, w tym: -pełna bezpłatna obsługa serwisowa oferowanego sprzętu w tym przeglądy techniczne wymagane przez producenta aparatu i naprawy. Naprawa wykonywana bezpośrednio po zdiagnozowaniu uszkodzenia przez użytkownika. |
| 3 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski |
| 4 | Autoryzacje przez Producenta na sprzedaż aparatu i serwis na terenie Polski |
| 5 | Trzykrotna naprawa tego samego podzespołu urządzenia w okresie gwarancji powoduje wymianę na nowe nieużywane |
| 6 | Każda interwencja gwarancyjna powoduje wydłużenie gwarancji ponad podstawowy okres gwarancji o czas wyłączenia przedmiotu umowy z eksploatacji, trwający powyżej terminów przewidzianych na usunięcie wady. Wydłużeniu nie podlegają planowe przeglądy zgodne z wymaganiami producenta |
| 7 | W czasie gwarancji, w okresie przestoju aparatu (awaria, naprawa, przegląd) trwającego dłużej niż 5 dni roboczych Wykonawca zobowiązany jest wstawić aparat o podobnych parametrach na swój koszt do czasu zakończenia naprawy |
| 8 | Wykonawca w ramach umowy wykona w okresie gwarancji przeglądy zgodnie z zaleceniami producenta. Poda ilość przeglądów. |
| 9 | Założenie „Paszportu technicznego” z wpisaniem danych o urządzeniu i informacji o instalacji , uruchomieniu i dopuszczeniu do użytkowania, w Paszporcie technicznym obowiązującym w szpitalu. Paszport Techniczny do wypełnienia przez Wykonawcę dostarczy Zamawiający w dniu instalacji aparatu. |
| 10 | Podać rodzaje przeglądów i ich częstotliwość i kolejność |
| 11 | Dołączyć listę kontrolną czynności wykonywana w czasie poszczególnych przeglądów. |
| 12 | Sprzedaż części zamiennych i akcesoriów użytkownikowi |
| 13 | Dostawa, instalacja, montaż i uruchomienie |
| 14 | Instrukcje obsługi w języku polskim |
| 15 | Szkolenie personelu obsługi, |
| 16 | Szkolenie personelu technicznego dla min. 2 osób Zamawiający wymaga specjalistycznego kursu w zakresie niewielkich napraw oferowanego sprzętu |
| 17 | Dostępność i sprzedaż części zamiennych i akcesoriów 7 lat |
| 18 | Aparat nowy, nieużywany, nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, rok produkcji 2020 |
| 19 | Zasilanie elektryczne 230 V, 50 Hz |
| 20 | Mobilne urządzenie do przeprowadzania procesu biodekontaminacji pomieszczeń gazową formą nadtlenku wodoru. W skład systemu wchodzą elementy rozkładające lub katalizujące rozkład H2O2 |
| 21 | Urządzenie pozwala na dekontaminację pomieszczeń o kubaturze do max -min. 200 m3 w jednostkowym procesie biodekontaminacji |
| 22 | Zapis raportów z pracy urządzenia w formie elektronicznej w sterowniku lub USB z możliwością skopiowania do komputera PC |
| 23 | Urządzenie posiada zdolność odczytywania parametrów środowiska i na tej podstawie samo ustala optymalne parametry w pełni automatycznych cykli, co umożliwia pracę w różnych warunkach środowiskowych |
| 24 | Urządzenie pozwala na wprowadzenie do oprogramowania kubatury przeznaczonego do biodekontaminacji pomieszczenia w celu dokładniejszego dopasowania parametrów cyklu |
| 25 | Wszystkie elementy systemu, w skład których wchodzą generator, katalizator(y) i panel sterujący łączą się ze sobą |
| 26 | Zakres temperatur, w którym możliwe jest przeprowadzanie procesu dekontaminacji z wykorzystaniem urządzenia wynosi min. zakresie15°C do 35°C |
| 27 | Urządzenie sygnalizuje aktualną fazę cyklu lub błąd |
| 28 | Zakres wilgotności względnej, w którym możliwe jest przeprowadzanie procesu dekontaminacji z wykorzystaniem urządzenia wynosi w min. zakresie: 16 do 40% |
| 29 | Substancja aktywna (biobójcza) dozowana jest w sposób automatyczny |
| 30 | Minimalne stężenie ciekłego H2O2 w zbiorniku generatora wynosi 35% |
| 31 | Urządzenie pozwala na przeprowadzenie pełnego cyklu dekontaminacji (od momentu umieszczenia przez personel medyczny urządzenia w pomieszczeniu do czasu pozwalającego na ponowne wejście personelu medycznego do tego pomieszczenia) |
| 32 | Urządzenie wyposażone jest w odpowiednie zabezpieczenie, które w przypadku nie osiągnięcia przez urządzenie zadanych parametrów wilgotności, pobrania czynnika sterylizującego oraz temperatury przerywa rozpoczęty proces dekontaminacji |
| 33 | Urządzenie wyposażone jest panel sterowania na którym znajduje się ekran LCD pozwalający na zdalne sterowanie urządzeniem z zewnątrz pomieszczenia, |
| 34 | W skład zestawu wchodzi elektroniczna miarka laserowa pozwalająca na pomiaru kubatury biodekontaminowanego pomieszczenia |
| 35 | Urządzenie wyposażone jest w wyświetlacz |
| 36 | Możliwość pełnej walidacja procesu dekontaminacji, w tym również z wykorzystaniem bioindykatora i chemoindykatora procesu |
| 37 | Urządzenie cechuje wysoka i w pełni udokumentowana skuteczność biobójcza w stosunku do grzybów, wirusów i bakterii, jak również ich form przetrwalnikowych, co zapewnia możliwość osiągnięcia co najmniej milionkrotnej redukcji mikroorganizmów Wymagana redukcja na poziomie min. 6 log |
| 38 | Ze względu na kompatybilność czynnika aktywnego możliwa jest dekontaminacja pomieszczeń wraz z meblami, aparaturą, sprzętem elektronicznym, a także instalacjami elektrycznymi |
| 39 | Proces dekontaminacji prowadzony z wykorzystaniem urządzenia jest w pełni bezpieczny dla personelu szpitalnego obsługującego urządzenie, a także dla środowiska |
| 40 | Przeprowadzony proces dekontaminacji z zastosowaniem czynnika aktywnego nie generuje pozostałości substancji toksycznej, osadów, płynów |
| 41 | W trakcie fazy gazowania powietrze z dekontaminowanego pomieszczenia nie przechodzi przez katalizatory |
| 42 | Procesy gazowania i przewietrzania wykonywane są w minimum dwóch niezależnych obiegach powietrza |
| 43 | Faza dekontaminacji przebiega przy udziale mikrokondensacji -odparowania par nadtlenku wodoru, a proces sterylizacji nie wymaga osuszania pomieszczenia |
| 44 | Urządzenie wyposażone jest w zewnętrzny katalizator / katalizatory, które po zakończeniu procesu dekontaminacji zapewniają rozkład nadtlenku wodoru |
| 45 | Urządzenie ma być kpl. . W skład dostarczanego urządzenia -zestawu kpl wchodzą min: - generator nadtlenku wodoru - panel sterujący - jednostka aeracyjne - czujnik parametrów (min: nadtlenku wodoru) - opakowanie 5 butelek o objętości 900-1000ml H2O2 |
| 46 | Urządzenie wyposażone jest w czytnikiem kodów, co umożliwia śledzenie daty, serii, a także daty przydatności środka sterylizującego (RFID) |

Uwaga: Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca  dołączy firmowe materiały i informacje z parametrami technicznymi (w języku polskim) w których winny być potwierdzone informacje spełniające wymagane parametry.

.