WARUNKI TECHNICZNE REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Sporządzenie projektu gleboznawczej klasyfikacji gruntów dotychczas niesklasyfikowanych

Przedmiot prac

Przeprowadzenie klasyfikacja gruntów pod rowami (W) jako urządzeniami melioracji wodnych szczegółowych oraz ujawnienie wyników tej klasyfikacji w bazie EGiB w zakresie terytorialnym obejmującym  jednostki ewidencyjne:

- 141103_2  Karniewo

- 141105_2  Młynarze

Charakterystyka przedmiotu prac, dane orientacyjne (stan na 30 sierpnia 2019 roku)

- liczba obrębów ewidencyjnych:  55

- powierzchnia rowów melioracyjnych: 109 ha

- ilość działek wg części opisowej EGiB z użytkiem gruntowym oznaczonym symbolem W (bez klasy gruntu)  :  2883

- system informatyczny do prowadzenia baz EGiB: EWOPIS 7.09, EWMAPA 12.26  („Geobid” Katowice)

Zakres prac

- Przeprowadzenie klasyfikacji gruntów pod rowami poprzez zaliczenie ich do przyległych konturów klasyfikacyjnych.

- Opracowanie wykazu zmian danych ewidencyjnych dotyczącego działek (zgodnie z załączonym wzorem wykazu zmian danych ewidencyjnych), odzwierciedlającego zmiany w oznaczeniu gruntów pod rowami w związku z ich klasyfikacją.

- Opracowanie numerycznych opisów konturów sklasyfikowanych rowów.

- Przeprowadzenie na podstawie wyników klasyfikacji aktualizacji operatu ewidencyjnego, poprzez wprowadzenie danych do systemu EWOPIS w trybie zmiany, oraz do systemu EWMAPA do bazy konturów klasyfikacyjnych.

Wymogi dodatkowe

- Przy sporządzaniu wykazu zmian danych ewidencyjnych będzie uwzględnione to, że łączna powierzchnia klasoużytków ustalonych w wyniku klasyfikacji gruntów pod rowami (W- z klasą gruntu)  będzie równoważna dotychczasowemu polu powierzchni rowów (W- bez klasy gruntu) oraz precyzji jego zapisu w danej działce ewidencyjnej.

- Przeprowadzenie aktualizacji baz nastąpi pod nadzorem operatora systemu informatycznego EGiB.

- Wyniki klasyfikacji zostaną przekazane w postaci operatów wykonanych odrębnie dla każdej jednostki ewidencyjnej, oraz dodatkowo w postaci numerycznej na płycie CD.

- Do kwestii nieuregulowanych w niniejszych warunkach technicznych będą stosowane odpowiednio obowiązujące przepisy prawa w dziedzinie geodezji i kartografii.

Opracował: Krzysztof Koczara

Zatwierdził

J. Iwiński

geodeta powiatowy