ZAŁĄCZNIKI

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

| Załącznik 1 | Obliczenia rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń |
| --- | --- |
| Załącznik 2 | Obliczenia rozprzestrzeniania się pyłu PM2-5 |
| Załącznik 3 | Tło zanieczyszczeń |
| Załącznik 4 | Warunki techniczne na odprowadzene wód opadowych |
| Załącznik 5 | Dokumentacja geotechniczna |

ZAŁĄCZNIK NR 1

Oddziaływanie na jakość powietrza w fazie realizacji inwestycji

Biorąc pod uwagę zakres robót powietrze nie będzie zanieczyszczane w zauważalnym stopniu z uwagi na brak źródeł o znaczącej emisji zanieczyszczeń. Emisja niezorganizowana towarzysząca pracom budowlano - montażowym i transportowym będzie ograniczona 
do terenu budowy.

Oddziaływanie na jakość powietrza w fazie eksploatacji inwestycji

Zakład będzie oddziaływał na powietrze w zakresie:

- emisji pyłu,

- substancji chemicznych

(tlenki azotu, tlenek węgla, tlenki siarki)

W przedmiotowym obiekcie zanieczyszczenia powietrza z emisji zorganizowanej pochodzić będą z:

- promienników/nagrzewnic/kotłów zasilanych gazem ziemnym na cele grzewcze

Poniżej przedstawiono sposób obliczenia wielkości emisji dla poszczególnych źródeł oraz ujęto inne parametry istotne z punktu modelowania emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

Emisja pochodząca z zainstalowanych urządzeń na terenie planowanej inwestycji

Poniżej przedstawiono dane techniczne promienników/nagrzewnic gazowych wchodzących w skład instalacji:

HALE MAGAZYNOWE:

Hala - ciepło: Q=63 szt. x 100 kW = 6300 kW

ZAPLECZA SOCJALNO-BIUROWE PRZY HALACH MAGAZYNOWYCH:

Hala - ciepło: Q=10 szt. x 45 kW = 450 kW – do obliczeń przyjęto 10 źródeł

Możliwa jest wykorzystanie innej ilości źródeł, których moc sumaryczna nie przekroczy jednak podanej powyżej sumarycznej mocy grzewczej. Dochowanie warunków w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego nastąpi jeszcze raz na etapie pozwolenia na użytkowanie.

Wskaźniki emisji przyjęto na podstawie materiałów informacyjno-instruktażowych:.

Emisja zanieczyszczeń z promienników/nagrzewnic z palnikiem gazowym

| Substancja | Wskaźniki unosu [kg/m3] | Ilość zużytego gazu ziemnego [m3/h] | Emisja maksymalna [kg/h] |
| --- | --- | --- | --- |
| Emitor E-1x – Promiennik/Nagrzewnica 100 kW |
| dwutlenek azotu | 0,00128 | 10 | 0,01280 |
| dwutlenek siarki | 0,00008 |  | 0,00080 |
| pył | 0,000015 |  | 0,00016 |
| tlenek węgla | 0,000360 |  | 0,00360 |

W celu obliczenia prędkości wyrzutu spalin skorzystano z wzoru Rosina-Fehlinga (wzór pozwalający na uproszczone wyliczenie wielkości przepływu w oparciu o wartość opałową wykorzystywanego paliwa – w przedmiotowym wypadku jest to gaz ziemny):

Przyjęta do obliczeń wartość opałowa gazu ziemnego to 39 500 kJ/kg.

Ilość spalin ze spalenia gazu ziemnego w warunkach normalnych przyjęto 
z następującej zależności:

Przy założeniu, że maksymalne zużycie gazu ziemnego wynosi dla stosowanych promienników/nagrzewnic 10 m3/h przyjęto:

10x 13,1 = 131 m3/h

Ilość spalin w warunkach rzeczywistych wyniesie:

131 x 473 / 273 = 227 m3/h

W oparciu o powyższe dane oraz parametry emitora:

| Emitor | Źródło emisji | Wydajność wentylatora [m3/h] | Wymiary [ m ] | Pole powierzchni [m2] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E – 1x | Promiennik gazowy 100 kW | grawitacyjnie lub mechaniczne* | 0,15 | 0,018 |

*na potrzeby dalszych obliczeń przyjęto wariant gorszy dla środowiska tj. wylot spalin w sposób grawitacyjny (takie założenie miało na celu wykazanie, iż nawet przy gorszych parametrach rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń, wartości odniesienia w powietrzu atmosferycznym pozostaną dochowane)

** w przypadku docelowego zastosowanie innej  średnicy wylotu parametry zostaną dobrane w sposób umożliwiających dochowania obowiązujących standardów jakości powietrza

obliczono prędkość gazów odlotowych dla emitora na podstawie wzoru:

227 / (0,008 x 3600) = 3,5 [m/s]

| Emitor | Źródło emisji | Wydajność wentylatora [m3/h] | Wymiary [ m ] | Wysokość [m] | Prędkość wylotowa [m/s] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E – 1x | Promiennik gazowy 100 | - (grawitacyjnie) | 0,15 | 12,0 | 3,5 |

Przyjęto na potrzeby obliczeń, iż hala magazynowa będzie ogrzewać 63 promienników/nagrzewnic każda o mocy ok. 100 kW.

W przypadku kotłów gazowych o mocy 45 kW (działających na potrzeby zapleczy socjalno-biurowych) przyjęto ich wielkość emisji równą połowie emisji źródeł o mocy 100 kW.

Obliczanie wielkości emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych.

### Źródła komunikacyjne

Prognozowane natężenie ruchu wyniesie:

- 660 poj./16 czasu odniesienia pory dnia dla emitora L-1 – pojazdy do 3,5 tony

- 330 poj./16 czasu odniesienia pory dnia dla emitora L-2 – pojazdy ciężarowe

- 60 poj./16 czasu odniesienia pory nocy  dla emitora L-3 – pojazdy ciężarowe

- 120 poj./16 czasu odniesienia pory nocy  dla emitora L-4 – pojazdy do 3,5 tony

Wskaźniki emisji zanieczyszczeń ze spalonego paliwa przyjęto z opracowania „Pollutant emissions from Road transport, 1990 to 2035” (Federal Office for the Environment FOEN) służącego obliczaniu wielkości emisji z poruszających się pojazdów. Na potrzeby Karty Informacyjnej popełniono „błąd w górę” i przyjęto zawyżone wskaźniki emisji – wskaźniki przedstawiono poniższej w tabeli:

| Rodzaj pojazdu | [g/km] |
| --- | --- |
|  | CO | NOx | PM | HC | Benzen |
| Samochody osobowe (uśrednione) | 2,48 | 0,481 | 0,038 | 0,36 | 0,026 |
| Samochody dostawcze i ciężarowe (uśrednione) | 4,39 | 7,615 | 0,154 | 0,38 | 0,022 |

Zgodnie z powyższym (i przy założeniu, że emisja będzie rozłożona w czasie w sposób proporcjonalny) emisja zanieczyszczeń wyniesie:

| Emitory liniowe |
| --- |
| Lp. | Zanieczyszczenie | Wielkość emisji - pora dnia* [kg/h] |
|  |  | Emitor L-1 | Emitor L-2 | Emitor L-3 | Emitor L-4 |
| 1 | CO | 0,102 | 0,226 | 0,00988 | 0,0093 |
| 2 | NOx | 0,020 | 0,393 | 0,01713 | 0,0018 |
| 3 | PM | 0,002 | 0,008 | 0,00035 | 0,0001 |
| 4 | HC | 0,015 | 0,020 | 0,00086 | 0,0014 |
| 5 | Benzen | 0,001 | 0,001 | 0,00005 | 0,0001 |

Z uwagi na powyższe założenia i sumaryczną wielkość emisji nie przewiduje się negatywnego oddziaływania na środowisko przedmiotowej inwestycji – natężenie ruchu samochodowego oraz sposób jego organizacji nie spowoduje negatywnego oddziaływania na środowisko.

DANE WSADOWE I PEŁNE WYNIKI MODELOWANIA W SIATCE OBLICZENIOWEJ STANOWIĄ ZAŁĄCZNIK NA PŁYCIE CD. PONIŻEJ PODSUMOWANIE WYNIKÓW:

Parametry emitorów na terenie zakładu:

| Symbol | Nazwa emitora | Wysokość | Przekrój | Prędkość gazów | Temper. gazów | Xe | Ye | Nazwa zanieczyszczenia | Emisja maks. | Emisja roczna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | m/s | K | m | m |  | kg/h | Mg/rok |
| P-1 | Promiennik gazowy 100 kW | 12,0 | 0,15 | 3,5 | 473 | 26 | 75 | tlenki azotu jako NO2 | 0,0128 | 0,0561 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,0008 | 0,0035 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | pył ogółem | 0,00016 | 0,000701 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,00016 | 0,000701 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,0036 | 0,01577 |
| P-2 | Promiennik gazowy 100 kW | 12,0 | 0,15 | 3,5 | 473 | 41,3 | 75 | tlenki azotu jako NO2 | 0,0128 | 0,0561 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,0008 | 0,0035 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | pył ogółem | 0,00016 | 0,000701 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,00016 | 0,000701 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,0036 | 0,01577 |
| P-3 | Promiennik gazowy 100 kW | 12,0 | 0,15 | 3,5 | 473 | 56,6 | 75 | tlenki azotu jako NO2 | 0,0128 | 0,0561 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,0008 | 0,0035 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | pył ogółem | 0,00016 | 0,000701 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,00016 | 0,000701 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,0036 | 0,01577 |
| P-4 | Promiennik gazowy 100 kW | 12,0 | 0,15 | 3,5 | 473 | 71,8 | 75 | tlenki azotu jako NO2 | 0,0128 | 0,0561 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,0008 | 0,0035 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | pył ogółem | 0,00016 | 0,000701 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,00016 | 0,000701 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,0036 | 0,01577 |
| P-5 | Promiennik gazowy 100 kW | 12,0 | 0,15 | 3,5 | 473 | 87,1 | 75 | tlenki azotu jako NO2 | 0,0128 | 0,0561 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,0008 | 0,0035 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | pył ogółem | 0,00016 | 0,000701 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,00016 | 0,000701 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,0036 | 0,01577 |
| P-6 | Promiennik gazowy 100 kW | 12,0 | 0,15 | 3,5 | 473 | 102,4 | 75 | tlenki azotu jako NO2 | 0,0128 | 0,0561 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,0008 | 0,0035 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | pył ogółem | 0,00016 | 0,000701 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,00016 | 0,000701 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,0036 | 0,01577 |
| P-7 | Promiennik gazowy 100 kW | 12,0 | 0,15 | 3,5 | 473 | 117,7 | 75 | tlenki azotu jako NO2 | 0,0128 | 0,0561 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,0008 | 0,0035 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | pył ogółem | 0,00016 | 0,000701 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,00016 | 0,000701 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,0036 | 0,01577 |
| P-8 | Promiennik gazowy 100 kW | 12,0 | 0,15 | 3,5 | 473 | 132,9 | 75 | tlenki azotu jako NO2 | 0,0128 | 0,0561 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,0008 | 0,0035 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | pył ogółem | 0,00016 | 0,000701 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,00016 | 0,000701 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,0036 | 0,01577 |
| P-9 | Promiennik gazowy 100 kW | 12,0 | 0,15 | 3,5 | 473 | 148,2 | 75 | tlenki azotu jako NO2 | 0,0128 | 0,0561 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,0008 | 0,0035 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | pył ogółem | 0,00016 | 0,000701 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,00016 | 0,000701 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,0036 | 0,01577 |
| P-10 | Promiennik gazowy 100 kW | 12,0 | 0,15 | 3,5 | 473 | 163,5 | 75 | tlenki azotu jako NO2 | 0,0128 | 0,0561 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,0008 | 0,0035 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | pył ogółem | 0,00016 | 0,000701 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,00016 | 0,000701 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,0036 | 0,01577 |
| P-11 | Promiennik gazowy 100 kW | 12,0 | 0,15 | 3,5 | 473 | 178,8 | 75 | tlenki azotu jako NO2 | 0,0128 | 0,0561 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,0008 | 0,0035 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | pył ogółem | 0,00016 | 0,000701 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,00016 | 0,000701 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,0036 | 0,01577 |
| P-12 | Promiennik gazowy 100 kW | 12,0 | 0,15 | 3,5 | 473 | 194 | 75 | tlenki azotu jako NO2 | 0,0128 | 0,0561 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,0008 | 0,0035 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | pył ogółem | 0,00016 | 0,000701 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,00016 | 0,000701 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,0036 | 0,01577 |
| P-13 | Promiennik gazowy 100 kW | 12,0 | 0,15 | 3,5 | 473 | 209,3 | 75 | tlenki azotu jako NO2 | 0,0128 | 0,0561 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,0008 | 0,0035 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | pył ogółem | 0,00016 | 0,000701 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,00016 | 0,000701 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,0036 | 0,01577 |
| P-14 | Promiennik gazowy 100 kW | 12,0 | 0,15 | 3,5 | 473 | 224,6 | 75 | tlenki azotu jako NO2 | 0,0128 | 0,0561 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,0008 | 0,0035 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | pył ogółem | 0,00016 | 0,000701 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,00016 | 0,000701 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,0036 | 0,01577 |
| P-15 | Promiennik gazowy 100 kW | 12,0 | 0,15 | 3,5 | 473 | 239,9 | 75 | tlenki azotu jako NO2 | 0,0128 | 0,0561 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,0008 | 0,0035 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | pył ogółem | 0,00016 | 0,000701 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,00016 | 0,000701 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,0036 | 0,01577 |
| P-16 | Promiennik gazowy 100 kW | 12,0 | 0,15 | 3,5 | 473 | 255,1 | 75 | tlenki azotu jako NO2 | 0,0128 | 0,0561 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,0008 | 0,0035 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | pył ogółem | 0,00016 | 0,000701 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,00016 | 0,000701 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,0036 | 0,01577 |
| P-17 | Promiennik gazowy 100 kW | 12,0 | 0,15 | 3,5 | 473 | 270,4 | 75 | tlenki azotu jako NO2 | 0,0128 | 0,0561 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,0008 | 0,0035 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | pył ogółem | 0,00016 | 0,000701 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,00016 | 0,000701 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,0036 | 0,01577 |
| P-18 | Promiennik gazowy 100 kW | 12,0 | 0,15 | 3,5 | 473 | 285,7 | 75 | tlenki azotu jako NO2 | 0,0128 | 0,0561 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,0008 | 0,0035 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | pył ogółem | 0,00016 | 0,000701 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,00016 | 0,000701 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,0036 | 0,01577 |
| P-19 | Promiennik gazowy 100 kW | 12,0 | 0,15 | 3,5 | 473 | 301 | 75 | tlenki azotu jako NO2 | 0,0128 | 0,0561 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,0008 | 0,0035 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | pył ogółem | 0,00016 | 0,000701 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,00016 | 0,000701 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,0036 | 0,01577 |
| P-20 | Promiennik gazowy 100 kW | 12,0 | 0,15 | 3,5 | 473 | 316,2 | 75 | tlenki azotu jako NO2 | 0,0128 | 0,0561 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,0008 | 0,0035 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | pył ogółem | 0,00016 | 0,000701 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,00016 | 0,000701 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,0036 | 0,01577 |
| P-21 | Promiennik gazowy 100 kW | 12,0 | 0,15 | 3,5 | 473 | 331,5 | 75 | tlenki azotu jako NO2 | 0,0128 | 0,0561 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,0008 | 0,0035 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | pył ogółem | 0,00016 | 0,000701 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,00016 | 0,000701 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,0036 | 0,01577 |
| P-22 | Promiennik gazowy 100 kW | 12,0 | 0,15 | 3,5 | 473 | 346,8 | 75 | tlenki azotu jako NO2 | 0,0128 | 0,0561 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,0008 | 0,0035 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | pył ogółem | 0,00016 | 0,000701 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,00016 | 0,000701 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,0036 | 0,01577 |
| P-23 | Promiennik gazowy 100 kW | 12,0 | 0,15 | 3,5 | 473 | 362,1 | 75 | tlenki azotu jako NO2 | 0,0128 | 0,0561 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,0008 | 0,0035 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | pył ogółem | 0,00016 | 0,000701 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,00016 | 0,000701 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,0036 | 0,01577 |
| P-24 | Promiennik gazowy 100 kW | 12,0 | 0,15 | 3,5 | 473 | 377,3 | 75 | tlenki azotu jako NO2 | 0,0128 | 0,0561 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,0008 | 0,0035 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | pył ogółem | 0,00016 | 0,000701 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,00016 | 0,000701 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,0036 | 0,01577 |
| P-25 | Promiennik gazowy 100 kW | 12,0 | 0,15 | 3,5 | 473 | 392,6 | 75 | tlenki azotu jako NO2 | 0,0128 | 0,0561 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,0008 | 0,0035 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | pył ogółem | 0,00016 | 0,000701 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,00016 | 0,000701 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,0036 | 0,01577 |
| P-26 | Promiennik gazowy 100 kW | 12,0 | 0,15 | 3,5 | 473 | 407,9 | 75 | tlenki azotu jako NO2 | 0,0128 | 0,0561 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,0008 | 0,0035 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | pył ogółem | 0,00016 | 0,000701 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,00016 | 0,000701 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,0036 | 0,01577 |
| P-27 | Promiennik gazowy 100 kW | 12,0 | 0,15 | 3,5 | 473 | 423,2 | 75 | tlenki azotu jako NO2 | 0,0128 | 0,0561 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,0008 | 0,0035 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | pył ogółem | 0,00016 | 0,000701 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,00016 | 0,000701 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,0036 | 0,01577 |
| P-28 | Promiennik gazowy 100 kW | 12,0 | 0,15 | 3,5 | 473 | 438,4 | 75 | tlenki azotu jako NO2 | 0,0128 | 0,0561 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,0008 | 0,0035 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | pył ogółem | 0,00016 | 0,000701 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,00016 | 0,000701 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,0036 | 0,01577 |
| P-29 | Promiennik gazowy 100 kW | 12,0 | 0,15 | 3,5 | 473 | 453,7 | 75 | tlenki azotu jako NO2 | 0,0128 | 0,0561 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,0008 | 0,0035 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | pył ogółem | 0,00016 | 0,000701 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,00016 | 0,000701 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,0036 | 0,01577 |
| P-30 | Promiennik gazowy 100 kW | 12,0 | 0,15 | 3,5 | 473 | 469 | 75 | tlenki azotu jako NO2 | 0,0128 | 0,0561 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,0008 | 0,0035 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | pył ogółem | 0,00016 | 0,000701 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,00016 | 0,000701 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,0036 | 0,01577 |
| P-31 | Promiennik gazowy 100 kW | 12,0 | 0,15 | 3,5 | 473 | 34 | 224 | tlenki azotu jako NO2 | 0,0128 | 0,0561 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,0008 | 0,0035 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | pył ogółem | 0,00016 | 0,000701 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,00016 | 0,000701 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,0036 | 0,01577 |
| P-32 | Promiennik gazowy 100 kW | 12,0 | 0,15 | 3,5 | 473 | 50,6 | 224 | tlenki azotu jako NO2 | 0,0128 | 0,0561 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,0008 | 0,0035 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | pył ogółem | 0,00016 | 0,000701 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,00016 | 0,000701 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,0036 | 0,01577 |
| P-33 | Promiennik gazowy 100 kW | 12,0 | 0,15 | 3,5 | 473 | 67,3 | 224 | tlenki azotu jako NO2 | 0,0128 | 0,0561 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,0008 | 0,0035 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | pył ogółem | 0,00016 | 0,000701 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,00016 | 0,000701 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,0036 | 0,01577 |
| P-34 | Promiennik gazowy 100 kW | 12,0 | 0,15 | 3,5 | 473 | 83,9 | 224 | tlenki azotu jako NO2 | 0,0128 | 0,0561 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,0008 | 0,0035 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | pył ogółem | 0,00016 | 0,000701 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,00016 | 0,000701 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,0036 | 0,01577 |
| P-35 | Promiennik gazowy 100 kW | 12,0 | 0,15 | 3,5 | 473 | 100,5 | 224 | tlenki azotu jako NO2 | 0,0128 | 0,0561 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,0008 | 0,0035 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | pył ogółem | 0,00016 | 0,000701 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,00016 | 0,000701 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,0036 | 0,01577 |
| P-36 | Promiennik gazowy 100 kW | 12,0 | 0,15 | 3,5 | 473 | 117,2 | 224 | tlenki azotu jako NO2 | 0,0128 | 0,0561 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,0008 | 0,0035 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | pył ogółem | 0,00016 | 0,000701 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,00016 | 0,000701 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,0036 | 0,01577 |
| P-37 | Promiennik gazowy 100 kW | 12,0 | 0,15 | 3,5 | 473 | 133,8 | 224 | tlenki azotu jako NO2 | 0,0128 | 0,0561 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,0008 | 0,0035 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | pył ogółem | 0,00016 | 0,000701 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,00016 | 0,000701 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,0036 | 0,01577 |
| P-38 | Promiennik gazowy 100 kW | 12,0 | 0,15 | 3,5 | 473 | 150,5 | 224 | tlenki azotu jako NO2 | 0,0128 | 0,0561 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,0008 | 0,0035 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | pył ogółem | 0,00016 | 0,000701 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,00016 | 0,000701 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,0036 | 0,01577 |
| P-39 | Promiennik gazowy 100 kW | 12,0 | 0,15 | 3,5 | 473 | 167,1 | 224 | tlenki azotu jako NO2 | 0,0128 | 0,0561 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,0008 | 0,0035 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | pył ogółem | 0,00016 | 0,000701 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,00016 | 0,000701 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,0036 | 0,01577 |
| P-40 | Promiennik gazowy 100 kW | 12,0 | 0,15 | 3,5 | 473 | 183,7 | 224 | tlenki azotu jako NO2 | 0,0128 | 0,0561 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,0008 | 0,0035 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | pył ogółem | 0,00016 | 0,000701 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,00016 | 0,000701 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,0036 | 0,01577 |
| P-41 | Promiennik gazowy 100 kW | 12,0 | 0,15 | 3,5 | 473 | 200,4 | 224 | tlenki azotu jako NO2 | 0,0128 | 0,0561 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,0008 | 0,0035 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | pył ogółem | 0,00016 | 0,000701 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,00016 | 0,000701 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,0036 | 0,01577 |
| P-42 | Promiennik gazowy 100 kW | 12,0 | 0,15 | 3,5 | 473 | 217 | 224 | tlenki azotu jako NO2 | 0,0128 | 0,0561 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,0008 | 0,0035 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | pył ogółem | 0,00016 | 0,000701 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,00016 | 0,000701 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,0036 | 0,01577 |
| P-43 | Promiennik gazowy 100 kW | 12,0 | 0,15 | 3,5 | 473 | 233,6 | 224 | tlenki azotu jako NO2 | 0,0128 | 0,0561 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,0008 | 0,0035 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | pył ogółem | 0,00016 | 0,000701 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,00016 | 0,000701 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,0036 | 0,01577 |
| P-44 | Promiennik gazowy 100 kW | 12,0 | 0,15 | 3,5 | 473 | 250,3 | 224 | tlenki azotu jako NO2 | 0,0128 | 0,0561 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,0008 | 0,0035 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | pył ogółem | 0,00016 | 0,000701 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,00016 | 0,000701 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,0036 | 0,01577 |
| P-45 | Promiennik gazowy 100 kW | 12,0 | 0,15 | 3,5 | 473 | 266,9 | 224 | tlenki azotu jako NO2 | 0,0128 | 0,0561 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,0008 | 0,0035 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | pył ogółem | 0,00016 | 0,000701 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,00016 | 0,000701 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,0036 | 0,01577 |
| P-46 | Promiennik gazowy 100 kW | 12,0 | 0,15 | 3,5 | 473 | 283,5 | 224 | tlenki azotu jako NO2 | 0,0128 | 0,0561 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,0008 | 0,0035 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | pył ogółem | 0,00016 | 0,000701 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,00016 | 0,000701 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,0036 | 0,01577 |
| P-47 | Promiennik gazowy 100 kW | 12,0 | 0,15 | 3,5 | 473 | 300,2 | 224 | tlenki azotu jako NO2 | 0,0128 | 0,0561 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,0008 | 0,0035 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | pył ogółem | 0,00016 | 0,000701 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,00016 | 0,000701 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,0036 | 0,01577 |
| P-48 | Promiennik gazowy 100 kW | 12,0 | 0,15 | 3,5 | 473 | 316,8 | 224 | tlenki azotu jako NO2 | 0,0128 | 0,0561 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,0008 | 0,0035 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | pył ogółem | 0,00016 | 0,000701 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,00016 | 0,000701 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,0036 | 0,01577 |
| P-49 | Promiennik gazowy 100 kW | 12,0 | 0,15 | 3,5 | 473 | 333,5 | 224 | tlenki azotu jako NO2 | 0,0128 | 0,0561 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,0008 | 0,0035 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | pył ogółem | 0,00016 | 0,000701 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,00016 | 0,000701 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,0036 | 0,01577 |
| P-50 | Promiennik gazowy 100 kW | 12,0 | 0,15 | 3,5 | 473 | 350,1 | 224 | tlenki azotu jako NO2 | 0,0128 | 0,0561 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,0008 | 0,0035 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | pył ogółem | 0,00016 | 0,000701 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,00016 | 0,000701 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,0036 | 0,01577 |
| P-51 | Promiennik gazowy 100 kW | 12,0 | 0,15 | 3,5 | 473 | 366,7 | 224 | tlenki azotu jako NO2 | 0,0128 | 0,0561 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,0008 | 0,0035 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | pył ogółem | 0,00016 | 0,000701 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,00016 | 0,000701 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,0036 | 0,01577 |
| P-52 | Promiennik gazowy 100 kW | 12,0 | 0,15 | 3,5 | 473 | 383,4 | 224 | tlenki azotu jako NO2 | 0,0128 | 0,0561 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,0008 | 0,0035 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | pył ogółem | 0,00016 | 0,000701 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,00016 | 0,000701 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,0036 | 0,01577 |
| P-53 | Promiennik gazowy 100 kW | 12,0 | 0,15 | 3,5 | 473 | 400 | 224 | tlenki azotu jako NO2 | 0,0128 | 0,0561 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,0008 | 0,0035 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | pył ogółem | 0,00016 | 0,000701 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,00016 | 0,000701 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,0036 | 0,01577 |
| P-54 | Promiennik gazowy 100 kW | 12,0 | 0,15 | 3,5 | 473 | 534 | 418 | tlenki azotu jako NO2 | 0,0128 | 0,0561 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,0008 | 0,0035 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | pył ogółem | 0,00016 | 0,000701 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,00016 | 0,000701 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,0036 | 0,01577 |
| P-55 | Promiennik gazowy 100 kW | 12,0 | 0,15 | 3,5 | 473 | 534 | 384,5 | tlenki azotu jako NO2 | 0,0128 | 0,0561 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,0008 | 0,0035 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | pył ogółem | 0,00016 | 0,000701 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,00016 | 0,000701 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,0036 | 0,01577 |
| P-56 | Promiennik gazowy 100 kW | 12,0 | 0,15 | 3,5 | 473 | 534 | 351 | tlenki azotu jako NO2 | 0,0128 | 0,0561 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,0008 | 0,0035 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | pył ogółem | 0,00016 | 0,000701 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,00016 | 0,000701 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,0036 | 0,01577 |
| P-57 | Promiennik gazowy 100 kW | 12,0 | 0,15 | 3,5 | 473 | 534 | 317,5 | tlenki azotu jako NO2 | 0,0128 | 0,0561 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,0008 | 0,0035 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | pył ogółem | 0,00016 | 0,000701 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,00016 | 0,000701 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,0036 | 0,01577 |
| P-58 | Promiennik gazowy 100 kW | 12,0 | 0,15 | 3,5 | 473 | 534 | 284 | tlenki azotu jako NO2 | 0,0128 | 0,0561 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,0008 | 0,0035 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | pył ogółem | 0,00016 | 0,000701 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,00016 | 0,000701 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,0036 | 0,01577 |
| P-59 | Promiennik gazowy 100 kW | 12,0 | 0,15 | 3,5 | 473 | 600 | 418 | tlenki azotu jako NO2 | 0,0128 | 0,0561 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,0008 | 0,0035 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | pył ogółem | 0,00016 | 0,000701 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,00016 | 0,000701 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,0036 | 0,01577 |
| P-60 | Promiennik gazowy 100 kW | 12,0 | 0,15 | 3,5 | 473 | 600 | 384,5 | tlenki azotu jako NO2 | 0,0128 | 0,0561 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,0008 | 0,0035 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | pył ogółem | 0,00016 | 0,000701 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,00016 | 0,000701 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,0036 | 0,01577 |
| P-61 | Promiennik gazowy 100 kW | 12,0 | 0,15 | 3,5 | 473 | 600 | 351 | tlenki azotu jako NO2 | 0,0128 | 0,0561 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,0008 | 0,0035 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | pył ogółem | 0,00016 | 0,000701 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,00016 | 0,000701 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,0036 | 0,01577 |
| P-62 | Promiennik gazowy 100 kW | 12,0 | 0,15 | 3,5 | 473 | 600 | 317,5 | tlenki azotu jako NO2 | 0,0128 | 0,0561 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,0008 | 0,0035 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | pył ogółem | 0,00016 | 0,000701 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,00016 | 0,000701 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,0036 | 0,01577 |
| P-63 | Promiennik gazowy 100 kW | 12,0 | 0,15 | 3,5 | 473 | 600 | 284 | tlenki azotu jako NO2 | 0,0128 | 0,0561 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,0008 | 0,0035 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | pył ogółem | 0,00016 | 0,000701 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,00016 | 0,000701 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,0036 | 0,01577 |
| E-1 | Kocioł gazowy 45 kW | 12,0 | 0,1 | 1,7 | 473 | 24 | 59 | tlenki azotu jako NO2 | 0,0064 | 0,0561 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,0004 | 0,0035 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | pył ogółem | 0,00008 | 0,000701 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,00008 | 0,000701 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,0018 | 0,01577 |
| E-2 | Kocioł gazowy 45 kW | 12,0 | 0,1 | 1,7 | 473 | 151 | 59 | tlenki azotu jako NO2 | 0,0064 | 0,0561 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,0004 | 0,0035 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | pył ogółem | 0,00008 | 0,000701 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,00008 | 0,000701 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,0018 | 0,01577 |
| E-3 | Kocioł gazowy 45 kW | 12,0 | 0,1 | 1,7 | 473 | 289 | 59 | tlenki azotu jako NO2 | 0,0064 | 0,0561 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,0004 | 0,0035 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | pył ogółem | 0,00008 | 0,000701 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,00008 | 0,000701 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,0018 | 0,01577 |
| E-4 | Kocioł gazowy 45 kW | 12,0 | 0,1 | 1,7 | 473 | 406 | 59 | tlenki azotu jako NO2 | 0,0064 | 0,0561 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,0004 | 0,0035 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | pył ogółem | 0,00008 | 0,000701 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,00008 | 0,000701 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,0018 | 0,01577 |
| E-5 | Kocioł gazowy 45 kW | 12,0 | 0,1 | 1,7 | 473 | 404 | 229 | tlenki azotu jako NO2 | 0,0064 | 0,0561 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,0004 | 0,0035 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | pył ogółem | 0,00008 | 0,000701 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,00008 | 0,000701 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,0018 | 0,01577 |
| E-6 | Kocioł gazowy 45 kW | 12,0 | 0,1 | 1,7 | 473 | 292 | 246 | tlenki azotu jako NO2 | 0,0064 | 0,0561 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,0004 | 0,0035 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | pył ogółem | 0,00008 | 0,000701 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,00008 | 0,000701 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,0018 | 0,01577 |
| E-7 | Kocioł gazowy 45 kW | 12,0 | 0,1 | 1,7 | 473 | 156 | 245 | tlenki azotu jako NO2 | 0,0064 | 0,0561 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,0004 | 0,0035 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | pył ogółem | 0,00008 | 0,000701 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,00008 | 0,000701 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,0018 | 0,01577 |
| E-8 | Kocioł gazowy 45 kW | 12,0 | 0,1 | 1,7 | 473 | 26 | 243 | tlenki azotu jako NO2 | 0,0064 | 0,0561 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,0004 | 0,0035 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | pył ogółem | 0,00008 | 0,000701 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,00008 | 0,000701 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,0018 | 0,01577 |
| E-9 | Kocioł gazowy 45 kW | 12,0 | 0,1 | 1,7 | 473 | 553 | 260 | tlenki azotu jako NO2 | 0,0064 | 0,0561 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,0004 | 0,0035 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | pył ogółem | 0,00008 | 0,000701 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,00008 | 0,000701 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,0018 | 0,01577 |
| E-10 | Kocioł gazowy 45 kW | 12,0 | 0,1 | 1,7 | 473 | 600 | 260 | tlenki azotu jako NO2 | 0,0064 | 0,0561 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,0004 | 0,0035 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | pył ogółem | 0,00008 | 0,000701 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,00008 | 0,000701 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | tlenek węgla | 0,0018 | 0,01577 |
| L-1 | Emitor liniowy | 0,2 L | 1199,5 | 0 | 473 | 165,5 | 292 | tlenek węgla | 0,102 | 0,894 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,02 | 0,1752 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | pył ogółem | 0,002 | 0,01752 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,002 | 0,01752 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory alifatyczne | 0,015 | 0,1314 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory aromatyczne | 0,015 | 0,1314 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | benzen | 0,001 | 0,00876 |
| L-2 | Emitor liniowy | 0,2 L | 1199,5 | 0 | 473 | 341 | 39 | tlenek węgla | 0,226 | 1,98 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,393 | 3,44 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | pył ogółem | 0,008 | 0,0701 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,008 | 0,0701 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory alifatyczne | 0,02 | 0,1752 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory aromatyczne | 0,02 | 0,1752 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | benzen | 0,001 | 0,00876 |
| L-3 | Emitor liniowy | 0,2 L | 308 | 0 | 473 | 607,7 | 305,7 | tlenek węgla | 0,00988 | 0,0865 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,01713 | 0,1501 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | pył ogółem | 0,00035 | 0,003066 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,00035 | 0,003066 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory alifatyczne | 0,00086 | 0,00753 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory aromatyczne | 0,00086 | 0,00753 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | benzen | 0,00005 | 0,000438 |
| L-4 | Emitor liniowy | 0,2 L | 240 | 0 | 473 | 619,4 | 188,4 | tlenek węgla | 0,0093 | 0,0815 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,0018 | 0,01577 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | pył ogółem | 0,0001 | 0,000876 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,0001 | 0,000876 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory alifatyczne | 0,0014 | 0,01226 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | węglowodory aromatyczne | 0,0014 | 0,01226 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | benzen | 0,0001 | 0,000876 |

Legenda: P -powierzchniowy, L -liniowy, Z -zadaszony B -wylot boczny

Zestawienie maksymalnej emisji godzinowej w poszczególnych okresach oraz emisji rocznej

| Symbol | Nazwa emitora | Substancja | Emisja maks. godz. kg/h | Emisja roczna Mg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 okres 4380 h | 2 okres 4380 h |  |
| P-1 | Promiennik gazowy 100 kW | tlenki azotu jako NO2 | 0,0128 | - | 0,0561 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0,0008 | - | 0,0035 |
|  |  | pył ogółem | 0,00016 | - | 0,000701 |
|  |  | - w tym pył do 10 µm | 0,00016 | - | 0,000701 |
|  |  | tlenek węgla | 0,0036 | - | 0,01577 |
| P-2 | Promiennik gazowy 100 kW | tlenki azotu jako NO2 | 0,0128 | - | 0,0561 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0,0008 | - | 0,0035 |
|  |  | pył ogółem | 0,00016 | - | 0,000701 |
|  |  | - w tym pył do 10 µm | 0,00016 | - | 0,000701 |
|  |  | tlenek węgla | 0,0036 | - | 0,01577 |
| P-3 | Promiennik gazowy 100 kW | tlenki azotu jako NO2 | 0,0128 | - | 0,0561 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0,0008 | - | 0,0035 |
|  |  | pył ogółem | 0,00016 | - | 0,000701 |
|  |  | - w tym pył do 10 µm | 0,00016 | - | 0,000701 |
|  |  | tlenek węgla | 0,0036 | - | 0,01577 |
| P-4 | Promiennik gazowy 100 kW | tlenki azotu jako NO2 | 0,0128 | - | 0,0561 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0,0008 | - | 0,0035 |
|  |  | pył ogółem | 0,00016 | - | 0,000701 |
|  |  | - w tym pył do 10 µm | 0,00016 | - | 0,000701 |
|  |  | tlenek węgla | 0,0036 | - | 0,01577 |
| P-5 | Promiennik gazowy 100 kW | tlenki azotu jako NO2 | 0,0128 | - | 0,0561 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0,0008 | - | 0,0035 |
|  |  | pył ogółem | 0,00016 | - | 0,000701 |
|  |  | - w tym pył do 10 µm | 0,00016 | - | 0,000701 |
|  |  | tlenek węgla | 0,0036 | - | 0,01577 |
| P-6 | Promiennik gazowy 100 kW | tlenki azotu jako NO2 | 0,0128 | - | 0,0561 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0,0008 | - | 0,0035 |
|  |  | pył ogółem | 0,00016 | - | 0,000701 |
|  |  | - w tym pył do 10 µm | 0,00016 | - | 0,000701 |
|  |  | tlenek węgla | 0,0036 | - | 0,01577 |
| P-7 | Promiennik gazowy 100 kW | tlenki azotu jako NO2 | 0,0128 | - | 0,0561 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0,0008 | - | 0,0035 |
|  |  | pył ogółem | 0,00016 | - | 0,000701 |
|  |  | - w tym pył do 10 µm | 0,00016 | - | 0,000701 |
|  |  | tlenek węgla | 0,0036 | - | 0,01577 |
| P-8 | Promiennik gazowy 100 kW | tlenki azotu jako NO2 | 0,0128 | - | 0,0561 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0,0008 | - | 0,0035 |
|  |  | pył ogółem | 0,00016 | - | 0,000701 |
|  |  | - w tym pył do 10 µm | 0,00016 | - | 0,000701 |
|  |  | tlenek węgla | 0,0036 | - | 0,01577 |
| P-9 | Promiennik gazowy 100 kW | tlenki azotu jako NO2 | 0,0128 | - | 0,0561 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0,0008 | - | 0,0035 |
|  |  | pył ogółem | 0,00016 | - | 0,000701 |
|  |  | - w tym pył do 10 µm | 0,00016 | - | 0,000701 |
|  |  | tlenek węgla | 0,0036 | - | 0,01577 |
| P-10 | Promiennik gazowy 100 kW | tlenki azotu jako NO2 | 0,0128 | - | 0,0561 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0,0008 | - | 0,0035 |
|  |  | pył ogółem | 0,00016 | - | 0,000701 |
|  |  | - w tym pył do 10 µm | 0,00016 | - | 0,000701 |
|  |  | tlenek węgla | 0,0036 | - | 0,01577 |
| P-11 | Promiennik gazowy 100 kW | tlenki azotu jako NO2 | 0,0128 | - | 0,0561 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0,0008 | - | 0,0035 |
|  |  | pył ogółem | 0,00016 | - | 0,000701 |
|  |  | - w tym pył do 10 µm | 0,00016 | - | 0,000701 |
|  |  | tlenek węgla | 0,0036 | - | 0,01577 |
| P-12 | Promiennik gazowy 100 kW | tlenki azotu jako NO2 | 0,0128 | - | 0,0561 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0,0008 | - | 0,0035 |
|  |  | pył ogółem | 0,00016 | - | 0,000701 |
|  |  | - w tym pył do 10 µm | 0,00016 | - | 0,000701 |
|  |  | tlenek węgla | 0,0036 | - | 0,01577 |
| P-13 | Promiennik gazowy 100 kW | tlenki azotu jako NO2 | 0,0128 | - | 0,0561 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0,0008 | - | 0,0035 |
|  |  | pył ogółem | 0,00016 | - | 0,000701 |
|  |  | - w tym pył do 10 µm | 0,00016 | - | 0,000701 |
|  |  | tlenek węgla | 0,0036 | - | 0,01577 |
| P-14 | Promiennik gazowy 100 kW | tlenki azotu jako NO2 | 0,0128 | - | 0,0561 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0,0008 | - | 0,0035 |
|  |  | pył ogółem | 0,00016 | - | 0,000701 |
|  |  | - w tym pył do 10 µm | 0,00016 | - | 0,000701 |
|  |  | tlenek węgla | 0,0036 | - | 0,01577 |
| P-15 | Promiennik gazowy 100 kW | tlenki azotu jako NO2 | 0,0128 | - | 0,0561 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0,0008 | - | 0,0035 |
|  |  | pył ogółem | 0,00016 | - | 0,000701 |
|  |  | - w tym pył do 10 µm | 0,00016 | - | 0,000701 |
|  |  | tlenek węgla | 0,0036 | - | 0,01577 |
| P-16 | Promiennik gazowy 100 kW | tlenki azotu jako NO2 | 0,0128 | - | 0,0561 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0,0008 | - | 0,0035 |
|  |  | pył ogółem | 0,00016 | - | 0,000701 |
|  |  | - w tym pył do 10 µm | 0,00016 | - | 0,000701 |
|  |  | tlenek węgla | 0,0036 | - | 0,01577 |
| P-17 | Promiennik gazowy 100 kW | tlenki azotu jako NO2 | 0,0128 | - | 0,0561 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0,0008 | - | 0,0035 |
|  |  | pył ogółem | 0,00016 | - | 0,000701 |
|  |  | - w tym pył do 10 µm | 0,00016 | - | 0,000701 |
|  |  | tlenek węgla | 0,0036 | - | 0,01577 |
| P-18 | Promiennik gazowy 100 kW | tlenki azotu jako NO2 | 0,0128 | - | 0,0561 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0,0008 | - | 0,0035 |
|  |  | pył ogółem | 0,00016 | - | 0,000701 |
|  |  | - w tym pył do 10 µm | 0,00016 | - | 0,000701 |
|  |  | tlenek węgla | 0,0036 | - | 0,01577 |
| P-19 | Promiennik gazowy 100 kW | tlenki azotu jako NO2 | 0,0128 | - | 0,0561 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0,0008 | - | 0,0035 |
|  |  | pył ogółem | 0,00016 | - | 0,000701 |
|  |  | - w tym pył do 10 µm | 0,00016 | - | 0,000701 |
|  |  | tlenek węgla | 0,0036 | - | 0,01577 |
| P-20 | Promiennik gazowy 100 kW | tlenki azotu jako NO2 | 0,0128 | - | 0,0561 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0,0008 | - | 0,0035 |
|  |  | pył ogółem | 0,00016 | - | 0,000701 |
|  |  | - w tym pył do 10 µm | 0,00016 | - | 0,000701 |
|  |  | tlenek węgla | 0,0036 | - | 0,01577 |
| P-21 | Promiennik gazowy 100 kW | tlenki azotu jako NO2 | 0,0128 | - | 0,0561 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0,0008 | - | 0,0035 |
|  |  | pył ogółem | 0,00016 | - | 0,000701 |
|  |  | - w tym pył do 10 µm | 0,00016 | - | 0,000701 |
|  |  | tlenek węgla | 0,0036 | - | 0,01577 |
| P-22 | Promiennik gazowy 100 kW | tlenki azotu jako NO2 | 0,0128 | - | 0,0561 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0,0008 | - | 0,0035 |
|  |  | pył ogółem | 0,00016 | - | 0,000701 |
|  |  | - w tym pył do 10 µm | 0,00016 | - | 0,000701 |
|  |  | tlenek węgla | 0,0036 | - | 0,01577 |
| P-23 | Promiennik gazowy 100 kW | tlenki azotu jako NO2 | 0,0128 | - | 0,0561 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0,0008 | - | 0,0035 |
|  |  | pył ogółem | 0,00016 | - | 0,000701 |
|  |  | - w tym pył do 10 µm | 0,00016 | - | 0,000701 |
|  |  | tlenek węgla | 0,0036 | - | 0,01577 |
| P-24 | Promiennik gazowy 100 kW | tlenki azotu jako NO2 | 0,0128 | - | 0,0561 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0,0008 | - | 0,0035 |
|  |  | pył ogółem | 0,00016 | - | 0,000701 |
|  |  | - w tym pył do 10 µm | 0,00016 | - | 0,000701 |
|  |  | tlenek węgla | 0,0036 | - | 0,01577 |
| P-25 | Promiennik gazowy 100 kW | tlenki azotu jako NO2 | 0,0128 | - | 0,0561 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0,0008 | - | 0,0035 |
|  |  | pył ogółem | 0,00016 | - | 0,000701 |
|  |  | - w tym pył do 10 µm | 0,00016 | - | 0,000701 |
|  |  | tlenek węgla | 0,0036 | - | 0,01577 |
| P-26 | Promiennik gazowy 100 kW | tlenki azotu jako NO2 | 0,0128 | - | 0,0561 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0,0008 | - | 0,0035 |
|  |  | pył ogółem | 0,00016 | - | 0,000701 |
|  |  | - w tym pył do 10 µm | 0,00016 | - | 0,000701 |
|  |  | tlenek węgla | 0,0036 | - | 0,01577 |
| P-27 | Promiennik gazowy 100 kW | tlenki azotu jako NO2 | 0,0128 | - | 0,0561 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0,0008 | - | 0,0035 |
|  |  | pył ogółem | 0,00016 | - | 0,000701 |
|  |  | - w tym pył do 10 µm | 0,00016 | - | 0,000701 |
|  |  | tlenek węgla | 0,0036 | - | 0,01577 |
| P-28 | Promiennik gazowy 100 kW | tlenki azotu jako NO2 | 0,0128 | - | 0,0561 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0,0008 | - | 0,0035 |
|  |  | pył ogółem | 0,00016 | - | 0,000701 |
|  |  | - w tym pył do 10 µm | 0,00016 | - | 0,000701 |
|  |  | tlenek węgla | 0,0036 | - | 0,01577 |
| P-29 | Promiennik gazowy 100 kW | tlenki azotu jako NO2 | 0,0128 | - | 0,0561 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0,0008 | - | 0,0035 |
|  |  | pył ogółem | 0,00016 | - | 0,000701 |
|  |  | - w tym pył do 10 µm | 0,00016 | - | 0,000701 |
|  |  | tlenek węgla | 0,0036 | - | 0,01577 |
| P-30 | Promiennik gazowy 100 kW | tlenki azotu jako NO2 | 0,0128 | - | 0,0561 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0,0008 | - | 0,0035 |
|  |  | pył ogółem | 0,00016 | - | 0,000701 |
|  |  | - w tym pył do 10 µm | 0,00016 | - | 0,000701 |
|  |  | tlenek węgla | 0,0036 | - | 0,01577 |
| P-31 | Promiennik gazowy 100 kW | tlenki azotu jako NO2 | 0,0128 | - | 0,0561 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0,0008 | - | 0,0035 |
|  |  | pył ogółem | 0,00016 | - | 0,000701 |
|  |  | - w tym pył do 10 µm | 0,00016 | - | 0,000701 |
|  |  | tlenek węgla | 0,0036 | - | 0,01577 |
| P-32 | Promiennik gazowy 100 kW | tlenki azotu jako NO2 | 0,0128 | - | 0,0561 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0,0008 | - | 0,0035 |
|  |  | pył ogółem | 0,00016 | - | 0,000701 |
|  |  | - w tym pył do 10 µm | 0,00016 | - | 0,000701 |
|  |  | tlenek węgla | 0,0036 | - | 0,01577 |
| P-33 | Promiennik gazowy 100 kW | tlenki azotu jako NO2 | 0,0128 | - | 0,0561 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0,0008 | - | 0,0035 |
|  |  | pył ogółem | 0,00016 | - | 0,000701 |
|  |  | - w tym pył do 10 µm | 0,00016 | - | 0,000701 |
|  |  | tlenek węgla | 0,0036 | - | 0,01577 |
| P-34 | Promiennik gazowy 100 kW | tlenki azotu jako NO2 | 0,0128 | - | 0,0561 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0,0008 | - | 0,0035 |
|  |  | pył ogółem | 0,00016 | - | 0,000701 |
|  |  | - w tym pył do 10 µm | 0,00016 | - | 0,000701 |
|  |  | tlenek węgla | 0,0036 | - | 0,01577 |
| P-35 | Promiennik gazowy 100 kW | tlenki azotu jako NO2 | 0,0128 | - | 0,0561 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0,0008 | - | 0,0035 |
|  |  | pył ogółem | 0,00016 | - | 0,000701 |
|  |  | - w tym pył do 10 µm | 0,00016 | - | 0,000701 |
|  |  | tlenek węgla | 0,0036 | - | 0,01577 |
| P-36 | Promiennik gazowy 100 kW | tlenki azotu jako NO2 | 0,0128 | - | 0,0561 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0,0008 | - | 0,0035 |
|  |  | pył ogółem | 0,00016 | - | 0,000701 |
|  |  | - w tym pył do 10 µm | 0,00016 | - | 0,000701 |
|  |  | tlenek węgla | 0,0036 | - | 0,01577 |
| P-37 | Promiennik gazowy 100 kW | tlenki azotu jako NO2 | 0,0128 | - | 0,0561 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0,0008 | - | 0,0035 |
|  |  | pył ogółem | 0,00016 | - | 0,000701 |
|  |  | - w tym pył do 10 µm | 0,00016 | - | 0,000701 |
|  |  | tlenek węgla | 0,0036 | - | 0,01577 |
| P-38 | Promiennik gazowy 100 kW | tlenki azotu jako NO2 | 0,0128 | - | 0,0561 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0,0008 | - | 0,0035 |
|  |  | pył ogółem | 0,00016 | - | 0,000701 |
|  |  | - w tym pył do 10 µm | 0,00016 | - | 0,000701 |
|  |  | tlenek węgla | 0,0036 | - | 0,01577 |
| P-39 | Promiennik gazowy 100 kW | tlenki azotu jako NO2 | 0,0128 | - | 0,0561 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0,0008 | - | 0,0035 |
|  |  | pył ogółem | 0,00016 | - | 0,000701 |
|  |  | - w tym pył do 10 µm | 0,00016 | - | 0,000701 |
|  |  | tlenek węgla | 0,0036 | - | 0,01577 |
| P-40 | Promiennik gazowy 100 kW | tlenki azotu jako NO2 | 0,0128 | - | 0,0561 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0,0008 | - | 0,0035 |
|  |  | pył ogółem | 0,00016 | - | 0,000701 |
|  |  | - w tym pył do 10 µm | 0,00016 | - | 0,000701 |
|  |  | tlenek węgla | 0,0036 | - | 0,01577 |
| P-41 | Promiennik gazowy 100 kW | tlenki azotu jako NO2 | 0,0128 | - | 0,0561 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0,0008 | - | 0,0035 |
|  |  | pył ogółem | 0,00016 | - | 0,000701 |
|  |  | - w tym pył do 10 µm | 0,00016 | - | 0,000701 |
|  |  | tlenek węgla | 0,0036 | - | 0,01577 |
| P-42 | Promiennik gazowy 100 kW | tlenki azotu jako NO2 | 0,0128 | - | 0,0561 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0,0008 | - | 0,0035 |
|  |  | pył ogółem | 0,00016 | - | 0,000701 |
|  |  | - w tym pył do 10 µm | 0,00016 | - | 0,000701 |
|  |  | tlenek węgla | 0,0036 | - | 0,01577 |
| P-43 | Promiennik gazowy 100 kW | tlenki azotu jako NO2 | 0,0128 | - | 0,0561 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0,0008 | - | 0,0035 |
|  |  | pył ogółem | 0,00016 | - | 0,000701 |
|  |  | - w tym pył do 10 µm | 0,00016 | - | 0,000701 |
|  |  | tlenek węgla | 0,0036 | - | 0,01577 |
| P-44 | Promiennik gazowy 100 kW | tlenki azotu jako NO2 | 0,0128 | - | 0,0561 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0,0008 | - | 0,0035 |
|  |  | pył ogółem | 0,00016 | - | 0,000701 |
|  |  | - w tym pył do 10 µm | 0,00016 | - | 0,000701 |
|  |  | tlenek węgla | 0,0036 | - | 0,01577 |
| P-45 | Promiennik gazowy 100 kW | tlenki azotu jako NO2 | 0,0128 | - | 0,0561 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0,0008 | - | 0,0035 |
|  |  | pył ogółem | 0,00016 | - | 0,000701 |
|  |  | - w tym pył do 10 µm | 0,00016 | - | 0,000701 |
|  |  | tlenek węgla | 0,0036 | - | 0,01577 |
| P-46 | Promiennik gazowy 100 kW | tlenki azotu jako NO2 | 0,0128 | - | 0,0561 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0,0008 | - | 0,0035 |
|  |  | pył ogółem | 0,00016 | - | 0,000701 |
|  |  | - w tym pył do 10 µm | 0,00016 | - | 0,000701 |
|  |  | tlenek węgla | 0,0036 | - | 0,01577 |
| P-47 | Promiennik gazowy 100 kW | tlenki azotu jako NO2 | 0,0128 | - | 0,0561 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0,0008 | - | 0,0035 |
|  |  | pył ogółem | 0,00016 | - | 0,000701 |
|  |  | - w tym pył do 10 µm | 0,00016 | - | 0,000701 |
|  |  | tlenek węgla | 0,0036 | - | 0,01577 |
| P-48 | Promiennik gazowy 100 kW | tlenki azotu jako NO2 | 0,0128 | - | 0,0561 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0,0008 | - | 0,0035 |
|  |  | pył ogółem | 0,00016 | - | 0,000701 |
|  |  | - w tym pył do 10 µm | 0,00016 | - | 0,000701 |
|  |  | tlenek węgla | 0,0036 | - | 0,01577 |
| P-49 | Promiennik gazowy 100 kW | tlenki azotu jako NO2 | 0,0128 | - | 0,0561 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0,0008 | - | 0,0035 |
|  |  | pył ogółem | 0,00016 | - | 0,000701 |
|  |  | - w tym pył do 10 µm | 0,00016 | - | 0,000701 |
|  |  | tlenek węgla | 0,0036 | - | 0,01577 |
| P-50 | Promiennik gazowy 100 kW | tlenki azotu jako NO2 | 0,0128 | - | 0,0561 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0,0008 | - | 0,0035 |
|  |  | pył ogółem | 0,00016 | - | 0,000701 |
|  |  | - w tym pył do 10 µm | 0,00016 | - | 0,000701 |
|  |  | tlenek węgla | 0,0036 | - | 0,01577 |
| P-51 | Promiennik gazowy 100 kW | tlenki azotu jako NO2 | 0,0128 | - | 0,0561 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0,0008 | - | 0,0035 |
|  |  | pył ogółem | 0,00016 | - | 0,000701 |
|  |  | - w tym pył do 10 µm | 0,00016 | - | 0,000701 |
|  |  | tlenek węgla | 0,0036 | - | 0,01577 |
| P-52 | Promiennik gazowy 100 kW | tlenki azotu jako NO2 | 0,0128 | - | 0,0561 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0,0008 | - | 0,0035 |
|  |  | pył ogółem | 0,00016 | - | 0,000701 |
|  |  | - w tym pył do 10 µm | 0,00016 | - | 0,000701 |
|  |  | tlenek węgla | 0,0036 | - | 0,01577 |
| P-53 | Promiennik gazowy 100 kW | tlenki azotu jako NO2 | 0,0128 | - | 0,0561 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0,0008 | - | 0,0035 |
|  |  | pył ogółem | 0,00016 | - | 0,000701 |
|  |  | - w tym pył do 10 µm | 0,00016 | - | 0,000701 |
|  |  | tlenek węgla | 0,0036 | - | 0,01577 |
| P-54 | Promiennik gazowy 100 kW | tlenki azotu jako NO2 | 0,0128 | - | 0,0561 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0,0008 | - | 0,0035 |
|  |  | pył ogółem | 0,00016 | - | 0,000701 |
|  |  | - w tym pył do 10 µm | 0,00016 | - | 0,000701 |
|  |  | tlenek węgla | 0,0036 | - | 0,01577 |
| P-55 | Promiennik gazowy 100 kW | tlenki azotu jako NO2 | 0,0128 | - | 0,0561 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0,0008 | - | 0,0035 |
|  |  | pył ogółem | 0,00016 | - | 0,000701 |
|  |  | - w tym pył do 10 µm | 0,00016 | - | 0,000701 |
|  |  | tlenek węgla | 0,0036 | - | 0,01577 |
| P-56 | Promiennik gazowy 100 kW | tlenki azotu jako NO2 | 0,0128 | - | 0,0561 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0,0008 | - | 0,0035 |
|  |  | pył ogółem | 0,00016 | - | 0,000701 |
|  |  | - w tym pył do 10 µm | 0,00016 | - | 0,000701 |
|  |  | tlenek węgla | 0,0036 | - | 0,01577 |
| P-57 | Promiennik gazowy 100 kW | tlenki azotu jako NO2 | 0,0128 | - | 0,0561 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0,0008 | - | 0,0035 |
|  |  | pył ogółem | 0,00016 | - | 0,000701 |
|  |  | - w tym pył do 10 µm | 0,00016 | - | 0,000701 |
|  |  | tlenek węgla | 0,0036 | - | 0,01577 |
| P-58 | Promiennik gazowy 100 kW | tlenki azotu jako NO2 | 0,0128 | - | 0,0561 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0,0008 | - | 0,0035 |
|  |  | pył ogółem | 0,00016 | - | 0,000701 |
|  |  | - w tym pył do 10 µm | 0,00016 | - | 0,000701 |
|  |  | tlenek węgla | 0,0036 | - | 0,01577 |
| P-59 | Promiennik gazowy 100 kW | tlenki azotu jako NO2 | 0,0128 | - | 0,0561 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0,0008 | - | 0,0035 |
|  |  | pył ogółem | 0,00016 | - | 0,000701 |
|  |  | - w tym pył do 10 µm | 0,00016 | - | 0,000701 |
|  |  | tlenek węgla | 0,0036 | - | 0,01577 |
| P-60 | Promiennik gazowy 100 kW | tlenki azotu jako NO2 | 0,0128 | - | 0,0561 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0,0008 | - | 0,0035 |
|  |  | pył ogółem | 0,00016 | - | 0,000701 |
|  |  | - w tym pył do 10 µm | 0,00016 | - | 0,000701 |
|  |  | tlenek węgla | 0,0036 | - | 0,01577 |
| P-61 | Promiennik gazowy 100 kW | tlenki azotu jako NO2 | 0,0128 | - | 0,0561 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0,0008 | - | 0,0035 |
|  |  | pył ogółem | 0,00016 | - | 0,000701 |
|  |  | - w tym pył do 10 µm | 0,00016 | - | 0,000701 |
|  |  | tlenek węgla | 0,0036 | - | 0,01577 |
| P-62 | Promiennik gazowy 100 kW | tlenki azotu jako NO2 | 0,0128 | - | 0,0561 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0,0008 | - | 0,0035 |
|  |  | pył ogółem | 0,00016 | - | 0,000701 |
|  |  | - w tym pył do 10 µm | 0,00016 | - | 0,000701 |
|  |  | tlenek węgla | 0,0036 | - | 0,01577 |
| P-63 | Promiennik gazowy 100 kW | tlenki azotu jako NO2 | 0,0128 | - | 0,0561 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0,0008 | - | 0,0035 |
|  |  | pył ogółem | 0,00016 | - | 0,000701 |
|  |  | - w tym pył do 10 µm | 0,00016 | - | 0,000701 |
|  |  | tlenek węgla | 0,0036 | - | 0,01577 |
| E-1 | Kocioł gazowy 45 kW | tlenki azotu jako NO2 | 0,0064 | 0,0064 | 0,0561 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0,0004 | 0,0004 | 0,0035 |
|  |  | pył ogółem | 0,00008 | 0,00008 | 0,000701 |
|  |  | - w tym pył do 10 µm | 0,00008 | 0,00008 | 0,000701 |
|  |  | tlenek węgla | 0,0018 | 0,0018 | 0,01577 |
| E-2 | Kocioł gazowy 45 kW | tlenki azotu jako NO2 | 0,0064 | 0,0064 | 0,0561 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0,0004 | 0,0004 | 0,0035 |
|  |  | pył ogółem | 0,00008 | 0,00008 | 0,000701 |
|  |  | - w tym pył do 10 µm | 0,00008 | 0,00008 | 0,000701 |
|  |  | tlenek węgla | 0,0018 | 0,0018 | 0,01577 |
| E-3 | Kocioł gazowy 45 kW | tlenki azotu jako NO2 | 0,0064 | 0,0064 | 0,0561 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0,0004 | 0,0004 | 0,0035 |
|  |  | pył ogółem | 0,00008 | 0,00008 | 0,000701 |
|  |  | - w tym pył do 10 µm | 0,00008 | 0,00008 | 0,000701 |
|  |  | tlenek węgla | 0,0018 | 0,0018 | 0,01577 |
| E-4 | Kocioł gazowy 45 kW | tlenki azotu jako NO2 | 0,0064 | 0,0064 | 0,0561 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0,0004 | 0,0004 | 0,0035 |
|  |  | pył ogółem | 0,00008 | 0,00008 | 0,000701 |
|  |  | - w tym pył do 10 µm | 0,00008 | 0,00008 | 0,000701 |
|  |  | tlenek węgla | 0,0018 | 0,0018 | 0,01577 |
| E-5 | Kocioł gazowy 45 kW | tlenki azotu jako NO2 | 0,0064 | 0,0064 | 0,0561 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0,0004 | 0,0004 | 0,0035 |
|  |  | pył ogółem | 0,00008 | 0,00008 | 0,000701 |
|  |  | - w tym pył do 10 µm | 0,00008 | 0,00008 | 0,000701 |
|  |  | tlenek węgla | 0,0018 | 0,0018 | 0,01577 |
| E-6 | Kocioł gazowy 45 kW | tlenki azotu jako NO2 | 0,0064 | 0,0064 | 0,0561 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0,0004 | 0,0004 | 0,0035 |
|  |  | pył ogółem | 0,00008 | 0,00008 | 0,000701 |
|  |  | - w tym pył do 10 µm | 0,00008 | 0,00008 | 0,000701 |
|  |  | tlenek węgla | 0,0018 | 0,0018 | 0,01577 |
| E-7 | Kocioł gazowy 45 kW | tlenki azotu jako NO2 | 0,0064 | 0,0064 | 0,0561 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0,0004 | 0,0004 | 0,0035 |
|  |  | pył ogółem | 0,00008 | 0,00008 | 0,000701 |
|  |  | - w tym pył do 10 µm | 0,00008 | 0,00008 | 0,000701 |
|  |  | tlenek węgla | 0,0018 | 0,0018 | 0,01577 |
| E-8 | Kocioł gazowy 45 kW | tlenki azotu jako NO2 | 0,0064 | 0,0064 | 0,0561 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0,0004 | 0,0004 | 0,0035 |
|  |  | pył ogółem | 0,00008 | 0,00008 | 0,000701 |
|  |  | - w tym pył do 10 µm | 0,00008 | 0,00008 | 0,000701 |
|  |  | tlenek węgla | 0,0018 | 0,0018 | 0,01577 |
| E-9 | Kocioł gazowy 45 kW | tlenki azotu jako NO2 | 0,0064 | 0,0064 | 0,0561 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0,0004 | 0,0004 | 0,0035 |
|  |  | pył ogółem | 0,00008 | 0,00008 | 0,000701 |
|  |  | - w tym pył do 10 µm | 0,00008 | 0,00008 | 0,000701 |
|  |  | tlenek węgla | 0,0018 | 0,0018 | 0,01577 |
| E-10 | Kocioł gazowy 45 kW | tlenki azotu jako NO2 | 0,0064 | 0,0064 | 0,0561 |
|  |  | dwutlenek siarki | 0,0004 | 0,0004 | 0,0035 |
|  |  | pył ogółem | 0,00008 | 0,00008 | 0,000701 |
|  |  | - w tym pył do 10 µm | 0,00008 | 0,00008 | 0,000701 |
|  |  | tlenek węgla | 0,0018 | 0,0018 | 0,01577 |
| L-1 | Emitor liniowy | tlenek węgla | 0,102 | 0,102 | 0,894 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,02 | 0,02 | 0,1752 |
|  |  | pył ogółem | 0,002 | 0,002 | 0,01752 |
|  |  | - w tym pył do 10 µm | 0,002 | 0,002 | 0,01752 |
|  |  | węglowodory alifatyczne | 0,015 | 0,015 | 0,1314 |
|  |  | węglowodory aromatyczne | 0,015 | 0,015 | 0,1314 |
|  |  | benzen | 0,001 | 0,001 | 0,00876 |
| L-2 | Emitor liniowy | tlenek węgla | 0,226 | 0,226 | 1,98 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,393 | 0,393 | 3,44 |
|  |  | pył ogółem | 0,008 | 0,008 | 0,0701 |
|  |  | - w tym pył do 10 µm | 0,008 | 0,008 | 0,0701 |
|  |  | węglowodory alifatyczne | 0,02 | 0,02 | 0,1752 |
|  |  | węglowodory aromatyczne | 0,02 | 0,02 | 0,1752 |
|  |  | benzen | 0,001 | 0,001 | 0,00876 |
| L-3 | Emitor liniowy | tlenek węgla | 0,00988 | 0,00988 | 0,0865 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,01713 | 0,01713 | 0,1501 |
|  |  | pył ogółem | 0,00035 | 0,00035 | 0,003066 |
|  |  | - w tym pył do 10 µm | 0,00035 | 0,00035 | 0,003066 |
|  |  | węglowodory alifatyczne | 0,00086 | 0,00086 | 0,00753 |
|  |  | węglowodory aromatyczne | 0,00086 | 0,00086 | 0,00753 |
|  |  | benzen | 0,00005 | 0,00005 | 0,000438 |
| L-4 | Emitor liniowy | tlenek węgla | 0,0093 | 0,0093 | 0,0815 |
|  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,0018 | 0,0018 | 0,01577 |
|  |  | pył ogółem | 0,0001 | 0,0001 | 0,000876 |
|  |  | - w tym pył do 10 µm | 0,0001 | 0,0001 | 0,000876 |
|  |  | węglowodory alifatyczne | 0,0014 | 0,0014 | 0,01226 |
|  |  | węglowodory aromatyczne | 0,0014 | 0,0014 | 0,01226 |
|  |  | benzen | 0,0001 | 0,0001 | 0,000876 |

Dane meteorologiczne

Róża wiatrów ze stacji meteorologicznej : Opole, wysokość anemometru  14   m.

| parametr | rok | okres grzewczy | okres letni |
| --- | --- | --- | --- |
| Temperatura [K] | 281,4 | 275,5 | 287,4 |

Szorstkość terenu = 2 m.

| Nr okresu | Róża wiatrów | Ułamek udziału okresu w roku | Czas trwania, godzin |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | roczna | 0,5 | 4380 |
| 2 | roczna | 0,5 | 4380 |

Wyniki obliczeń stężeń w sieci receptorów

|  |  | tlenki azotu jako NO2 | pył PM-10 | tlenek węgla |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| X | Y | Stężenie maksym. | Stężenie średnie | Częstość przekr.,% | Stężenie maksym. | Stężenie średnie | Częstość przekr.,% | Stężenie maksym. | Stężenie średnie | Częstość przekr.,% |
| m | m | µg/m3 | µg/m3 | 200 µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | 280 µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | 30000 µg/m3 |
| -100 | -100 | 32,007 | 0,5856 | 0,00 | 0,364 | 0,0094 | 0,00 | 12,925 | 0,3263 | 0,00 |
| -50 | -100 | 33,741 | 0,7139 | 0,00 | 0,367 | 0,0114 | 0,00 | 13,015 | 0,3867 | 0,00 |
| 0 | -100 | 34,010 | 0,7888 | 0,00 | 0,369 | 0,0124 | 0,00 | 12,997 | 0,4172 | 0,00 |
| 50 | -100 | 33,470 | 0,9353 | 0,00 | 0,367 | 0,0147 | 0,00 | 12,913 | 0,4877 | 0,00 |
| 100 | -100 | 32,814 | 1,2162 | 0,00 | 0,363 | 0,0198 | 0,00 | 12,771 | 0,6413 | 0,00 |
| 150 | -100 | 31,609 | 1,3747 | 0,00 | 0,352 | 0,0226 | 0,00 | 12,378 | 0,7339 | 0,00 |
| 200 | -100 | 29,726 | 1,4783 | 0,00 | 0,332 | 0,0245 | 0,00 | 11,693 | 0,8005 | 0,00 |
| 250 | -100 | 26,367 | 1,5500 | 0,00 | 0,283 | 0,0260 | 0,00 | 10,148 | 0,8583 | 0,00 |
| 300 | -100 | 26,594 | 1,5419 | 0,00 | 0,313 | 0,0257 | 0,00 | 11,546 | 0,8501 | 0,00 |
| 350 | -100 | 28,079 | 1,4862 | 0,00 | 0,357 | 0,0245 | 0,00 | 13,156 | 0,8134 | 0,00 |
| 400 | -100 | 27,776 | 1,3476 | 0,00 | 0,369 | 0,0219 | 0,00 | 13,549 | 0,7380 | 0,00 |
| 450 | -100 | 26,749 | 1,3333 | 0,00 | 0,345 | 0,0219 | 0,00 | 12,638 | 0,7359 | 0,00 |
| 500 | -100 | 22,376 | 1,4945 | 0,00 | 0,339 | 0,0255 | 0,00 | 10,541 | 0,8257 | 0,00 |
| 550 | -100 | 22,912 | 1,4014 | 0,00 | 0,304 | 0,0236 | 0,00 | 10,297 | 0,7472 | 0,00 |
| 600 | -100 | 23,428 | 0,9580 | 0,00 | 0,403 | 0,0148 | 0,00 | 13,113 | 0,4819 | 0,00 |
| 650 | -100 | 23,213 | 0,7914 | 0,00 | 0,258 | 0,0119 | 0,00 | 8,774 | 0,3972 | 0,00 |
| 700 | -100 | 22,571 | 0,7069 | 0,00 | 0,164 | 0,0108 | 0,00 | 6,348 | 0,3719 | 0,00 |
| -100 | -50 | 28,963 | 0,6005 | 0,00 | 0,343 | 0,0093 | 0,00 | 12,545 | 0,3361 | 0,00 |
| -50 | -50 | 36,328 | 0,8088 | 0,00 | 0,428 | 0,0126 | 0,00 | 15,111 | 0,4335 | 0,00 |
| 0 | -50 | 36,715 | 1,0163 | 0,00 | 0,417 | 0,0157 | 0,00 | 14,569 | 0,5295 | 0,00 |
| 50 | -50 | 38,020 | 1,3591 | 0,00 | 0,423 | 0,0216 | 0,00 | 14,730 | 0,7080 | 0,00 |
| 100 | -50 | 36,864 | 1,7218 | 0,00 | 0,421 | 0,0281 | 0,00 | 14,533 | 0,9105 | 0,00 |
| 150 | -50 | 36,357 | 1,9083 | 0,00 | 0,422 | 0,0310 | 0,00 | 14,539 | 1,0075 | 0,00 |
| 200 | -50 | 35,793 | 2,0879 | 0,00 | 0,416 | 0,0340 | 0,00 | 14,367 | 1,1067 | 0,00 |
| 250 | -50 | 32,742 | 2,2561 | 0,00 | 0,392 | 0,0373 | 0,00 | 13,438 | 1,2126 | 0,00 |
| 300 | -50 | 31,331 | 2,3247 | 0,00 | 0,394 | 0,0383 | 0,00 | 14,204 | 1,2385 | 0,00 |
| 350 | -50 | 30,949 | 2,3462 | 0,00 | 0,430 | 0,0388 | 0,00 | 15,469 | 1,2502 | 0,00 |
| 400 | -50 | 30,267 | 2,2404 | 0,00 | 0,410 | 0,0371 | 0,00 | 14,728 | 1,1985 | 0,00 |
| 450 | -50 | 28,547 | 2,0079 | 0,00 | 0,375 | 0,0331 | 0,00 | 13,430 | 1,0825 | 0,00 |
| 500 | -50 | 24,911 | 2,1782 | 0,00 | 0,438 | 0,0373 | 0,00 | 13,314 | 1,1826 | 0,00 |
| 550 | -50 | 26,453 | 1,7029 | 0,00 | 0,443 | 0,0280 | 0,00 | 14,369 | 0,8832 | 0,00 |
| 600 | -50 | 26,444 | 1,1844 | 0,00 | 0,393 | 0,0183 | 0,00 | 12,907 | 0,5901 | 0,00 |
| 650 | -50 | 25,811 | 0,9815 | 0,00 | 0,232 | 0,0151 | 0,00 | 7,259 | 0,4975 | 0,00 |
| 700 | -50 | 24,379 | 0,8671 | 0,00 | 0,215 | 0,0136 | 0,00 | 6,857 | 0,4671 | 0,00 |
| -100 | 0 | 32,124 | 0,6568 | 0,00 | 0,234 | 0,0100 | 0,00 | 9,285 | 0,3691 | 0,00 |
| -50 | 0 | 32,884 | 0,8413 | 0,00 | 0,313 | 0,0123 | 0,00 | 12,170 | 0,4425 | 0,00 |
| 0 | 0 | 42,346 | 1,4541 | 0,00 | 0,553 | 0,0226 | 0,00 | 18,916 | 0,7487 | 0,00 |
| 50 | 0 | 42,690 | 2,5978 | 0,00 | 0,535 | 0,0433 | 0,00 | 18,038 | 1,3591 | 0,00 |
| 100 | 0 | 44,408 | 3,1426 | 0,00 | 0,539 | 0,0525 | 0,00 | 18,096 | 1,6579 | 0,00 |
| 150 | 0 | 43,100 | 3,6413 | 0,00 | 0,537 | 0,0611 | 0,00 | 17,862 | 1,9251 | 0,00 |
| 200 | 0 | 42,848 | 3,9865 | 0,00 | 0,546 | 0,0671 | 0,00 | 18,098 | 2,1104 | 0,00 |
| 250 | 0 | 41,663 | 4,1577 | 0,00 | 0,539 | 0,0701 | 0,00 | 17,859 | 2,1967 | 0,00 |
| 300 | 0 | 37,879 | 4,2106 | 0,00 | 0,533 | 0,0705 | 0,00 | 18,575 | 2,2032 | 0,00 |
| 350 | 0 | 38,238 | 4,2226 | 0,00 | 0,522 | 0,0709 | 0,00 | 18,095 | 2,2108 | 0,00 |
| 400 | 0 | 37,084 | 4,2054 | 0,00 | 0,516 | 0,0715 | 0,00 | 16,758 | 2,2219 | 0,00 |
| 450 | 0 | 31,677 | 4,0574 | 0,00 | 0,447 | 0,0700 | 0,00 | 15,216 | 2,1753 | 0,00 |
| 500 | 0 | 31,847 | 3,7206 | 0,00 | 0,660 | 0,0651 | 0,00 | 19,462 | 2,0018 | 0,00 |
| 550 | 0 | 32,954 | 2,1861 | 0,00 | 0,583 | 0,0358 | 0,00 | 18,555 | 1,1236 | 0,00 |
| 600 | 0 | 30,471 | 1,4464 | 0,00 | 0,271 | 0,0225 | 0,00 | 8,570 | 0,7224 | 0,00 |
| 650 | 0 | 28,626 | 1,1103 | 0,00 | 0,253 | 0,0171 | 0,00 | 8,051 | 0,5744 | 0,00 |
| 700 | 0 | 25,844 | 0,9513 | 0,00 | 0,247 | 0,0150 | 0,00 | 7,851 | 0,5277 | 0,00 |
| -100 | 50 | 36,986 | 0,9360 | 0,00 | 0,344 | 0,0153 | 0,00 | 10,402 | 0,5285 | 0,00 |
| -50 | 50 | 42,429 | 1,3050 | 0,00 | 0,534 | 0,0206 | 0,00 | 15,098 | 0,6996 | 0,00 |
| 700 | 50 | 27,121 | 1,1478 | 0,00 | 0,385 | 0,0191 | 0,00 | 11,837 | 0,6674 | 0,00 |
| -100 | 100 | 35,502 | 1,0371 | 0,00 | 0,300 | 0,0168 | 0,00 | 10,685 | 0,5855 | 0,00 |
| -50 | 100 | 40,220 | 1,3287 | 0,00 | 0,357 | 0,0201 | 0,00 | 12,266 | 0,7036 | 0,00 |
| 700 | 100 | 26,330 | 1,2668 | 0,00 | 0,368 | 0,0222 | 0,00 | 12,946 | 0,8096 | 0,00 |
| -100 | 150 | 35,578 | 1,0171 | 0,00 | 0,339 | 0,0159 | 0,00 | 12,439 | 0,5681 | 0,00 |
| -50 | 150 | 35,797 | 1,3372 | 0,00 | 0,340 | 0,0196 | 0,00 | 12,491 | 0,7087 | 0,00 |
| 700 | 150 | 23,412 | 1,3018 | 0,00 | 0,381 | 0,0233 | 0,00 | 14,038 | 0,8790 | 0,00 |
| -100 | 200 | 33,039 | 0,9591 | 0,00 | 0,297 | 0,0140 | 0,00 | 10,957 | 0,5090 | 0,00 |
| -50 | 200 | 38,022 | 1,4404 | 0,00 | 0,309 | 0,0222 | 0,00 | 11,650 | 0,8109 | 0,00 |
| 700 | 200 | 19,906 | 1,3137 | 0,00 | 0,256 | 0,0229 | 0,00 | 10,747 | 0,9226 | 0,00 |
| -100 | 250 | 32,600 | 0,8907 | 0,00 | 0,204 | 0,0120 | 0,00 | 9,169 | 0,4384 | 0,00 |
| -50 | 250 | 37,514 | 1,4046 | 0,00 | 0,381 | 0,0213 | 0,00 | 14,051 | 0,7828 | 0,00 |
| 650 | 250 | 31,528 | 3,0297 | 0,00 | 0,605 | 0,0535 | 0,00 | 21,884 | 1,8841 | 0,00 |
| 700 | 250 | 25,887 | 1,3519 | 0,00 | 0,507 | 0,0214 | 0,00 | 18,818 | 0,8086 | 0,00 |
| -100 | 300 | 28,766 | 1,1330 | 0,00 | 0,718 | 0,0192 | 0,00 | 26,102 | 0,7079 | 0,00 |
| -50 | 300 | 39,741 | 1,7252 | 0,00 | 1,132 | 0,0313 | 0,00 | 41,384 | 1,1578 | 0,00 |
| 650 | 300 | 28,470 | 2,8581 | 0,00 | 0,445 | 0,0465 | 0,00 | 16,760 | 1,5342 | 0,00 |
| 700 | 300 | 26,803 | 1,3575 | 0,00 | 0,360 | 0,0202 | 0,00 | 13,714 | 0,7339 | 0,00 |
| -100 | 350 | 25,857 | 1,1033 | 0,00 | 0,435 | 0,0190 | 0,00 | 15,367 | 0,7048 | 0,00 |
| -50 | 350 | 24,918 | 1,4208 | 0,00 | 0,622 | 0,0241 | 0,00 | 22,185 | 0,8960 | 0,00 |
| 0 | 350 | 28,285 | 2,0815 | 0,00 | 0,759 | 0,0378 | 0,00 | 27,142 | 1,4084 | 0,00 |
| 50 | 350 | 24,354 | 2,6353 | 0,00 | 0,635 | 0,0486 | 0,00 | 22,549 | 1,8149 | 0,00 |
| 100 | 350 | 33,481 | 3,2756 | 0,00 | 0,594 | 0,0637 | 0,00 | 21,279 | 2,3801 | 0,00 |
| 150 | 350 | 33,865 | 3,2038 | 0,00 | 0,523 | 0,0593 | 0,00 | 20,314 | 2,2270 | 0,00 |
| 200 | 350 | 27,692 | 2,9331 | 0,00 | 0,412 | 0,0509 | 0,00 | 16,057 | 1,9206 | 0,00 |
| 250 | 350 | 19,980 | 2,7975 | 0,00 | 0,321 | 0,0469 | 0,00 | 12,044 | 1,7813 | 0,00 |
| 300 | 350 | 19,962 | 2,7810 | 0,00 | 0,325 | 0,0471 | 0,00 | 11,823 | 1,7845 | 0,00 |
| 650 | 350 | 27,772 | 2,6049 | 0,00 | 0,318 | 0,0401 | 0,00 | 10,174 | 1,2950 | 0,00 |
| 700 | 350 | 27,664 | 1,2838 | 0,00 | 0,227 | 0,0181 | 0,00 | 7,780 | 0,6354 | 0,00 |
| -100 | 400 | 22,777 | 0,9104 | 0,00 | 0,502 | 0,0142 | 0,00 | 17,787 | 0,5277 | 0,00 |
| -50 | 400 | 22,367 | 1,1333 | 0,00 | 0,456 | 0,0176 | 0,00 | 16,094 | 0,6574 | 0,00 |
| 0 | 400 | 21,799 | 1,4495 | 0,00 | 0,341 | 0,0232 | 0,00 | 11,974 | 0,8672 | 0,00 |
| 50 | 400 | 21,303 | 1,7019 | 0,00 | 0,285 | 0,0271 | 0,00 | 10,153 | 1,0173 | 0,00 |
| 100 | 400 | 20,178 | 2,0676 | 0,00 | 0,441 | 0,0353 | 0,00 | 15,702 | 1,3291 | 0,00 |
| 150 | 400 | 22,573 | 2,1076 | 0,00 | 0,303 | 0,0350 | 0,00 | 11,730 | 1,3227 | 0,00 |
| 200 | 400 | 19,862 | 2,1499 | 0,00 | 0,341 | 0,0356 | 0,00 | 13,094 | 1,3478 | 0,00 |
| 250 | 400 | 18,023 | 2,1003 | 0,00 | 0,280 | 0,0338 | 0,00 | 10,682 | 1,2750 | 0,00 |
| 300 | 400 | 18,439 | 2,1189 | 0,00 | 0,338 | 0,0340 | 0,00 | 11,115 | 1,2624 | 0,00 |
| 350 | 400 | 19,556 | 2,1391 | 0,00 | 0,495 | 0,0362 | 0,00 | 17,031 | 1,3394 | 0,00 |
| 400 | 400 | 26,236 | 1,9033 | 0,00 | 0,447 | 0,0300 | 0,00 | 14,347 | 1,0930 | 0,00 |
| 650 | 400 | 28,000 | 2,2518 | 0,00 | 0,286 | 0,0339 | 0,00 | 8,816 | 1,0828 | 0,00 |
| 700 | 400 | 27,589 | 1,1575 | 0,00 | 0,205 | 0,0160 | 0,00 | 7,759 | 0,5425 | 0,00 |
| -100 | 450 | 20,335 | 0,7556 | 0,00 | 0,288 | 0,0107 | 0,00 | 10,136 | 0,3975 | 0,00 |
| -50 | 450 | 19,940 | 0,9391 | 0,00 | 0,228 | 0,0138 | 0,00 | 8,121 | 0,5144 | 0,00 |
| 0 | 450 | 19,273 | 1,1512 | 0,00 | 0,222 | 0,0174 | 0,00 | 7,827 | 0,6530 | 0,00 |
| 50 | 450 | 18,474 | 1,3397 | 0,00 | 0,329 | 0,0205 | 0,00 | 11,623 | 0,7728 | 0,00 |
| 100 | 450 | 17,760 | 1,4665 | 0,00 | 0,338 | 0,0224 | 0,00 | 12,263 | 0,8477 | 0,00 |
| 150 | 450 | 17,600 | 1,5330 | 0,00 | 0,264 | 0,0231 | 0,00 | 9,516 | 0,8757 | 0,00 |
| 200 | 450 | 17,240 | 1,6426 | 0,00 | 0,243 | 0,0256 | 0,00 | 8,788 | 0,9639 | 0,00 |
| 250 | 450 | 17,402 | 1,7209 | 0,00 | 0,252 | 0,0275 | 0,00 | 9,636 | 1,0248 | 0,00 |
| 300 | 450 | 17,024 | 1,7703 | 0,00 | 0,376 | 0,0288 | 0,00 | 12,275 | 1,0595 | 0,00 |
| 350 | 450 | 17,804 | 1,6743 | 0,00 | 0,324 | 0,0269 | 0,00 | 11,759 | 0,9941 | 0,00 |
| 400 | 450 | 21,361 | 1,5338 | 0,00 | 0,352 | 0,0230 | 0,00 | 11,272 | 0,8405 | 0,00 |
| 450 | 450 | 19,023 | 1,4471 | 0,00 | 0,256 | 0,0208 | 0,00 | 9,834 | 0,7821 | 0,00 |
| 500 | 450 | 20,039 | 1,5576 | 0,00 | 0,282 | 0,0209 | 0,00 | 10,805 | 0,8103 | 0,00 |
| 650 | 450 | 28,366 | 1,4012 | 0,00 | 0,235 | 0,0194 | 0,00 | 7,978 | 0,6524 | 0,00 |
| 700 | 450 | 27,859 | 0,9561 | 0,00 | 0,187 | 0,0131 | 0,00 | 7,835 | 0,4427 | 0,00 |
| -100 | 500 | 18,542 | 0,6644 | 0,00 | 0,156 | 0,0090 | 0,00 | 5,712 | 0,3384 | 0,00 |
| -50 | 500 | 18,219 | 0,8096 | 0,00 | 0,189 | 0,0115 | 0,00 | 6,473 | 0,4319 | 0,00 |
| 0 | 500 | 17,923 | 0,9701 | 0,00 | 0,225 | 0,0143 | 0,00 | 7,801 | 0,5370 | 0,00 |
| 50 | 500 | 17,126 | 1,0983 | 0,00 | 0,298 | 0,0162 | 0,00 | 10,466 | 0,6105 | 0,00 |
| 100 | 500 | 16,511 | 1,1634 | 0,00 | 0,307 | 0,0166 | 0,00 | 11,099 | 0,6290 | 0,00 |
| 150 | 500 | 16,365 | 1,2229 | 0,00 | 0,231 | 0,0174 | 0,00 | 8,301 | 0,6570 | 0,00 |
| 200 | 500 | 16,500 | 1,3053 | 0,00 | 0,213 | 0,0193 | 0,00 | 7,618 | 0,7213 | 0,00 |
| 250 | 500 | 16,152 | 1,4104 | 0,00 | 0,266 | 0,0220 | 0,00 | 8,701 | 0,8136 | 0,00 |
| 300 | 500 | 16,165 | 1,4628 | 0,00 | 0,322 | 0,0236 | 0,00 | 10,687 | 0,8685 | 0,00 |
| 350 | 500 | 16,001 | 1,3738 | 0,00 | 0,302 | 0,0215 | 0,00 | 10,677 | 0,7933 | 0,00 |
| 400 | 500 | 16,709 | 1,2794 | 0,00 | 0,259 | 0,0187 | 0,00 | 8,548 | 0,6888 | 0,00 |
| 450 | 500 | 17,405 | 1,2110 | 0,00 | 0,219 | 0,0169 | 0,00 | 8,568 | 0,6360 | 0,00 |
| 500 | 500 | 17,714 | 1,2463 | 0,00 | 0,228 | 0,0168 | 0,00 | 8,387 | 0,6524 | 0,00 |
| 550 | 500 | 17,986 | 1,2817 | 0,00 | 0,205 | 0,0168 | 0,00 | 7,548 | 0,6415 | 0,00 |
| 600 | 500 | 21,389 | 1,2279 | 0,00 | 0,226 | 0,0165 | 0,00 | 8,346 | 0,6088 | 0,00 |
| 650 | 500 | 23,745 | 0,9570 | 0,00 | 0,208 | 0,0131 | 0,00 | 7,268 | 0,4688 | 0,00 |
| 700 | 500 | 25,562 | 0,8123 | 0,00 | 0,183 | 0,0115 | 0,00 | 7,189 | 0,3928 | 0,00 |
| -100 | 550 | 17,212 | 0,5984 | 0,00 | 0,143 | 0,0080 | 0,00 | 4,841 | 0,3010 | 0,00 |
| -50 | 550 | 16,924 | 0,7182 | 0,00 | 0,186 | 0,0100 | 0,00 | 6,364 | 0,3775 | 0,00 |
| 0 | 550 | 16,370 | 0,8498 | 0,00 | 0,241 | 0,0124 | 0,00 | 8,418 | 0,4647 | 0,00 |
| 50 | 550 | 15,861 | 0,9246 | 0,00 | 0,228 | 0,0132 | 0,00 | 7,925 | 0,4952 | 0,00 |
| 100 | 550 | 15,511 | 0,9769 | 0,00 | 0,263 | 0,0136 | 0,00 | 9,419 | 0,5115 | 0,00 |
| 150 | 550 | 15,206 | 1,0179 | 0,00 | 0,198 | 0,0141 | 0,00 | 7,005 | 0,5271 | 0,00 |
| 200 | 550 | 15,140 | 1,0922 | 0,00 | 0,209 | 0,0157 | 0,00 | 6,963 | 0,5851 | 0,00 |
| 250 | 550 | 15,079 | 1,1696 | 0,00 | 0,279 | 0,0177 | 0,00 | 9,135 | 0,6532 | 0,00 |
| 300 | 550 | 15,229 | 1,1762 | 0,00 | 0,210 | 0,0181 | 0,00 | 6,849 | 0,6679 | 0,00 |
| 350 | 550 | 15,265 | 1,1397 | 0,00 | 0,270 | 0,0173 | 0,00 | 9,211 | 0,6414 | 0,00 |
| 400 | 550 | 15,593 | 1,0900 | 0,00 | 0,207 | 0,0158 | 0,00 | 7,901 | 0,5860 | 0,00 |
| 450 | 550 | 16,213 | 1,0259 | 0,00 | 0,180 | 0,0143 | 0,00 | 6,907 | 0,5405 | 0,00 |
| 500 | 550 | 16,665 | 1,0102 | 0,00 | 0,184 | 0,0138 | 0,00 | 6,456 | 0,5320 | 0,00 |
| 550 | 550 | 16,769 | 1,0147 | 0,00 | 0,200 | 0,0140 | 0,00 | 7,209 | 0,5340 | 0,00 |
| 600 | 550 | 17,539 | 0,9545 | 0,00 | 0,175 | 0,0134 | 0,00 | 6,351 | 0,4962 | 0,00 |
| 650 | 550 | 20,069 | 0,8033 | 0,00 | 0,193 | 0,0115 | 0,00 | 7,032 | 0,4179 | 0,00 |
| 700 | 550 | 22,232 | 0,6933 | 0,00 | 0,184 | 0,0102 | 0,00 | 6,453 | 0,3610 | 0,00 |

|  |  | węglowodory alifatyczne | węglowodory aromatyczne | benzen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| X | Y | Stężenie maksym. | Stężenie średnie | Częstość przekr.,% | Stężenie maksym. | Stężenie średnie | Częstość przekr.,% | Stężenie maksym. | Stężenie średnie | Częstość przekr.,% |
| m | m | µg/m3 | µg/m3 | 3000 µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | 1000 µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | 30 µg/m3 |
| -100 | -100 | 0,665 | 0,0268 | 0,00 | 0,665 | 0,0268 | 0,00 | 0,038 | 0,0015 | 0,00 |
| -50 | -100 | 0,842 | 0,0310 | 0,00 | 0,842 | 0,0310 | 0,00 | 0,048 | 0,0017 | 0,00 |
| 0 | -100 | 0,866 | 0,0326 | 0,00 | 0,866 | 0,0326 | 0,00 | 0,050 | 0,0018 | 0,00 |
| 50 | -100 | 0,819 | 0,0377 | 0,00 | 0,819 | 0,0377 | 0,00 | 0,047 | 0,0021 | 0,00 |
| 100 | -100 | 0,676 | 0,0505 | 0,00 | 0,676 | 0,0505 | 0,00 | 0,037 | 0,0027 | 0,00 |
| 150 | -100 | 0,622 | 0,0586 | 0,00 | 0,622 | 0,0586 | 0,00 | 0,035 | 0,0032 | 0,00 |
| 200 | -100 | 0,757 | 0,0647 | 0,00 | 0,757 | 0,0647 | 0,00 | 0,043 | 0,0035 | 0,00 |
| 250 | -100 | 0,910 | 0,0708 | 0,00 | 0,910 | 0,0708 | 0,00 | 0,052 | 0,0039 | 0,00 |
| 300 | -100 | 0,824 | 0,0698 | 0,00 | 0,824 | 0,0698 | 0,00 | 0,047 | 0,0039 | 0,00 |
| 350 | -100 | 0,867 | 0,0663 | 0,00 | 0,867 | 0,0663 | 0,00 | 0,050 | 0,0037 | 0,00 |
| 400 | -100 | 0,945 | 0,0600 | 0,00 | 0,945 | 0,0600 | 0,00 | 0,054 | 0,0033 | 0,00 |
| 450 | -100 | 0,844 | 0,0603 | 0,00 | 0,844 | 0,0603 | 0,00 | 0,048 | 0,0034 | 0,00 |
| 500 | -100 | 1,059 | 0,0682 | 0,00 | 1,059 | 0,0682 | 0,00 | 0,058 | 0,0037 | 0,00 |
| 550 | -100 | 0,857 | 0,0599 | 0,00 | 0,857 | 0,0599 | 0,00 | 0,048 | 0,0032 | 0,00 |
| 600 | -100 | 1,107 | 0,0360 | 0,00 | 1,107 | 0,0360 | 0,00 | 0,061 | 0,0019 | 0,00 |
| 650 | -100 | 0,698 | 0,0295 | 0,00 | 0,698 | 0,0295 | 0,00 | 0,039 | 0,0016 | 0,00 |
| 700 | -100 | 0,411 | 0,0291 | 0,00 | 0,411 | 0,0291 | 0,00 | 0,021 | 0,0016 | 0,00 |
| -100 | -50 | 0,774 | 0,0275 | 0,00 | 0,774 | 0,0275 | 0,00 | 0,044 | 0,0016 | 0,00 |
| -50 | -50 | 0,827 | 0,0342 | 0,00 | 0,827 | 0,0342 | 0,00 | 0,045 | 0,0019 | 0,00 |
| 0 | -50 | 0,978 | 0,0408 | 0,00 | 0,978 | 0,0408 | 0,00 | 0,056 | 0,0023 | 0,00 |
| 50 | -50 | 1,003 | 0,0549 | 0,00 | 1,003 | 0,0549 | 0,00 | 0,057 | 0,0030 | 0,00 |
| 100 | -50 | 0,935 | 0,0719 | 0,00 | 0,935 | 0,0719 | 0,00 | 0,053 | 0,0039 | 0,00 |
| 150 | -50 | 0,759 | 0,0794 | 0,00 | 0,759 | 0,0794 | 0,00 | 0,043 | 0,0043 | 0,00 |
| 200 | -50 | 0,909 | 0,0876 | 0,00 | 0,909 | 0,0876 | 0,00 | 0,052 | 0,0047 | 0,00 |
| 250 | -50 | 1,047 | 0,0974 | 0,00 | 1,047 | 0,0974 | 0,00 | 0,060 | 0,0053 | 0,00 |
| 300 | -50 | 0,932 | 0,0987 | 0,00 | 0,932 | 0,0987 | 0,00 | 0,053 | 0,0053 | 0,00 |
| 350 | -50 | 1,117 | 0,0998 | 0,00 | 1,117 | 0,0998 | 0,00 | 0,064 | 0,0054 | 0,00 |
| 400 | -50 | 1,029 | 0,0960 | 0,00 | 1,029 | 0,0960 | 0,00 | 0,059 | 0,0052 | 0,00 |
| 450 | -50 | 0,937 | 0,0872 | 0,00 | 0,937 | 0,0872 | 0,00 | 0,053 | 0,0048 | 0,00 |
| 500 | -50 | 1,302 | 0,0966 | 0,00 | 1,302 | 0,0966 | 0,00 | 0,070 | 0,0052 | 0,00 |
| 550 | -50 | 1,206 | 0,0688 | 0,00 | 1,206 | 0,0688 | 0,00 | 0,066 | 0,0036 | 0,00 |
| 600 | -50 | 1,070 | 0,0437 | 0,00 | 1,070 | 0,0437 | 0,00 | 0,059 | 0,0023 | 0,00 |
| 650 | -50 | 0,584 | 0,0375 | 0,00 | 0,584 | 0,0375 | 0,00 | 0,029 | 0,0020 | 0,00 |
| 700 | -50 | 0,545 | 0,0375 | 0,00 | 0,545 | 0,0375 | 0,00 | 0,027 | 0,0021 | 0,00 |
| -100 | 0 | 0,714 | 0,0301 | 0,00 | 0,714 | 0,0301 | 0,00 | 0,044 | 0,0018 | 0,00 |
| -50 | 0 | 0,730 | 0,0339 | 0,00 | 0,730 | 0,0339 | 0,00 | 0,043 | 0,0020 | 0,00 |
| 0 | 0 | 1,184 | 0,0571 | 0,00 | 1,184 | 0,0571 | 0,00 | 0,064 | 0,0031 | 0,00 |
| 50 | 0 | 1,230 | 0,1069 | 0,00 | 1,230 | 0,1069 | 0,00 | 0,069 | 0,0056 | 0,00 |
| 100 | 0 | 1,280 | 0,1314 | 0,00 | 1,280 | 0,1314 | 0,00 | 0,072 | 0,0070 | 0,00 |
| 150 | 0 | 1,191 | 0,1531 | 0,00 | 1,191 | 0,1531 | 0,00 | 0,066 | 0,0081 | 0,00 |
| 200 | 0 | 1,230 | 0,1681 | 0,00 | 1,230 | 0,1681 | 0,00 | 0,069 | 0,0089 | 0,00 |
| 250 | 0 | 1,265 | 0,1748 | 0,00 | 1,265 | 0,1748 | 0,00 | 0,071 | 0,0092 | 0,00 |
| 300 | 0 | 1,383 | 0,1737 | 0,00 | 1,383 | 0,1737 | 0,00 | 0,078 | 0,0091 | 0,00 |
| 350 | 0 | 1,387 | 0,1745 | 0,00 | 1,387 | 0,1745 | 0,00 | 0,078 | 0,0092 | 0,00 |
| 400 | 0 | 1,189 | 0,1772 | 0,00 | 1,189 | 0,1772 | 0,00 | 0,066 | 0,0093 | 0,00 |
| 450 | 0 | 1,297 | 0,1762 | 0,00 | 1,297 | 0,1762 | 0,00 | 0,072 | 0,0093 | 0,00 |
| 500 | 0 | 1,829 | 0,1632 | 0,00 | 1,829 | 0,1632 | 0,00 | 0,096 | 0,0085 | 0,00 |
| 550 | 0 | 1,566 | 0,0868 | 0,00 | 1,566 | 0,0868 | 0,00 | 0,085 | 0,0046 | 0,00 |
| 600 | 0 | 0,688 | 0,0537 | 0,00 | 0,688 | 0,0537 | 0,00 | 0,035 | 0,0028 | 0,00 |
| 650 | 0 | 0,500 | 0,0442 | 0,00 | 0,500 | 0,0442 | 0,00 | 0,025 | 0,0024 | 0,00 |
| 700 | 0 | 0,486 | 0,0435 | 0,00 | 0,486 | 0,0435 | 0,00 | 0,024 | 0,0025 | 0,00 |
| -100 | 50 | 0,860 | 0,0439 | 0,00 | 0,860 | 0,0439 | 0,00 | 0,049 | 0,0025 | 0,00 |
| -50 | 50 | 1,336 | 0,0555 | 0,00 | 1,336 | 0,0555 | 0,00 | 0,067 | 0,0031 | 0,00 |
| 700 | 50 | 0,817 | 0,0574 | 0,00 | 0,817 | 0,0574 | 0,00 | 0,041 | 0,0033 | 0,00 |
| -100 | 100 | 0,817 | 0,0486 | 0,00 | 0,817 | 0,0486 | 0,00 | 0,050 | 0,0028 | 0,00 |
| -50 | 100 | 0,919 | 0,0547 | 0,00 | 0,919 | 0,0547 | 0,00 | 0,056 | 0,0031 | 0,00 |
| 700 | 100 | 1,451 | 0,0747 | 0,00 | 1,451 | 0,0747 | 0,00 | 0,086 | 0,0044 | 0,00 |
| -100 | 150 | 0,904 | 0,0464 | 0,00 | 0,904 | 0,0464 | 0,00 | 0,055 | 0,0027 | 0,00 |
| -50 | 150 | 0,886 | 0,0547 | 0,00 | 0,886 | 0,0547 | 0,00 | 0,054 | 0,0032 | 0,00 |
| 700 | 150 | 1,643 | 0,0839 | 0,00 | 1,643 | 0,0839 | 0,00 | 0,100 | 0,0051 | 0,00 |
| -100 | 200 | 1,305 | 0,0393 | 0,00 | 1,305 | 0,0393 | 0,00 | 0,079 | 0,0023 | 0,00 |
| -50 | 200 | 1,230 | 0,0664 | 0,00 | 1,230 | 0,0664 | 0,00 | 0,075 | 0,0039 | 0,00 |
| 700 | 200 | 1,339 | 0,0900 | 0,00 | 1,339 | 0,0900 | 0,00 | 0,086 | 0,0057 | 0,00 |
| -100 | 250 | 0,440 | 0,0310 | 0,00 | 0,440 | 0,0310 | 0,00 | 0,026 | 0,0018 | 0,00 |
| -50 | 250 | 1,674 | 0,0634 | 0,00 | 1,674 | 0,0634 | 0,00 | 0,102 | 0,0037 | 0,00 |
| 650 | 250 | 2,123 | 0,1707 | 0,00 | 2,123 | 0,1707 | 0,00 | 0,128 | 0,0105 | 0,00 |
| 700 | 250 | 1,876 | 0,0702 | 0,00 | 1,876 | 0,0702 | 0,00 | 0,114 | 0,0043 | 0,00 |
| -100 | 300 | 3,064 | 0,0634 | 0,00 | 3,064 | 0,0634 | 0,00 | 0,185 | 0,0038 | 0,00 |
| -50 | 300 | 4,886 | 0,1093 | 0,00 | 4,886 | 0,1093 | 0,00 | 0,296 | 0,0065 | 0,00 |
| 650 | 300 | 1,703 | 0,1221 | 0,00 | 1,703 | 0,1221 | 0,00 | 0,105 | 0,0072 | 0,00 |
| 700 | 300 | 1,458 | 0,0582 | 0,00 | 1,458 | 0,0582 | 0,00 | 0,090 | 0,0035 | 0,00 |
| -100 | 350 | 1,757 | 0,0642 | 0,00 | 1,757 | 0,0642 | 0,00 | 0,107 | 0,0038 | 0,00 |
| -50 | 350 | 2,543 | 0,0807 | 0,00 | 2,543 | 0,0807 | 0,00 | 0,152 | 0,0048 | 0,00 |
| 0 | 350 | 3,116 | 0,1336 | 0,00 | 3,116 | 0,1336 | 0,00 | 0,187 | 0,0080 | 0,00 |
| 50 | 350 | 2,554 | 0,1741 | 0,00 | 2,554 | 0,1741 | 0,00 | 0,152 | 0,0105 | 0,00 |
| 100 | 350 | 2,474 | 0,2362 | 0,00 | 2,474 | 0,2362 | 0,00 | 0,148 | 0,0143 | 0,00 |
| 150 | 350 | 1,742 | 0,2147 | 0,00 | 1,742 | 0,2147 | 0,00 | 0,106 | 0,0130 | 0,00 |
| 200 | 350 | 1,335 | 0,1775 | 0,00 | 1,335 | 0,1775 | 0,00 | 0,081 | 0,0107 | 0,00 |
| 250 | 350 | 1,170 | 0,1611 | 0,00 | 1,170 | 0,1611 | 0,00 | 0,070 | 0,0097 | 0,00 |
| 300 | 350 | 1,223 | 0,1624 | 0,00 | 1,223 | 0,1624 | 0,00 | 0,073 | 0,0098 | 0,00 |
| 650 | 350 | 0,765 | 0,0947 | 0,00 | 0,765 | 0,0947 | 0,00 | 0,043 | 0,0055 | 0,00 |
| 700 | 350 | 0,646 | 0,0458 | 0,00 | 0,646 | 0,0458 | 0,00 | 0,035 | 0,0027 | 0,00 |
| -100 | 400 | 2,040 | 0,0443 | 0,00 | 2,040 | 0,0443 | 0,00 | 0,122 | 0,0026 | 0,00 |
| -50 | 400 | 1,837 | 0,0552 | 0,00 | 1,837 | 0,0552 | 0,00 | 0,109 | 0,0033 | 0,00 |
| 0 | 400 | 1,353 | 0,0748 | 0,00 | 1,353 | 0,0748 | 0,00 | 0,080 | 0,0045 | 0,00 |
| 50 | 400 | 1,149 | 0,0875 | 0,00 | 1,149 | 0,0875 | 0,00 | 0,069 | 0,0052 | 0,00 |
| 100 | 400 | 1,816 | 0,1212 | 0,00 | 1,816 | 0,1212 | 0,00 | 0,109 | 0,0073 | 0,00 |
| 150 | 400 | 1,045 | 0,1183 | 0,00 | 1,045 | 0,1183 | 0,00 | 0,062 | 0,0071 | 0,00 |
| 200 | 400 | 1,212 | 0,1205 | 0,00 | 1,212 | 0,1205 | 0,00 | 0,074 | 0,0073 | 0,00 |
| 250 | 400 | 1,045 | 0,1111 | 0,00 | 1,045 | 0,1111 | 0,00 | 0,064 | 0,0067 | 0,00 |
| 300 | 400 | 1,182 | 0,1086 | 0,00 | 1,182 | 0,1086 | 0,00 | 0,068 | 0,0065 | 0,00 |
| 350 | 400 | 1,886 | 0,1200 | 0,00 | 1,886 | 0,1200 | 0,00 | 0,111 | 0,0072 | 0,00 |
| 400 | 400 | 1,175 | 0,0913 | 0,00 | 1,175 | 0,0913 | 0,00 | 0,063 | 0,0054 | 0,00 |
| 650 | 400 | 0,669 | 0,0760 | 0,00 | 0,669 | 0,0760 | 0,00 | 0,036 | 0,0043 | 0,00 |
| 700 | 400 | 0,520 | 0,0365 | 0,00 | 0,520 | 0,0365 | 0,00 | 0,029 | 0,0021 | 0,00 |
| -100 | 450 | 1,154 | 0,0303 | 0,00 | 1,154 | 0,0303 | 0,00 | 0,069 | 0,0018 | 0,00 |
| -50 | 450 | 0,931 | 0,0408 | 0,00 | 0,931 | 0,0408 | 0,00 | 0,056 | 0,0024 | 0,00 |
| 0 | 450 | 0,860 | 0,0536 | 0,00 | 0,860 | 0,0536 | 0,00 | 0,051 | 0,0032 | 0,00 |
| 50 | 450 | 1,333 | 0,0644 | 0,00 | 1,333 | 0,0644 | 0,00 | 0,079 | 0,0039 | 0,00 |
| 100 | 450 | 1,217 | 0,0707 | 0,00 | 1,217 | 0,0707 | 0,00 | 0,072 | 0,0042 | 0,00 |
| 150 | 450 | 0,885 | 0,0722 | 0,00 | 0,885 | 0,0722 | 0,00 | 0,052 | 0,0043 | 0,00 |
| 200 | 450 | 0,873 | 0,0816 | 0,00 | 0,873 | 0,0816 | 0,00 | 0,053 | 0,0049 | 0,00 |
| 250 | 450 | 0,916 | 0,0880 | 0,00 | 0,916 | 0,0880 | 0,00 | 0,056 | 0,0052 | 0,00 |
| 300 | 450 | 1,305 | 0,0916 | 0,00 | 1,305 | 0,0916 | 0,00 | 0,074 | 0,0054 | 0,00 |
| 350 | 450 | 1,101 | 0,0853 | 0,00 | 1,101 | 0,0853 | 0,00 | 0,065 | 0,0051 | 0,00 |
| 400 | 450 | 0,891 | 0,0670 | 0,00 | 0,891 | 0,0670 | 0,00 | 0,051 | 0,0039 | 0,00 |
| 450 | 450 | 1,017 | 0,0612 | 0,00 | 1,017 | 0,0612 | 0,00 | 0,061 | 0,0036 | 0,00 |
| 500 | 450 | 1,132 | 0,0605 | 0,00 | 1,132 | 0,0605 | 0,00 | 0,069 | 0,0037 | 0,00 |
| 650 | 450 | 0,678 | 0,0435 | 0,00 | 0,678 | 0,0435 | 0,00 | 0,037 | 0,0025 | 0,00 |
| 700 | 450 | 0,512 | 0,0293 | 0,00 | 0,512 | 0,0293 | 0,00 | 0,028 | 0,0016 | 0,00 |
| -100 | 500 | 0,669 | 0,0248 | 0,00 | 0,669 | 0,0248 | 0,00 | 0,041 | 0,0015 | 0,00 |
| -50 | 500 | 0,722 | 0,0333 | 0,00 | 0,722 | 0,0333 | 0,00 | 0,042 | 0,0020 | 0,00 |
| 0 | 500 | 0,880 | 0,0430 | 0,00 | 0,880 | 0,0430 | 0,00 | 0,052 | 0,0026 | 0,00 |
| 50 | 500 | 1,197 | 0,0491 | 0,00 | 1,197 | 0,0491 | 0,00 | 0,071 | 0,0029 | 0,00 |
| 100 | 500 | 1,102 | 0,0492 | 0,00 | 1,102 | 0,0492 | 0,00 | 0,066 | 0,0029 | 0,00 |
| 150 | 500 | 0,775 | 0,0510 | 0,00 | 0,775 | 0,0510 | 0,00 | 0,046 | 0,0030 | 0,00 |
| 200 | 500 | 0,746 | 0,0577 | 0,00 | 0,746 | 0,0577 | 0,00 | 0,043 | 0,0034 | 0,00 |
| 250 | 500 | 0,927 | 0,0680 | 0,00 | 0,927 | 0,0680 | 0,00 | 0,053 | 0,0040 | 0,00 |
| 300 | 500 | 1,153 | 0,0745 | 0,00 | 1,153 | 0,0745 | 0,00 | 0,066 | 0,0044 | 0,00 |
| 350 | 500 | 1,104 | 0,0664 | 0,00 | 1,104 | 0,0664 | 0,00 | 0,065 | 0,0039 | 0,00 |
| 400 | 500 | 0,738 | 0,0539 | 0,00 | 0,738 | 0,0539 | 0,00 | 0,043 | 0,0032 | 0,00 |
| 450 | 500 | 0,754 | 0,0483 | 0,00 | 0,754 | 0,0483 | 0,00 | 0,044 | 0,0029 | 0,00 |
| 500 | 500 | 0,996 | 0,0491 | 0,00 | 0,996 | 0,0491 | 0,00 | 0,060 | 0,0030 | 0,00 |
| 550 | 500 | 0,843 | 0,0459 | 0,00 | 0,843 | 0,0459 | 0,00 | 0,051 | 0,0027 | 0,00 |
| 600 | 500 | 0,995 | 0,0433 | 0,00 | 0,995 | 0,0433 | 0,00 | 0,061 | 0,0026 | 0,00 |
| 650 | 500 | 0,828 | 0,0330 | 0,00 | 0,828 | 0,0330 | 0,00 | 0,049 | 0,0019 | 0,00 |
| 700 | 500 | 0,582 | 0,0275 | 0,00 | 0,582 | 0,0275 | 0,00 | 0,033 | 0,0015 | 0,00 |
| -100 | 550 | 0,523 | 0,0217 | 0,00 | 0,523 | 0,0217 | 0,00 | 0,030 | 0,0013 | 0,00 |
| -50 | 550 | 0,710 | 0,0286 | 0,00 | 0,710 | 0,0286 | 0,00 | 0,042 | 0,0017 | 0,00 |
| 0 | 550 | 0,955 | 0,0368 | 0,00 | 0,955 | 0,0368 | 0,00 | 0,057 | 0,0022 | 0,00 |
| 50 | 550 | 0,896 | 0,0384 | 0,00 | 0,896 | 0,0384 | 0,00 | 0,053 | 0,0023 | 0,00 |
| 100 | 550 | 0,963 | 0,0386 | 0,00 | 0,963 | 0,0386 | 0,00 | 0,057 | 0,0023 | 0,00 |
| 150 | 550 | 0,696 | 0,0393 | 0,00 | 0,696 | 0,0393 | 0,00 | 0,041 | 0,0023 | 0,00 |
| 200 | 550 | 0,754 | 0,0454 | 0,00 | 0,754 | 0,0454 | 0,00 | 0,043 | 0,0027 | 0,00 |
| 250 | 550 | 0,973 | 0,0530 | 0,00 | 0,973 | 0,0530 | 0,00 | 0,056 | 0,0031 | 0,00 |
| 300 | 550 | 0,727 | 0,0550 | 0,00 | 0,727 | 0,0550 | 0,00 | 0,041 | 0,0033 | 0,00 |
| 350 | 550 | 1,007 | 0,0524 | 0,00 | 1,007 | 0,0524 | 0,00 | 0,059 | 0,0031 | 0,00 |
| 400 | 550 | 0,658 | 0,0458 | 0,00 | 0,658 | 0,0458 | 0,00 | 0,040 | 0,0027 | 0,00 |
| 450 | 550 | 0,654 | 0,0411 | 0,00 | 0,654 | 0,0411 | 0,00 | 0,039 | 0,0025 | 0,00 |
| 500 | 550 | 0,737 | 0,0404 | 0,00 | 0,737 | 0,0404 | 0,00 | 0,044 | 0,0024 | 0,00 |
| 550 | 550 | 0,844 | 0,0405 | 0,00 | 0,844 | 0,0405 | 0,00 | 0,051 | 0,0024 | 0,00 |
| 600 | 550 | 0,748 | 0,0373 | 0,00 | 0,748 | 0,0373 | 0,00 | 0,045 | 0,0022 | 0,00 |
| 650 | 550 | 0,831 | 0,0316 | 0,00 | 0,831 | 0,0316 | 0,00 | 0,050 | 0,0018 | 0,00 |
| 700 | 550 | 0,735 | 0,0275 | 0,00 | 0,735 | 0,0275 | 0,00 | 0,044 | 0,0016 | 0,00 |

|  |  | dwutlenek siarki |
| --- | --- | --- |
| X | Y | Stężenie maksym. | Stężenie średnie | Częstość przekr.,% |
| m | m | µg/m3 | µg/m3 | 350 µg/m3 |
| -100 | -100 | 1,573 | 0,0161 | 0,00 |
| -50 | -100 | 1,538 | 0,0186 | 0,00 |
| 0 | -100 | 1,483 | 0,0213 | 0,00 |
| 50 | -100 | 1,400 | 0,0241 | 0,00 |
| 100 | -100 | 1,361 | 0,0272 | 0,00 |
| 150 | -100 | 1,305 | 0,0301 | 0,00 |
| 200 | -100 | 1,221 | 0,0324 | 0,00 |
| 250 | -100 | 1,136 | 0,0339 | 0,00 |
| 300 | -100 | 1,147 | 0,0345 | 0,00 |
| 350 | -100 | 1,195 | 0,0344 | 0,00 |
| 400 | -100 | 1,280 | 0,0335 | 0,00 |
| 450 | -100 | 1,324 | 0,0319 | 0,00 |
| 500 | -100 | 1,399 | 0,0297 | 0,00 |
| 550 | -100 | 1,432 | 0,0268 | 0,00 |
| 600 | -100 | 1,464 | 0,0238 | 0,00 |
| 650 | -100 | 1,451 | 0,0210 | 0,00 |
| 700 | -100 | 1,411 | 0,0186 | 0,00 |
| -100 | -50 | 1,810 | 0,0190 | 0,00 |
| -50 | -50 | 1,758 | 0,0230 | 0,00 |
| 0 | -50 | 1,690 | 0,0277 | 0,00 |
| 50 | -50 | 1,632 | 0,0331 | 0,00 |
| 100 | -50 | 1,474 | 0,0388 | 0,00 |
| 150 | -50 | 1,420 | 0,0435 | 0,00 |
| 200 | -50 | 1,400 | 0,0472 | 0,00 |
| 250 | -50 | 1,227 | 0,0493 | 0,00 |
| 300 | -50 | 1,242 | 0,0500 | 0,00 |
| 350 | -50 | 1,355 | 0,0497 | 0,00 |
| 400 | -50 | 1,441 | 0,0475 | 0,00 |
| 450 | -50 | 1,485 | 0,0443 | 0,00 |
| 500 | -50 | 1,557 | 0,0397 | 0,00 |
| 550 | -50 | 1,653 | 0,0341 | 0,00 |
| 600 | -50 | 1,653 | 0,0288 | 0,00 |
| 650 | -50 | 1,613 | 0,0245 | 0,00 |
| 700 | -50 | 1,524 | 0,0211 | 0,00 |
| -100 | 0 | 2,008 | 0,0222 | 0,00 |
| -50 | 0 | 2,055 | 0,0289 | 0,00 |
| 0 | 0 | 1,955 | 0,0383 | 0,00 |
| 50 | 0 | 1,884 | 0,0505 | 0,00 |
| 100 | 0 | 1,742 | 0,0617 | 0,00 |
| 150 | 0 | 1,540 | 0,0698 | 0,00 |
| 200 | 0 | 1,462 | 0,0754 | 0,00 |
| 250 | 0 | 1,381 | 0,0775 | 0,00 |
| 300 | 0 | 1,311 | 0,0787 | 0,00 |
| 350 | 0 | 1,528 | 0,0780 | 0,00 |
| 400 | 0 | 1,632 | 0,0736 | 0,00 |
| 450 | 0 | 1,716 | 0,0673 | 0,00 |
| 500 | 0 | 1,890 | 0,0561 | 0,00 |
| 550 | 0 | 1,940 | 0,0436 | 0,00 |
| 600 | 0 | 1,904 | 0,0343 | 0,00 |
| 650 | 0 | 1,789 | 0,0281 | 0,00 |
| 700 | 0 | 1,615 | 0,0238 | 0,00 |
| -100 | 50 | 2,312 | 0,0253 | 0,00 |
| -50 | 50 | 2,652 | 0,0352 | 0,00 |
| 700 | 50 | 1,695 | 0,0262 | 0,00 |
| -100 | 100 | 2,219 | 0,0284 | 0,00 |
| -50 | 100 | 2,514 | 0,0412 | 0,00 |
| 700 | 100 | 1,646 | 0,0286 | 0,00 |
| -100 | 150 | 1,706 | 0,0316 | 0,00 |
| -50 | 150 | 1,722 | 0,0461 | 0,00 |
| 700 | 150 | 1,463 | 0,0314 | 0,00 |
| -100 | 200 | 2,065 | 0,0332 | 0,00 |
| -50 | 200 | 2,375 | 0,0477 | 0,00 |
| 700 | 200 | 1,244 | 0,0355 | 0,00 |
| -100 | 250 | 2,037 | 0,0336 | 0,00 |
| -50 | 250 | 2,334 | 0,0476 | 0,00 |
| 650 | 250 | 1,501 | 0,0576 | 0,00 |
| 700 | 250 | 1,383 | 0,0402 | 0,00 |
| -100 | 300 | 1,798 | 0,0336 | 0,00 |
| -50 | 300 | 1,873 | 0,0466 | 0,00 |
| 650 | 300 | 1,779 | 0,0634 | 0,00 |
| 700 | 300 | 1,675 | 0,0421 | 0,00 |
| -100 | 350 | 1,616 | 0,0325 | 0,00 |
| -50 | 350 | 1,557 | 0,0430 | 0,00 |
| 0 | 350 | 1,521 | 0,0574 | 0,00 |
| 50 | 350 | 1,471 | 0,0719 | 0,00 |
| 100 | 350 | 1,390 | 0,0817 | 0,00 |
| 150 | 350 | 1,315 | 0,0881 | 0,00 |
| 200 | 350 | 1,291 | 0,0900 | 0,00 |
| 250 | 350 | 1,249 | 0,0905 | 0,00 |
| 300 | 350 | 1,248 | 0,0887 | 0,00 |
| 650 | 350 | 1,736 | 0,0633 | 0,00 |
| 700 | 350 | 1,729 | 0,0408 | 0,00 |
| -100 | 400 | 1,424 | 0,0306 | 0,00 |
| -50 | 400 | 1,398 | 0,0384 | 0,00 |
| 0 | 400 | 1,362 | 0,0479 | 0,00 |
| 50 | 400 | 1,331 | 0,0574 | 0,00 |
| 100 | 400 | 1,261 | 0,0642 | 0,00 |
| 150 | 400 | 1,213 | 0,0686 | 0,00 |
| 200 | 400 | 1,171 | 0,0703 | 0,00 |
| 250 | 400 | 1,126 | 0,0703 | 0,00 |
| 300 | 400 | 1,152 | 0,0686 | 0,00 |
| 350 | 400 | 1,213 | 0,0648 | 0,00 |
| 400 | 400 | 1,289 | 0,0610 | 0,00 |
| 650 | 400 | 1,750 | 0,0565 | 0,00 |
| 700 | 400 | 1,724 | 0,0366 | 0,00 |
| -100 | 450 | 1,271 | 0,0282 | 0,00 |
| -50 | 450 | 1,246 | 0,0341 | 0,00 |
| 0 | 450 | 1,205 | 0,0408 | 0,00 |
| 50 | 450 | 1,155 | 0,0474 | 0,00 |
| 100 | 450 | 1,110 | 0,0524 | 0,00 |
| 150 | 450 | 1,100 | 0,0556 | 0,00 |
| 200 | 450 | 1,078 | 0,0570 | 0,00 |
| 250 | 450 | 1,088 | 0,0568 | 0,00 |
| 300 | 450 | 1,064 | 0,0556 | 0,00 |
| 350 | 450 | 1,081 | 0,0537 | 0,00 |
| 400 | 450 | 1,155 | 0,0522 | 0,00 |
| 450 | 450 | 1,189 | 0,0538 | 0,00 |
| 500 | 450 | 1,221 | 0,0634 | 0,00 |
| 650 | 450 | 1,773 | 0,0440 | 0,00 |
| 700 | 450 | 1,741 | 0,0306 | 0,00 |
| -100 | 500 | 1,159 | 0,0260 | 0,00 |
| -50 | 500 | 1,139 | 0,0305 | 0,00 |
| 0 | 500 | 1,120 | 0,0355 | 0,00 |
| 50 | 500 | 1,070 | 0,0403 | 0,00 |
| 100 | 500 | 1,032 | 0,0440 | 0,00 |
| 150 | 500 | 1,023 | 0,0464 | 0,00 |
| 200 | 500 | 1,031 | 0,0474 | 0,00 |
| 250 | 500 | 1,010 | 0,0473 | 0,00 |
| 300 | 500 | 1,010 | 0,0466 | 0,00 |
| 350 | 500 | 1,000 | 0,0457 | 0,00 |
| 400 | 500 | 1,044 | 0,0450 | 0,00 |
| 450 | 500 | 1,088 | 0,0462 | 0,00 |
| 500 | 500 | 1,107 | 0,0505 | 0,00 |
| 550 | 500 | 1,124 | 0,0523 | 0,00 |
| 600 | 500 | 1,337 | 0,0465 | 0,00 |
| 650 | 500 | 1,484 | 0,0345 | 0,00 |
| 700 | 500 | 1,598 | 0,0258 | 0,00 |
| -100 | 550 | 1,076 | 0,0238 | 0,00 |
| -50 | 550 | 1,058 | 0,0275 | 0,00 |
| 0 | 550 | 1,023 | 0,0312 | 0,00 |
| 50 | 550 | 0,991 | 0,0347 | 0,00 |
| 100 | 550 | 0,969 | 0,0376 | 0,00 |
| 150 | 550 | 0,950 | 0,0394 | 0,00 |
| 200 | 550 | 0,946 | 0,0401 | 0,00 |
| 250 | 550 | 0,942 | 0,0402 | 0,00 |
| 300 | 550 | 0,952 | 0,0398 | 0,00 |
| 350 | 550 | 0,954 | 0,0394 | 0,00 |
| 400 | 550 | 0,975 | 0,0390 | 0,00 |
| 450 | 550 | 1,013 | 0,0393 | 0,00 |
| 500 | 550 | 1,042 | 0,0401 | 0,00 |
| 550 | 550 | 1,048 | 0,0396 | 0,00 |
| 600 | 550 | 1,096 | 0,0352 | 0,00 |
| 650 | 550 | 1,254 | 0,0284 | 0,00 |
| 700 | 550 | 1,390 | 0,0222 | 0,00 |

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń tlenków azotu w sieci receptorów

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 44,408 | 100 | 0 | 6 | 1 | NNE |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 4,2226 | 350 | 0 | 6 | 1 | NNE |
| Częst. przekrocz. D1= 200 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinowych tlenków azotu występuje w punkcie o współrzędnych X = 100 Y = 0 m  i wynosi 44,408 µg/m3.

Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinowych. Częstość przekroczeń= 0 %.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 350 Y = 0 m , wynosi     4,2226 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 36 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń pyłu PM-10 w sieci receptorów

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 1,132 | -50 | 300 | 6 | 1 | WSW |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,0715 | 400 | 0 | 6 | 1 | NNE |
| Częst. przekrocz. D1= 280 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinowych pyłu PM-10 występuje w punkcie o współrzędnych X = -50 Y = 300 m  i wynosi 1,132 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .

Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinowych. Częstość przekroczeń= 0 %.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 400 Y = 0 m , wynosi     0,0715 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 36 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń tlenku węgla w sieci receptorów

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 41,384 | -50 | 300 | 6 | 1 | WSW |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 2,3801 | 100 | 350 | 6 | 1 | W |
| Częst. przekrocz. D1= 30000 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinowych tlenku węgla występuje w punkcie o współrzędnych X = -50 Y = 300 m  i wynosi 41,384 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .

Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinowych. Częstość przekroczeń= 0 %.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń węglowodorów alifatycznych w sieci receptorów

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 4,886 | -50 | 300 | 6 | 1 | WSW |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,2362 | 100 | 350 | 6 | 1 | W |
| Częst. przekrocz. D1= 3000 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinowych węglowodorów alifatycznych występuje w punkcie o współrzędnych X = -50 Y = 300 m  i wynosi 4,886 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .

Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinowych. Częstość przekroczeń= 0 %.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 100 Y = 350 m , wynosi     0,2362 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 900 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń węglowodorów aromatyczne w sieci receptorów

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 4,886 | -50 | 300 | 6 | 1 | WSW |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,2362 | 100 | 350 | 6 | 1 | W |
| Częst. przekrocz. D1= 1000 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinowych węglowodorów aromatyczne występuje w punkcie o współrzędnych X = -50 Y = 300 m  i wynosi 4,886 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .

Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinowych. Częstość przekroczeń= 0 %.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 100 Y = 350 m , wynosi     0,2362 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 38,7 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń benzenu w sieci receptorów

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 0,296 | -50 | 300 | 6 | 1 | WSW |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,0143 | 100 | 350 | 6 | 1 | W |
| Częst. przekrocz. D1= 30 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinowych benzenu występuje w punkcie o współrzędnych X = -50 Y = 300 m  i wynosi 0,296 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .

Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinowych. Częstość przekroczeń= 0 %.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 100 Y = 350 m , wynosi     0,0143 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 4,5 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń dwutlenku siarki w sieci receptorów

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 2,652 | -50 | 50 | 6 | 1 | E |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,0905 | 250 | 350 | 6 | 1 | SSE |
| Częst. przekrocz. D1= 350 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinowych dwutlenku siarki występuje w punkcie o współrzędnych X = -50 Y = 50 m  i wynosi 2,652 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .

Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinowych. Częstość przekroczeń= 0 %.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 250 Y = 350 m , wynosi     0,0905 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 18 µg/m3.

ZAŁĄCZNIK NR 2

W załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 1031) zostały podane poziomy dopuszczalne dla pyłu zawieszonego PM2.5, zróżnicowane ze względu na ochronę zdrowia ludzi i ochronę roślin, termin ich osiągnięcia, margines tolerancji oraz termin osiągnięcia dla poziomów dopuszczalnych:

Dla pyłu zawieszonego PM 2.5 ze względu na ochronę ludzi wartości te wynoszą:

1. okres uśredniania wyników pomiarów:   rok kalendarzowy

2. termin osiągnięcia poziomów dopuszczalnych			2015 rok

2.a. poziom dopuszczalny                                                                25 µg/m3

2.b  margines tolerancji    µg/m3

Rok 2010                                                                     4

- 3

- 2

- 1

- 1

3. okres uśredniania wyników pomiarów:   rok kalendarzowy

4. termin osiągnięcia poziomów dopuszczalnych			2020rok

4.a. poziom dopuszczalny                                                                20 µg/m3

Rozporządzenie to weszło w życie 3 października 2012 r.

Równocześnie obowiązuje rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 01 2010 
w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu  (Dz. U. nr 16/2010 poz. 87). Rozporządzenie to określa między innymi wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu. W zał. nr 1 poz. 137 podano wartości odniesienia dla pyłu zawieszonego PM10:

- wartość odniesienia dla 1 godziny wynosząca 280 µg/m3,

- wartość odniesienia dla roku kalendarzowego wynosząca 40 µg/m3.

W/w rozporządzenie określa referencyjne metodyki modelowania poziomów substancji w powietrzu. Porównując podane wartości odniesienia z wynikami analizy rozprzestrzeniania zanieczyszczeń można określić wpływ danego zanieczyszczenia na środowisko (czy jest zgodne z obowiązującym prawem). 	W rozporządzeniu tym nie podano jednak wartości odniesienia dla pyłu zawieszonego PM-2.5.

Na potrzeby niniejszych obliczeń przyjęto wielkość emisji pyłu PM-2.5 jak dla pyłu PM-10 (maksymalne średnio-roczne stężenia pyłu PM-2.5 otrzymane w wyniku modelowanie emisji zanieczyszczeń są w granicach błędu pomiaru).

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń pyłu PM-2.5 w sieci receptorów

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 1,132 | -50 | 300 | 6 | 1 | WSW |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,0715 | 400 | 0 | 6 | 1 | NNE |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinowych pyłu PM-10 występuje w punkcie o współrzędnych X = -50 Y = 300 m  i wynosi 1,132 µg/m3

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 400 Y = 0 m , wynosi     0,0715 iµg/m3.

ZAŁĄCZNIK NR 3

ZAŁĄCZNIK NR 4