# Załącznik Nr 3

STANDARDY  ZIMOWEGO  UTRZYMANIA  DRÓG OBOWIĄZUJĄCE

W  SEZONIE  ZIMY  2023 / 2024

|  |  | OPIS WARUNKÓW RUCHU | DOPUSZCZALNE ODSTĘPSTWA OD STANDARDÓW PO USTANIU ZJAWISK |
| --- | --- | --- | --- |
| LP | STANDARD | NA JEZDNI | ŚNIEG | ŚLISKOŚĆ ZIMOWA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | I | Jezdnia czarna : - sucha - mokra Przejezdność całodobowa | Dotyczy jezdni i poboczy - luźny może zalegać do - 2 godz. - błoto poślizgowe może zalegać do - 4 godz. - zajeżdżony - nigdy - zaspy - nigdy | - gołoledź - 2 godz. - szron - 2 godz. - szadź - 2 godz. - śliskość pośniegowa - 4 godz. - lodowica - 4 godz. |
| 2 | II | Jezdnia odśnieżona na całej szerokości Jezdnia posypana na całej długości | - luźny może zalegać do - 4 godz. - błoto poślizgowe może zalegać - 6 godz. - zajeżdżony - występuje ( cienka warstwa nie utrudniająca ruchu ) | - gołoledź - 3 godz. - szron - 3 godz. - szadź - 3 godź. - śliskość pośniegowa - 4 godz. - lodowica - 4 godz. |
| 3 | III | Jezdnia odśnieżona na całej szerokości Jezdnia posypana na : - skrzyżowaniach z drogami - skrzyżowaniach z koleją - odcinkach o pochyleniu  4% - przystankach autobusowych - innych miejscach ustalonych przez Zarząd Drogi | - luźny może zalegać do - 6 godz. - zajeżdżony - występuje - zaspy, języki śniegowe : lokalnie - 6 godz. utrudnienia dla samochodów osobowych | W miejscach wyznaczonych - gołoledź - 5 godz. - szron - 5 godz. - szadź - 5 godź. - śliskość pośniegowa - 6 godź. - lodowica - 5 godź. |
| 4 | IV | Jezdnia odśnieżona na całej szerokości Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu | - luźny może zalegać do - 8 godz. - zajeżdżony - występuje - języki śnieżne - występują - zaspy - do 8 godz. Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 8 godz. | W miejscach wyznaczonych - gołoledź - 8 godz. - pośniegowa - 10 godz. - lodowica - 8 godz. |
| 5 | V obowiązuje dla dróg powiatowych | Jezdnia odśnieżona W miejscach zasp odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwościach ruchu | - luźny może zalegać do - 16 godz. - zajeżdżony - występuje - języki śnieżne - występują - zaspy mogą występować do - 24 godz. Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godz. | W miejscach wyznaczonych - gołoledź - 8 godz. - po odśnieżeniu - 8 godz. - śliskość pośniegowa - występuje |
| 6 | VI obowiązuje dla dróg powiatowych | Jezdnia zaśnieżona Prowadzi się interwencyjne odśnieżanie w zależności od potrzeb Jezdnie posypane po odśnieżaniu w miejscach wyznaczonych przez zarządcę drogi | - luźny - występuje - zajeżdżony - występuje - nabój śnieżny - występuje - zaspy - występują do 48 godz. | W miejscach wyznaczonych - gołoledź - 8 godz. - po odśnieżeniu - 8 godz. - śliskość pośniegowa - występuje |

Opracował:                                                                                                                                                                                             Zatwierdził: