Załącznik nr 10 do SWZ

Program funkcjonalno–użytkowy dla projektu:

„Dostawa, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50 kWp”

Adres inwestycji:

Starostwo Powiatowe

ul. Narutowicza 6, 08-200 Łosice

Nazwa i kody CPV:

CPV: 09331200-0 Słoneczne moduły fotoelektryczne

54100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45000000-7 Roboty budowlane

45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane

45321400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45311200-0 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

71000000-8 usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

45300000-0 roboty instalacyjne w budynkach

71320000-7 usługi inżynierskie w zakresie projektowania

45310000-3 roboty instalacji elektrycznych

45261215-4 pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych

Program funkcjonalno-użytkowy został sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2004r.,  poz. 2072) stanowiącego załącznik do Obwieszczenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2013 poz. 1129).

Spis treści

Wstęp	3

I Część opisowa	3

1.	Opis przedmiotu zamówienia	3

1.1.	Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót    budowlanych	3

1.2.	Zakres przedmiotowego zamówienia.	5

1.3.	Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia	6

1.4.	Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe	7

2.	Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia	9

2.1.	Wymagania względem zamawiającego.	9

2.2.	Przygotowanie dokumentacji projektowej, terenu budowy	10

2.3.	Architektura	10

2.4.	Konstrukcja	10

2.5.	Instalacja	11

2.6.	Wykończenie	12

2.7.	Zagospodarowanie terenu	12

II Część informacyjna	12

3.	Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów	12

3.1.	Oświadczenie Zamawiającego, stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane	13

3.2.	Przepisy prawne i normy związane z projektem i wykonaniem zamierzenia budowlanego	13

4.	Inne posiadane informacje, wytyczne i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych	13

4.1.	Kopia mapy zasadniczej	13

4.2.	Wynik badań gruntowo-wodnych na terenie objętym inwestycją dla potrzeb posadowienia obiektów	13

4.3.	Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków	14

4.4.	Inwentaryzacja zieleni	14

4.5.	Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska	14

4.6.	Pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości	15

4.7.	Inwentaryzację lub dokumentacje obiektów budowlanych, jeżeli podlegają one przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub remontom w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urządzeń technologicznych, a także wskazania zamawiającego dotyczące zachowania urządzeń naziemnych i podziemnych oraz obiektów przewidzianych do rozbiórki i ewentualne uwarunkowania tych rozbiórek	15

4.8.	Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane z przyłączeniem obiektów do istniejących sieci energetycznych i teletechnicznych oraz dróg samochodowych, kolejowych lub wodnych	15

4.9.	Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej przeprowadzeniem	15

5.	Uwagi końcowe	17

# Wstęp

Program funkcjonalno-użytkowy opisuje wymagania i oczekiwania Zamawiającego stawiane przedmiotowej inwestycji. Program funkcjonalno-użytkowy wraz z załącznikami stanowi podstawę do sporządzenia oferowanej kalkulacji na kompleksową realizację zadania obejmującego wykonanie dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami, wszelkie prace budowlano-montażowe, przeprowadzenia szkolenia użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji fotowoltaicznych.

Projekt realizowany będzie w trybie „zaprojektuj - wybuduj”.

Miejscem realizacji projektu będzie budynek Starostwa Powiatowego w Łosicach,

ul. Narutowicza 6; 08-200 Łosice

Powiatu Skierniewicach. Podstawowe cele projektu:

- Zmniejszenie emisji CO2 i innych gazów cieplarnianych do powietrza,

- Zmniejszenie kosztów eksploatacji jednostki

- Brak powstawania odpadów – popił.

- Zwiększenie ilości energii odnawialnej w ogólnym bilansie wyprodukowanej energii,

- Zmniejszenie degradacji środowiska naturalnego.

# I Część opisowa

# Opis przedmiotu zamówienia

## Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót   budowlanych

Przedmiotem projektu jest montaż infrastruktury technicznej, która wykorzystywana będzie do produkcji energii elektrycznej dzięki energii promieniowania słonecznego. Moc układów fotowoltaicznych została dobrana w oparciu o wielkość zapotrzebowania na energię elektryczną obiektu.

Zakłada się podłączenie systemu fotowoltaicznego do sieci – instalacja on-grid oraz rozliczenie na zasadach prosumenta energii (jednoczesna produkcja i konsumpcja energii elektrycznej).

W ramach systemu opustów nadwyżki energii wprowadzone do sieci lokalnego operatora systemu dystrybucyjnego będą rozliczone w saldzie zużycia energii w okresie półrocznym. Obecnie w ramach opustów można rozliczyć 80% energii dla instalacji do 10kW i 70% dla instalacji od 10 do 50kW.

Projekt zakłada pokrycie do 100% zapotrzebowania obiektu na energię elektryczną.

Planowane przedsięwzięcie będzie wykorzystywać energie odnawialną - energie słoneczną tj. instalacje paneli fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej, która pozwoli na wykorzystanie pozyskanej energii w urządzeniach stosowanych do utrzymania komfortu klimatycznego i komfortu użytkowania budynku: ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji a także do obsługi urządzeń gospodarstwa domowego np.: AGD, RTV,  oświetlenia i itp. W skład zadania wchodzi między innymi zakup i montaż kompletnych zestawów fotowoltaicznych wraz z oprzyrządowaniem;

Instalacje paneli fotowoltaicznych usytuowane będą na dachach oraz w razie niewystarczającej powierzchni dachów, na przynależnym do nich gruncie. Ponadto, dopuszcza się możliwość montażu instalacji paneli fotowoltaicznych na garażach, tarasach oraz budynkach gospodarczych.

## Zakres przedmiotowego zamówienia.

- Opracowanie dokumentacji technicznej do montażu paneli fotowoltaicznych w tym niezbędnych projektów w branży elektrycznej i konstrukcyjnej, zawierające:

- część opisową,

- niezbędne obliczenia techniczne,

- rzuty, rysunki i schematy elektryczne,

- zestawienia materiałów

- karty katalogowe oraz certyfikaty dopuszczenia do użytku zastosowanych komponentów.

- Instrukcje eksploatacji i obsługi urządzeń

Przed sporządzeniem dokumentacji Wykonawca:

- Przeprowadzi wizję nieruchomości, a także wywiad z zarządcą nieruchomości oraz spisze protokół uzgodnień,

- Oceni uwarunkowania techniczne paneli fotowoltaicznych (np. konieczność zastosowania sprawniejszych urządzeń)

- przedłoży zamawiającemu do akceptacji zaproponowane rozwiązania techniczne

- ustali lokalizację instalacji paneli fotowoltaicznych z miejscem włączenia instalacji elektrycznej budynku,

- pozyska szczegółowe informacje od zarządcy nieruchomości niezbędne do prawidłowego zaprojektowania dokumentacji.

- W ramach zamówienia wykonawca jest zobowiązany uzyskać w imieniu zamawiającego, (jeżeli będą konieczne) wszystkie niezbędne decyzje, uzgodnienia, zezwolenia, opinie służące prawidłowemu sporządzeniu dokumentacji.

- Montaż, zgłoszenie oraz uruchomienie instalacji fotowoltaicznej, zgodnie z wymaganiami poniższego opracowania.

Przedstawione w programie funkcjonalno–użytkowym opracowania są tylko materiałem wyjściowym i pomocniczym dla wykonawcy do sporządzenia własnych opracowań wykonania zadań wchodzących w skład przedmiotu zamówienia.

## Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

Przedmiotowa inwestycja nie jest wymieniona w Rozporządzaniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r., 1397 ze zm.), z przepisów Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020r., poz. 1219 ze zm.) oraz obowiązujących wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego wynika, że planowana inwestycja nie wymaga sporządzania raportu oddziaływania na środowisko. Rozwiązania technologiczne stosowane w PFU nie stanowią zagrożenia dla środowiska naturalnego w świetle obowiązującego prawa.

Etap realizacyjny projektu będzie dotyczył wykonywania prac związanych z montażem paneli fotowoltaicznych (na dachach, elewacjach budynków oraz przynależnym gruncie) inwerterów, skrzynek z aparaturą oraz okablowania.

Zasięg oddziaływania projektu na środowisko nie wykroczy poza granice budynków. W fazie montażu instalacji objętych projektem jego oddziaływanie może polegać na czasowym obniżeniu komfortu wskutek występowania zwiększonego poziomu hałasu i zapylenia wywołanego pracą urządzeń mechanicznych (np. młotów) i prac budowlanych (np. przekuwanie otworów). To niekorzystne oddziaływanie będzie krótkotrwałe i ustąpi z chwilą zakończenia montażu inwestycji. Nie przewiduje się zastosowania specjalnych przedsięwzięć chroniących środowisko.

Etap eksploatacyjny projektu wykaże pozytywne oddziaływanie na środowisko poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery w wyniku zastąpienia energii ze źródeł konwencjonalnych energią ze źródeł odnawialnych.

## Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe

W celu produkcji określonej ilości energii przedmiotem zamówienia jest instalacja o sumarycznej mocy zainstalowanej do 50  kWp.

Przewidywana produkcja  roczna energii będzie konsumowana na bieżące potrzeby. Rok do roku różnica może oscylować +/- 5%.

Moc znamionowa instalacji dobrana będzie w celu zaspokojenia zapotrzebowania na energię w najwyższym stopniu. Okres użytkowania instalacji ok 30 lat.

Moc zamówiona dla obiektu: 90 kW

Instalacja paneli fotowoltaicznych składa się z:

- z modułów (paneli)  fotowoltaicznych

- falownika (inwertera),

- systemu mocowań i konstrukcji nośnej,

- połączeń kablowych

- zabezpieczeń.

Moduł fotowoltaiczny przekształca bezpośrednio energię promieniowania słonecznego na energię elektryczną w postaci prądu stałego DC. Moduły z krzemu monokrystalicznego charakteryzują się wyższa sprawnością oraz niższym wskaźnikiem spadku mocy wraz ze wzrostem temperatury wśród powszechnie dostępnych modułów.

Minimalne wymaga dla modułów:

- sprawność: nie mniejsza niż 19,5%;

- typ ogniw: krzemowe monokrystaliczne;

- technologie: Halfcut,  Multibusbar,

- wartość bezwzględna temperaturowego wskaźnika mocy: nie większa niż 0,45%/°C;

- odporność na PID: zgodnie z normą ICE 62804–1: 2015 lub równoważną;

- dodatnia tolerancja mocy;

- wytrzymałość mechaniczna: nie mniejsza niż 5 400 Pa;

- producenci z listy Tier 1 (Bloomberg)

- spadek mocy modułów po pierwszym roku pracy: nie większy niż 3%

- co najmniej 25 lat gwarancji liniowej na uzysk mocy (z zastrzeżeniem, że w 25 roku eksploatacji moc modułu będzie wynosić, co najmniej 85% jego mocy nominalnej) i 12 lat na wady ukryte produktu,

- Stopień ochrony min. IP67

Wykonana instalacja fotowoltaiczna nie może posiadać mniej niż 4 stringi.

Falownik fotowoltaiczny jest centralnym elementem instalacji fotowoltaicznej. Jego zadaniem jest zamiana prądu stałego, produkowanego przez moduły PV, na prąd przemienny AC będący pełną sinusoidą, zsynchronizowany z siecią energetyczną. Falownik ma za zadanie monitorować pracę instalacji oraz odpowiednio sterować parametrami modułów dla osiągnięcia optymalnego punktu pracy tj. z ang. MPP.

Zastosowane w instalacji fotowoltaicznej falowniki (inwertery) powinny posiadać następujące parametry:

- sprawność euro: nie mniejsza niż 97%;

- zasilanie trójfazowe

- stopień ochrony: min. IP65;

- współczynnik zakłóceń harmonicznych prądu: poniżej 3%;

- sposób chłodzenia: naturalna konwekcja lub wymuszona wentylatorowa;

- komunikację Ethernet lub bezprzewodową komunikację WiFi;

- aplikacja monitorująca pracę online,

- gwarancja: nie krótsza niż 10 lat;

- ilość MPPT: nie mniej niż 2

- Zgodność z kodeksem sieci NcRfG, wszystkimi wymaganiami Operatora Systemu Dystrybucyjnego

- parametry spełniające wymagania Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Operatora Sieci Dystrybucyjnej

- Współczynnik moc od 0 do 1

Moc wyjściowa falownika nie może być mniejsza niż 0, 9 sumarycznej mocy znamionowej wszystkich modułów.

Zamawiający przewiduje zamontowanie minimalnie dwóch falowników przy zachowaniu poniższych warunków:

- urządzenia jednego producenta i jednej serii produktów.

- zainstalowanie  dla każdego falownika indywidualnych zabezpieczeń strony AC i DC

- wspólny systemu monitorowania pracy.

- znamionowa moc pojedynczego inwertera nie mniejsza niż 10kW

System montażowy umożliwiający zamocowanie modułów fotowoltaicznych na dachu budynku, zapewniający bezpieczny montaż zgodnie ze strefą wiatrową i śniegową. Rodzaj konstrukcji wsporczej należy dostosowywać indywidualnie do pokrycia dachowego, lokalizacji oraz dodatkowo istniejącej infrastruktury.

Konstrukcja wsporcza dla paneli fotowoltaicznych powinna posiadać następujące parametry:

- dedykowana do miejsca montażu (odpowiednia konstrukcja do posadowienia dachu płaskim lub  skośnym);

- wykonana z aluminium lub stali nierdzewnej;

- sposób montażu dedykowany do istniejącego pokrycia dachowego, zgodnie z wytycznymi producenta konstrukcji.

- Rozwiązania redukujące wpływ korozji elektrochemicznej metali

- gwarancja na okres 10 lat,

Okablowanie: po stronie DC (prądu stałego) - panele przyłączyć należy kablami o przekroju wynikających z projektu dedykowanymi pod instalacje fotowoltaiczną nie mniejsze niż 6 mm2, odpornymi na promieniowanie UV. Konektory DC dedykowane do producenta modułów.

Wymagania dla kabli

- kable powinny być odporne na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne,

- temperatura pracy kabli powinna być w granicach - 40 do + 125 stopni C,

- kable powinny posiadać izolację podwójną,

- kable powinny posiadać izolację na napięcie min. 1000 V DC,

Wszelkie kable narażone na bezpośrednie promieniowanie słoneczne oraz kontakt z pokryciem dachu, konstrukcją budynków należy układać w rurach osłonowych karbowanych o odpowiednim przekroju, niepalnych, odpornych na promieniowanie UV.

Zabezpieczenia:

Instalacja fotowoltaiczna będzie wyposażona w zabezpieczenia nadmiarowo prądowe, rozłączniki/odłączniki bezpiecznikowe, zabezpieczenia różnicowoprądowe oraz ochronę przeciwprzepięciową chroniącą przed przepięciami na skutek wyładowania atmosferycznego oraz przepięciami łączeniowymi (typ I i II).Wymaga się zabezpieczeń strony AC i DC.

Instalacja odgromowa:

Należy dostosować instalację odgromową w taki sposób, aby objęła ochroną instalację fotowoltaiczną. Konstrukcję metalową paneli inwertera rozdzielnię należy wykonać połączenia wyrównawcze - uziemić.

# Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

## Wymagania względem Zamawiającego.

- Przeprowadzenie audytu technicznego (wizji lokalnej) dla każdej lokalizacji,

- Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych pozwoleń w tym z opinią rzeczoznawcy P.poż.

- Montaż paneli fotowoltaicznych.

- Uzupełnienie ubytków ścian, stropów i podłóg, naprawa tynków, elewacji oraz jej ocieplenia, uszczelnienie pokrycia dachowego, po przejściach przewodów, odtworzenie chodników, trawników etc.

- Przeszkolenie użytkowników,

- Sporządzenie lub/i  przekazanie instrukcji obsługi,

- Stosować się do wskazówek montażowych urządzeń zawartych w dokumentacji,

- Dokonanie ewentualnych modyfikacji założeń tylko w uzgodnieniu z inwestorem, jeżeli będzie to prowadzić do lepszego wykorzystania możliwości technicznych stwarzanych przez zaplanowane do montażu urządzenia,

- Dokonanie ewentualnych modyfikacji, konfigurację projektowanego okablowania tak, aby doprowadzić do optymalnego wykorzystania możliwości technicznych stwarzanych przez zaplanowane do montażu urządzenia,

- Wszelkie odstępstwa od dokumentacji uzgodnione zostaną z przedstawicielem inwestora,

- Wszelkie problemy powinny być sygnalizowane przedstawicielowi inwestora, a    po ich rozwiązaniu dokumentowane przez naniesienie modyfikacji w egzemplarzu dokumentacji powykonawczej.

Jednostka posiada elektryczne warunki przyłączenia do sieci o określonej mocy. Jeżeli moc zainstalowanego systemu PV jest w granicach tych warunków (nie przekracza ich), to aby przyłączyć system do sieci, należy złożyć jedynie zawiadomienie do odpowiedniego OSD. W przypadku, gdy moc przyłącza jest mniejsza niż wymagana należy uzyskać zwiększenie mocy przyłączeniowej. Urządzenia pomiarowo-rozliczeniowe na własny koszt zamontuje Zakład Energetyczny będący dostawcą energii elektrycznej na terenie powiatu łosickiego tj. PGE Dystrybucja Odział …………, Rejon Energetyczny ……………….

Do projektu zakwalifikowane zostały budynki, których stan techniczny spełnia wymagania.

Zarządca jednostki zobowiązany jest w ramach realizacji  do:

- Udostępnienia obiektów

- Wykonania prac porządkowych poprzez zapewnienie dojścia i możliwości montażu paneli fotowoltaicznych (np. uporządkowanie dachu lub terenu gruntu),

## Przygotowanie dokumentacji projektowej, terenu budowy

Dokumentacja techniczna winna być opracowana zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności:

- Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2020r. poz. 1333),

- Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020r. poz. 1609 ze. zm.),

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r., poz. 401 ze zm.),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., poz. 1126),

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2013 r., poz. 1129).

- Przepisami techniczno - budowlanymi,

- Obowiązującymi normami,

- Zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną.

Montaż instalacji powinien być przeprowadzony zgodnie z dokumentacją sporządzoną w taki sposób, aby wykonawca mógł dokonać prawidłowego montażu instalacji paneli fotowoltaicznych.

## Architektura

Zakres robót związanych z realizacją przedmiotu zamówienia powinien przebiegać tak, aby ograniczyć wpływ montażu instalacji paneli fotowoltaicznych na architekturę budynków.

## Konstrukcja

Przy projektowaniu oraz podczas realizacji projektu należy przewidzieć i uwzględnić wszelkie właściwości konstrukcyjne elementów budowlanych obiektów, takich jak: dachy, stropy, ściany zewnętrzne i wewnętrzne, pod względem wpływu na nie robót związanych z montażem instalacji paneli fotowoltaicznych:

- Przy projektowaniu i wykonywaniu ww. instalacji należy założyć jak najmniejszą ingerencję w konstrukcję budynku przy jednoczesnym dotrzymaniu warunków wytrzymałości i trwałości instalacji, wydajności instalacji.

- Ingerencja w konstrukcję obiektu powinna być jak najmniejsza, przy czym powinna zapewnić trwałość, wytrzymałość i prawidłowe wykonanie przewidzianych inwestycji.

- Zakładana do instalacji konstrukcja powinna być zaprojektowana w sposób, który zapewni odpowiednią estetykę budynku i okolicy, i nie zmieni krajobrazu

- Wymaga się montażu paneli fotowoltaicznych bezpośrednio na dachu budynku

W przypadku instalacji gruntowej – zaprojektowanie i wybudowanie ogrodzenia z furtką w taki sposób, aby wszystkie urządzenia i konstrukcja instalacji fotowoltaicznej znajdowała się poza zasięgiem ręki, a otwarcie furtki możliwe było tylko dla osób uprawnionych (np. za pomocą klucza).

## Instalacja

Zakres prac instalacyjnych:

Wymagania dotyczące sprzętu/urządzeń:

Urządzenia, które zostaną zastosowane w projekcie będą posiadać ważne certyfikaty lub deklaracje zgodności z obowiązującymi normami. Realizacja zadania nie powoduje negatywnych zmian w środowisku.

Panele fotowoltaiczne na potrzeby budynków indywidualnych gospodarstw domowych. Panele fotowoltaiczne będą posiadać jeden z certyfikatów zgodności z normą PN-EN 61215 lub PN-EN 61646 lub z normami równoważnymi, wydany przez właściwą akredytowaną jednostkę certyfikującą.

Wymagania dotyczące materiałów budowlanych i urządzeń:

Wszystkie materiały, wyroby i urządzenia przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji będą fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakości, wolne od wad fizycznych i prawnych, posiadające odpowiednie atesty, deklaracje zgodności, oraz wszystkie normy synchronizowane obowiązujące w UE.

Wymagania dotyczące sprzętu:

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej. Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

Wymagania dotyczące transportu:

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, w terminie przewidzianym umową. Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed spadaniem, przesuwaniem lub przed uszkodzeniem.

Wymagania dotyczące wykonania robót:

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, programem funkcjonalno–użytkowym, harmonogramem robót. Następstwa jakiegokolwiek błędu w robotach, spowodowanego przez Wykonawcę zostaną przez niego poprawione na własny koszt.

Wszystkie materiały stosowane przy wykonywaniu zadania muszą być:

- dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem (w tym w szczególności Prawem budowlanym (Dz. U. 2020 poz. 1333) i Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych  (Dz. U 2016, poz. 1570) i spełniać wymagania obowiązujących norm właściwych dla przeznaczenia i zastosowania danego materiału, posiadać wymagane prawem certyfikaty, atesty, deklaracje lub certyfikaty zgodności i oznakowanie,

- zgodne z wykonanymi projektami oraz postanowieniami Programu funkcjonalno - użytkowego,

- nowe, nieużywane, właściwie oznakowane i opakowane (muszą mieć datę produkcji z roku ich zabudowy),

- zgodne z zaleceniami producenta.

## Wykończenie

Wykonawca jest zobowiązany do zaprojektowania instalacji paneli w taki sposób, aby jak najmniej ingerować w elementy konstrukcyjne i wykończenia budynków (okładziny wewnętrzne, elewacja, powłoki malarskie). W przypadku konieczności naruszenia tych elementów w celu wykonania robót montażowych wykonawca zobowiązany jest do ich naprawy w ramach umowy (bez dodatkowego wynagrodzenia) w zakresie uzupełnienia ubytków ścian, stropów, uszczelnienia pokrycia dachowego po przejściach przewodów.

## Zagospodarowanie terenu

Po zakończeniu robót instalacyjnych wykonawca zobowiązany jest do uprzątnięcia przekazanego terenu oraz jego otoczenia, jeśli zostało wykorzystane do prowadzenia robót. Zakres czynności obejmujących uprzątnięcie terenu robót obejmuję m.in.: usunięcie niewykorzystanych materiałów oraz resztek materiałów wykorzystanych, usunięcie sprzętu, maszyn i urządzeń wykorzystywanych podczas realizacji zadania, zlikwidowanie zaplecza socjalnego dla pracowników, usunięcie innych odpadów powstałych w trakcie prowadzenia robót oraz uprzątnięcie otoczenia zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem.

# II Część informacyjna

# Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów

Wykonanie robót budowlanych w zakresie montażu instalacji fotowoltaicznych zgodnie z art. 29 ust. 4 pkt. 3c ustawy Prawo budowlane, pozwolenia na budowę nie wymaga: pomp ciepła, wolno stojących kolektorów słonecznych, urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 kWz zastrzeżeniem, że do urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 6,5 kW stosuje się obowiązek uzgodnienia z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej, zwany dalej „uzgodnieniem pod względem ochrony przeciwpożarowej”, projektu tych urządzeń oraz zawiadomienia organów Państwowej Straży Pożarnej, o którym mowa w art. 56 obowiązki informacyjne inwestora obowiązanego do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego ust. 1a, Wykonanie robót związanych z budową instalacji fotowoltaicznych nie wymaga wcześniejszego zgłoszenia zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo budowlane, zgłoszenia wymagają roboty budowlane polegające na instalowaniu urządzeń o wysokości powyżej 3 m na obiektach budowlanych. Wykonanie przedmiotowych instalacji o łącznej mocy elektrycznej zainstalowanej nie większej niż 50 kW zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, nie wymaga uzyskania koncesji na zasadach i warunkach określonych w ustawie - Prawo energetyczne.

## Oświadczenie Zamawiającego, stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Zamawiający oświadcza, jest właścicielem i posiada prawo do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane.

## Przepisy prawne i normy związane z projektem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

Całość robót powinna być wykonana zgodnie z Polskimi Normami lub odpowiadającymi im normami europejskimi i zgodnie z polskimi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót. Jeśli dla określonych robót nie istnieją odpowiednie Polskie Normy, zastosowanie będą miały uznane i będące w użyciu normy i standardy europejskie (EN).

Przepisy prawne:

  - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.);

  - Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021r., poz. 1129 ze zm.);

  - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. O wyrobach budowlanych (Dz. U. 2020r.; poz. 215 ze  zm.);

  - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2020 r., poz. 1219 ze  zm.);

  - Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. 2020 r., poz. 1064 ze zm.);

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129);

  - Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 583);

# Inne posiadane informacje, wytyczne i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych

## Kopia mapy zasadniczej

Kopie map zasadniczych obiektów w zakresie Wykonawcy.

## Wynik badań gruntowo-wodnych na terenie objętym inwestycją dla potrzeb posadowienia obiektów

Nie dotyczy.

## Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków

Budynek Starostwa Powiatowego nie jest objęty ochroną konserwatorską oraz nie jest zakwalifikowany jako budynek zabytkowy zgodnie z art. 7 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz z ewidencją zabytków (Dz. U. 2021 r., poz. 2021 ze zm.).

## Inwentaryzacja zieleni

Nie dotyczy

## Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska

Planowana inwestycja znajdować się będzie w obrębie zwartej zabudowy a jej oddziaływanie będzie miało charakter lokalny, tym samym nie będzie negatywnie wpływać na środowisko naturalne. Planowane przedsięwzięcie nie będzie powodować nieosiągnięcia celów środowiskowych. Wykonanie i utrzymanie instalacji fotowoltaicznych nie będzie mieć negatywnego oddziaływania na środowisko i obszar chroniony Natura 2000. Wykonanie instalacji fotowoltaicznych nie wymaga ingerencji w naturalne otoczenie znajdujące się na obszarze inwestycji (nie zostaną wycięte drzewa ani krzewy). Ich utrzymanie również nie wpłynie negatywnie na przyrodę. Instalacje te nie wytwarzają hałasu, redukują emisję CO2 oraz pyły emitowane do atmosfery, dzięki czemu przedmiotowe instalacje mają wręcz pozytywny wpływ na środowisko naturalne.

Powłoka antyrefleksyjna pokrywająca panele fotowoltaiczne zwiększa absorbcję energii promieniowania słonecznego oraz zapobiegną niepożądanemu efektowi odbicia światła od powierzchni paneli. Tym samym panele nie spowodują oślepienia ptaków przelatujących nad instalacją.

Przedmiot projektu nie został uwzględniony w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. poz. 1397 ze zm.). Inwestycja dotyczy przedsięwzięcia z III grupy niewymienionego w rozporządzeniu OOŚ – dla którego nie przeprowadzono oceny oddziaływania na obszary Natura 2000. Realizowane przedsięwzięcie nie będzie znacząco ani potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Inwestycja nie będzie bezpośrednio umiejscowiona na obszarze Natura 2000 i nie będzie wpływać bezpośrednio na siedliska znajdujące się na obszarze Natura 2000.

Prace przewidziane w ramach projektu nie będą generować odpadów, z wyjątkiem niewielkich ich ilości związanych z pracami podczas instalacji paneli fotowoltaicznych. Odpady te będą zbierane przez służby dozoru technicznego, spełniające wymogi formalno-prawne w zakresie odzysku i unieszkodliwiania oraz zbierania i transportu tego typu odpadów, i poddawane recyklingowi, niezwłocznie po zakończeniu prac budowlanych. W okresie eksploatacji nie przewiduje się zużycia i wykorzystania surowców i materiałów mających negatywny wpływ na środowisko naturalne.

Po dokonaniu kompleksowej analizy zagrożeń wynikających z prowadzenia prac wskazanych w projekcie, w sferze zasobów środowiska w szczególności na wody, przedmiotowa inwestycja nie przyczyni się do znaczących ani potencjalnych oddziaływań na środowisko, obejmujących bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko, średnio i długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływania na środowisko w tym wody. Zgodnie z zasadą ostrożności lokalizacja inwestycji oraz sposób realizacji przedsięwzięcia został dobrany w sposób najkorzystniejszy dla środowiska, a zaproponowane rozwiązania projektowe nie przyczynią się do pogorszenia jego jakości. Planowana inwestycja będzie miała korzystny wpływ na spadek poziomu emisji gazów cieplarnianych do powietrza. Projekt realizowany będzie z zachowaniem najważniejszych zasobów środowiska, jakimi są wody podziemne, gleba, powietrze ze szczególnym uwzględnieniem ochrony wartości przyrodniczych pobliskich obszarów wrażliwych przyrodniczo, zasobów naturalnych oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich. Przewidywane do realizacji w projektowanym przedsięwzięciu rozwiązania technologiczne reprezentują bardzo dobry poziom ogólnoświatowy i ich zastosowanie jest uzasadnione z punktu widzenia ekonomicznego jak i z punktu ochrony środowiska.

Planowane instalacje nie wymagają zaopatrzenia w wodę, nie generują również ścieków. Wykonanie instalacji nie wpływa na zmianę obecnych uwarunkowań w zakresie wód opadowych i rozpadowych. Zarówno na etapie realizacji, jak i eksploatacji nie przewiduje się prac związanych z ingerencją w koryto cieku, czy też innych prac, które mogą wpływać na elementy jakości/ilość wód. Planowane przedsięwzięcie nie wiąże się z poborem wód podziemnych i/lub obniżaniem zwierciadła wód podziemnych. Instalacje wykonane w ramach planowanego przedsięwzięcia nie mają bezpośredniego wpływu na stan jednolitych części wód podziemnych i powierzchniowych. Z tego powodu nie są planowane dodatkowe rozwiązania chroniące środowisko wodne. Planowane przedsięwzięcie nie będzie mieć negatywnego wpływu na osiągnięcie dobrego stanu wód, pogorszenie stanu wód, emisję ścieków, wód opadowo - roztopowych, pobór wody, ingerencję w wody powierzchniowe, obniżenie zwierciadła wód podziemnych itp.

Planowana inwestycja z uwagi na swój charakter i lokalizację nie wpłynie na układ hydrologiczny terenu objętego niniejszym wnioskiem, a także na zmianę stanu wód powierzchniowych ani podziemnych otaczającego terenu.

## Pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości

W trakcie realizacji projektu krótkotrwale może być emitowany hałas związany z wykorzystaniem środków transportu, a także wykorzystaniem niektórych urządzeń mechanicznych (np. wiertarka); jego maksymalny poziom może osiągnąć 95-110 dB; w trakcie eksploatacji nie przewiduje się emisji hałasu do środowiska.

## Inwentaryzację lub dokumentacje obiektów budowlanych, jeżeli podlegają one przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub remontom w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urządzeń technologicznych, a także wskazania zamawiającego dotyczące zachowania urządzeń naziemnych i podziemnych oraz obiektów przewidzianych do rozbiórki i ewentualne uwarunkowania tych rozbiórek

Wykonawca zobowiązany jest wykonać inwentaryzację obiektu budowlanego w zakresie wynikającym z przedmiotu zamówienia. Wskaźniki powierzchniowe zawarte w programie funkcjonalno-użytkowym mają charakter informacyjny i nie stanowią podstawy obmiaru w projekcie budowlanym.

## Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane z przyłączeniem obiektów do istniejących sieci energetycznych i teletechnicznych oraz dróg samochodowych, kolejowych lub wodnych

Odbiorca posiada elektryczne warunki przyłączenia do sieci o określonej mocy. Jeżeli moc zainstalowanego systemu PV jest w granicach tych warunków (nie przekracza ich), to aby przyłączyć system do sieci, należy złożyć jedynie zgłoszenie do odpowiedniego OSD.

## Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane zabudową i jej przeprowadzeniem

- montaż oraz wykonanie cechować się będą wysokim poziomem technicznym,

- miejsca połączeń blachy, jako pokrycia dachowego z elementami konstrukcyjnymi paneli fotowoltaicznych winny zostać zabezpieczone pod kątem przeciwdziałania korozji i skutecznie uszczelnione przed wpływem wody opadowej,

- Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia spełniając w szczególności wymagania:

- ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. 2020r., poz. 1333 ze zm.); oraz przepisów wykonawczych wydanych na podstawie ustawy,

- innych ustaw i rozporządzeń, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

# Uwagi końcowe

- Całość prac należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami,

- Wszelkie zmiany lub niezgodności z projektem należy uzgodnić w formie pisemnej z Inwestorem – Starostą Łosickim,

- Należy stosować przepisy BHP, roboty elektryczne wykonać pod nadzorem osób uprawnionych,

- Prace wykonawcze realizowane będą zgodnie z Prawem Budowlanym, z obowiązującymi zalecanymi normami, przepisami i opracowaniami SEP.

- Prace wykonywane będą pod nadzorem osób uprawnionych,

- Wszelkie odstępstwa od projektu zgłaszane będą Inwestorowi w formie pisemnej,

- W trakcie realizacji instalacji pomiary wykonywane będą na bieżąco. Wyniki pomiarów zostaną wpisane do protokołu pomiarowego,

- Wykonawca w trakcie robót powinien nanosić zmiany i poprawki na dokumentacji technicznej, a po zakończeniu prac powinien opracować projekt powykonawczy, do którego powinny zostać dołączone protokoły pomiarów,

- Stosowane będą elementy instalacji elektrycznych (kable, przewody oraz pozostały osprzęt elektroinstalacyjny) posiadające wymagane certyfikaty zgodności,

- Wszystkie wyroby budowlane zakupione przez Wykonawcę, powinny posiadać znak CE i certyfikaty lub deklaracje zgodności. Wszystkie dokumenty badania jakości u producenta i instrukcje techniczne przekazane będą Inwestorowi.

- Oferent korzystając ze swojej wiedzy technicznej powinien w wycenie uwzględnić materiały dodatkowe nie ujęte w którejkolwiek części niniejszego opracowania, ale wynikające z technologii i logiki budowania instalacji cieplnych,

- W przypadku stwierdzenia nieścisłości lub niekompletności instalacji zawartych w opracowaniu projektowym stanowiącego podstawę do wyceny należy wystąpić do Inwestora o wyjaśnienie lub uzupełnienie.

Podane w koncepcji wartości uzyskanych mocy oraz zysków energetycznych są wartościami szacunkowymi, możliwymi do otrzymania w warunkach STC (ang. „standard test conditions”). Wartości te, uzyskuje się w warunkach laboratoryjnych, natomiast w warunkach rzeczywistych będą zależne od nasłonecznienia oraz temperatury.

# Text boxes

Zamawiający:

Starostwo Powiatowe

w Łosicach

ul. Narutowicza 6

08-200 Łosice