Załącznik Nr 1 do Ogłoszenie o sprzedaży na surowce wtórne zużytych składników majątku ruchomego będących w posiadaniu Gminy Miejskiej w Chodzieży z dnia 27 październik 2022 r.

Specyfikacja składnika majątku ruchomego

1.Nazwa:

Aerator pulweryzacyjny napędzany siłą wiatru

2.Parametry techniczne:

-moc ok. 1,5 kW przy prędkości wiatru 5 m/s,

- napęd wiatrowy – start przy prędkości wiatru 2,5 m/s,

- DMC Ok. 3600 kg,

- konstrukcja stalowa,

- napęd turbiną Savoniusa odporną na uszkodzenia przy dużej sile wiatru,

- wyporność do 5,5 Mg

3. Opis techniczny:

Zbudowany z: tratwy pływającej, turbiny wiatrowej Savoniusa, aeratora pulweryzacyjnego, rozpylającego, konstrukcji szkieletu, przewodów doprowadzających wodę do natlenienia i przewodów odprowadzających wodę natlenioną, kotwicy.

W zależności od zastosowanej kotwicy obszar działania aeratora można zwiększać lub ograniczać.

Nieprzerwany okres pracy zestawu, doprowadził do znacznego zużycia elementów ruchomych zarówno turbiny wiatrowej, przekładni oraz aeratora. Na turbinie widoczne są ubytki oblachowania, obluzowane nity mocujące, korozja na elementach wzmacniających, wypracowane łożyska i uszczelnienia.

Znaczne skorodowane powierzchnie pływaków tratwy i blach antylodowych.

Koryto i koło rozpylające z elementami do całkowitej wymiany – korozja ze znacznymi ubytkami materiału konstrukcyjnego.

Pozostawienie na wodzie zestawu może doprowadzić do jego niekontrolowanego zatopienia lub częściowego wywrotu.

Aerator utracił ponad 90% wskaźnika użyteczności.

4. Zdjęcia: Rys.3.1, Rys. 3.2, Rys 3.3