ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

- Część opisowa

Opis techniczny

1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

3. STAN ISTNIEJĄCY

4. STAN PROJEKTOWANY

5. NAWIERZCHNIE

- Część rysunkowa

- Rys. nr 1 - Orientacja w skali 1:20 000,

- Rys. nr 2.1÷ 2.4– Plan sytuacyjny w skali 1:500,

- Rys. nr 3 - Przekroje i szczegóły konstrukcyjne w skali 1:25 i 1:50.

# PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest, projekt drogowy remontu drogi gminnej nr 361116W w ramach zadania pt. „Remont drogi w miejscowości Wiśniew-Kolonia strona zachodnia.”

Niniejsza dokumentacja obejmuje wyłącznie część drogową. W ramach dokumentacji zaprojektowano remont elementów istniejącej drogi w granicach istniejącego pasa drogowego.

Inwestycja zlokalizowana będzie na działce drogowej:

- nr działki ew. 535, obręb 0029 – Wiśniew-Kolonia,

Długość remontowanego odcinka wyniesie 1894,0m.

Zakres opracowania:

- Roboty rozbiórkowe (nawierzchnia jezdni, zjazdów)

- Ustawienie krawężników, obrzeży

- Wykonanie warstw konstrukcyjnych jezdni, zjazdów, poboczy.

# PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawą niniejszego opracowania są:

- Mapa zasadnicza w skali 1:500,

- Dokumentacja geotechniczna

- Wytyczne inwestora,

- „Rozporządzenie ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno - budowlanych dotyczących dróg publicznych ( Dz. U.

z 2021r. poz. 2351 oraz z 2022 r. poz. 88 )

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, GDDKiA 16.06.2014r.

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U.2021.0.2351 t.j. -  ze zm.),

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2021.0.741 t.j. - ze zm.),

- Obowiązujące Polskie Normy,

# STAN ISTNIEJĄCY

Remontowany odcinek drogi gminnej nr 361116W przebiega przez tereny zabudowane na których dominuje zabudowa  zagrodowa i jednorodzinna.

Obecnie istniejąca droga posiada nawierzchnię bitumiczną szerokości ok. 5.0 m (4.5 m ÷ 5.5 m). W nawierzchni na odcinku od km 0+000 do km 1+295 występują liczne zaniżenia zarówno w przekroju poprzecznym jak i podłużnym, wyboje i przełomy. Nawierzchnia jest mocno spękana, ale nie wykazuje luźnych części. Na odcinku od km 1+295 do końca opracowania ogólny stan nawierzchni jest lepszy, za wyjątkiem lokalnych ubytków i dłuższych odcinków obłamań krawędzi nawierzchni jezdni.

Pobocza drogi są w bardzo złym stanie i na długich odcinkach zawyżone przez skutecznie utrudniają odpływ wody z jezdni po opadach deszczu, czy po roztopach. W wyniku zamulenia nawierzchni poboczy gruntem z okolicznych pól i posesji, często nie posiadających utwardzonych zjazdów, porosły one z czasem grubą warstwą darniny. W wielu miejscach, szczególnie w rejonie pól uprawnych są mocno rozjeżdżone.

W km 0+724.50 znajduje się przepust pod koroną drogi. Szerokość istniejącego pasa drogowego wynosi ok. 7.0 m ÷ 8.0 m z lokalnym rozszerzeniem do 13m na łuku drogi.

Na podstawie badań geotechnicznych gruntu podłoże gruntowe zakwalifikowano do grupy G4. Warunki wodne określono jako przeciętne. Obiekt zaliczono do I kategorii geotechniczenj.

Istniejące uzbrojenie terenu:

- kable energetyczne w rurach osłonowych (brak kolizji)

- sieć kanalizacji deszczowej w obrębie wjazdu na plac (brak kolizji)

- wodociąg (w dużej części poza pasem drogowych, brak kolizji)

- kable teletechniczne (brak kolizji)

- gazociąg (brak kolizji)

Teren w obszarze remontowanej drogi nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

# STAN PROJEKTOWANY

Planowany remont elementów przedmiotowej drogi zostanie wykonany z zachowaniem ich obecnych parametrów geometrycznych w granicach istniejącego pasa drogowego na działce ewidencyjnej nr 535, obręb 0029 – Wiśniew-Kolonia.

Remont nawierzchni drogi polegał będzie na  odtworzeniu profilu podłużnego i poprzecznego jezdni. W tym celu zostanie ułożona warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego lub kruszywa. Na tak przygotowaną powierzchnię zostanie wykonana warstwa wiążąca i ścieralna. Lokalnie, w miejscach wykazujących objawy zdeformowania spodnich warstw konstrukcji nawierzchni (głębokie i o dużej powierzchni wyboje, przełomy, zapadnięcia krawędzi jezdni) zostanie wymieniona pełna konstrukcja nawierzchni. Pozwoli to na uzyskanie na  jezdni przekroju daszkowego o spadku 2%.

W celu wyremontowania poboczy należy zdjąć wierzchnią warstwę darniny, a następnie wykorytować i wyprofilować podłoże na odpowiednia rzędną dla ułożenia warstwy kruszywa. Powierzchnia poboczy będzie miała spadek od 6% do 8%. Remont obejmie powierzchnię poboczy nie wychodzącą swoim obrysem poza granice pasa drogowego. Szerokość maksymalna poboczy to 0,75 m w granicach pasa drogowego.

Powierzchnie zjazdów zostaną skorygowane wysokościowo w granicach pasa drogowego, tak aby dopasować je do nowej rzędnej krawędzi jezdni. Odtworzenie nawierzchni zjazdów zostanie wykonane z materiałów o parametrach nie gorszych niż materiały użyte do wykonania tychże nawierzchni w stanie istniejącym.

Prace remontowe pozwolą na przywrócenie dotychczasowego sposobu odwodnienia drogi, tj. za pomocą spadków podłużnych i poprzecznych jezdni, na pobocza i teren przyległy w granicach pasa drogowego.

Przepust znajdujący się pod koroną drogi pozostanie w stanie niezmienionym.

Uporządkowanie pasa drogowego nie będzie wymagało wycinki drzew i krzaków.

# NAWIERZCHNIE

Zaprojektowane zostały następujące konstrukcje remontowanych nawierzchni:

Pełna konstrukcja nawierzchni jezdni:

Lokalizacja: głębokie wyboje, przełomy, zapadnięcia wzdłuż krawędzi jezdni.

4 cm – warstwa ścieralna z AC 11 S 50/70

4 cm – warstwa wiążąca z AC 11 W 50/70

20 cm – podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego

0/31.5 mm C90/3

20 cm – ulepszone podłoże z mieszanki stabilizowanej cementem 0/31.5 C1.5/2.0

Konstrukcja nakładki:

4 cm – warstwa ścieralna z AC 11 S 50/70

4 cm – warstwa wiążąca z AC 11 W 50/70

~ cm – warstwa wyrównawcza z AC 11 W 50/70

lub z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31.5 mm C90/3*

* -  gdy grubość warstwy wyrównawczej ≥ 8 cm.

Konstrukcja nawierzchni pobocza:

10 cm – mieszanka kruszywa niezwiązanego 0/31.5 mm C90/3

Konstrukcja zjazdu z betonu asfaltowego (korekta wysokościowa nawierzchni):

4 cm – warstwa ścieralna z AC 11 S 50/70

min. 8 cm – warstwa wyrównawcza z mieszanki kruszywa niezwiązanego

0/31.5 mm C90/3

Konstrukcja zjazdu z kostki betonowej (korekta wysokościowa nawierzchni):

- warstwa ścieralna z kostki betonowej po rozbiórce,

- warstwa wyrównawcza z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31.5 mm

C90/3    gr. min. 8 cm.

Opracował:

mgr inż. Mariusz Duma